## Slide 1
19.1 家庭电路
人教版九年级下册 第十九章
课程讲授
课程导入
本课小结
习题练习

## Slide 2
课程导入
夜幕时分，华灯初上，城市的夜景更加炫目。那这些用电器是如何用电的？电路又是如何组成的呢？

## Slide 3
课程讲授
初步认识
家庭电路的组成
由进户线、电能表、总开关、保险装置、用电器、导线等组成。

## Slide 4
课程讲授
初步认识
家庭电路的组成
家庭电路由户外低压电力网供电。我国家庭电路的电压是220伏。

## Slide 5
课程讲授
初步认识
家庭电路的组成
电能表
①作用：
②安装：
测量用电器消耗电能的多少。
安装在干路上，在总开关之前。
123.4 kw ·h
③读数：

## Slide 6
课程讲授
初步认识
家庭电路的组成
总开关
串联在干路中，控制室内全部电路的通与断。

## Slide 7
课程讲授
初步认识
家庭电路的组成
保险装置
电路中电流过大时，保险丝熔断，自动切断电路，起到保护作用。现在新建居民楼电路中的保险装置一般采用空气开关。

## Slide 8
课程讲授
初步认识
火线和零线
进户线
（两根线）
火线（又名端线）
零线
（户外接地）
线间电压:220V
火线
零线
大地
0 V
220 V
220 V
如何辨别火线和零线？

## Slide 9
课程讲授
初步认识
火线和零线
试电笔
作用：辨别火线和零线。
氖管
电阻
笔尖金属体
笔尾金属体
弹簧

## Slide 10
课程讲授
初步认识
火线和零线
使用方法:
用手接触笔尾的金属体、笔尖金属体接触被测电路。若氖管发光，则接触的是火线，否则为零线。
试电笔

## Slide 11
课程讲授
初步认识
火线和零线
用电器与零线、火线的连接
①各用电器（插座）并联在电路中。
②控制用电器的开关要连接在火线和用电器之间。

## Slide 12
课程讲授
新课推进
三线插头和漏电保护器
三线插头
L表示接火线；
N表示接零线；
E表示接地线。

## Slide 13
课程讲授
新课推进
三线插头和漏电保护器
三线插头
三孔插座
接零线
接火线
接地线
①
②
③
三脚插头
接外壳
接用电部分
①
③
②
接用电器

## Slide 14
课程讲授
新课推进
三线插头和漏电保护器
漏电保护器
火线
零线
接地

## Slide 15
课程讲授
新课推进
三线插头和漏电保护器
火线
零线
接地
插座连接：
左零右火上接地

## Slide 16
课程讲授
新课推进
拓展
零线
火线
灯泡的连接
顶火侧零

## Slide 17
小结
课程讲授
家庭电路的组成
家庭电路
火线和零线
试电笔
连接方式
三线插头和漏电保护器

## Slide 18
习题练习
1、如图是表示两盏白炽灯和两只插座的安装电路图，其中一项安装错误的是（ ）
A、插座C
B、插座D
C、A 灯及开关
D、B 灯及开关
A

## Slide 19
习题练习
2.如图是一种试电笔的构造图和使用图，观察下列图片，完成下列问题.
（1）试电笔是由笔尖金属体、________、________、笔尾金属体组成；
电阻
氖管
零
（2）试电笔的作用是辨别____________；
（3）使用试电笔时， 手要接触笔尾金属体，当试电笔的笔尖接触电线时，如果氖管发光，表示接触的是______线；如果氖管不发光，表示接触的是______线.
火线和零线
火