## Slide 1
19.2 家庭电路中电流过大的原因
人教版九年级下册 第十九章
课程讲授
课程导入
本课小结
习题练习

## Slide 2
课程导入
升级
升级
电能表：
额定最大电流更大
输电线：
更粗
最近几年，我国城乡在进行家庭供电线路的改造

## Slide 3
课程讲授
初步认识
家用电器的总功率对家庭电路的影响
用电器越多，电路中的总功率就越大
P = P1+ P2 + …+ Pn
2.用电器的总功率过大是家庭电路中电流过大的原因之一。
P =UI
1.家庭电路中的总功率
I =
P
U
Q =I2Rt
3.由焦耳定律可知，产生的热量就越多，易引发火灾。

## Slide 4
课程讲授
初步认识
家用电器的总功率对家庭电路的影响
电路改造：
输电线→更粗（减小输电线电阻）
防止用电器的总功率过大
①尽量避免同时使用多个用电器
②对于大功率用电器，应尽量错开时间，交替使用

## Slide 5
课程讲授
初步认识
家用电器的总功率对家庭电路的影响
炎炎夏日即将来临，明明家新购置了一台1kW的空调。已知他家原有用电器的总功率是5600W，电能表上标有“220V 10（40）A”的字样。请你通过计算说明：
（1）使用这台空调时，通过它的电流是多少？
I1 = = ≈ 4.5A
P1
U
103 W
220 V
解：
（1）家庭电路的电压 U =220V，所以通过空调的电流

## Slide 6
课程讲授
初步认识
家用电器的总功率对家庭电路的影响
炎炎夏日即将来临，明明家新购置了一台1kW的空调。已知他家原有用电器的总功率是5600W，电能表上标有“220V 10（40）A”的字样。请你通过计算说明：
（2）如果原有用电器全部工作时，明明家的电路是否允许再接入这样一台空调？
I=I1 +I2=4.55 A+25.45 A=30 A
< 40 A
（2）多种解题方法：
① 计算同时使用所有用电器时的总电流是否超过10 A。
I2 = = ≈ 25.45 A
P2
U
5600 W
220 V

## Slide 7
课程讲授
初步认识
家用电器的总功率对家庭电路的影响
炎炎夏日即将来临，明明家新购置了一台1kW的空调。已知他家原有用电器的总功率是5600W，电能表上标有“220V 10（40）A”的字样。请你通过计算说明：
（2）如果原有用电器全部工作时，明明家的电路是否允许再接入这样一台空调？
> 6600W
P =P1+P2=1 000 W +5600 W=6600 W
② 计算用电器的总功率是否超过电能表允许使用的最大功率
（2）多种解题方法：
P0=UI0=220 V×40 A=8800 W
所以，从安全用电的角度考虑，可以安装这样一台空调。

## Slide 8
课程讲授
新课推进
短路对家庭电路的影响
有时候家庭电路中用电器的总功率并不是很大，但是也会产生电流过大的现象，你认为原因可能是什么？
短路是家庭电路中电流过大的另一个原因。
由于改装电路时不小心、或绝缘皮破损或老化等原因使火线和零线直接连通，导致火灾。

## Slide 9
课程讲授
新课推进
保险丝的作用
为了防止电路中电流过大，发生危险，电路中常常要安装保险丝，以保护用电器或人身安全。
各种保险丝

## Slide 10
课程讲授
新课推进
保险丝的作用
（1）材料：电阻比较大，熔点比较低的铅锑合金。
保险丝不可用铜丝或铁丝制作，因为铜丝或铁丝的熔点高，在电流过大时不易熔断，起不到保护电路的作用。

## Slide 11
课程讲授
新课推进
保险丝的作用

## Slide 12
课程讲授
新课推进
保险丝的作用
新型保险装置：空气开关
空气开关
住宅配电箱

## Slide 13
课程讲授
新课推进
保险丝的作用
 | 空气开关、保险丝 | 漏电保护器
相同点 |  | 
不同点 |  | 
都属于保护装置
电路中电流过大时断开电路
家庭电路中发生漏电时断开电路
空气开关、保险丝和漏电保护器的区别

## Slide 14
小结
课程讲授
家用电器的总功率对家庭电路的影响
家庭电路中电流过大的原因
短路
保险丝的作用
保护电路安全

## Slide 15
习题练习
1.小文看书前将台灯插头插入了插座，闭合台灯开关时，家里电灯突然全部熄灭，经检查熔丝烧断。造成这一现象的原因应该是（ ）
A.开关发生了短路
B.插座发生了短路
C. 插头发生了短路
D.灯座发生了短路
D

## Slide 16
习题练习
2. 家庭电路中保险丝断了，以下原因不可能的是（ ）
A、拉线开关中的两根导线头相碰
B、家庭中用电器的功率过大
C、保险丝的规格不合适，熔断电流太小
D、插头中的两根导线头相碰
A