## Slide 1
19.3 安全用电
人教版九年级下册 第十九章
课程讲授
课程导入
本课小结
习题练习

## Slide 2
课程导入
高压为什么危险？

## Slide 3
课程讲授
初步认识
电压越高越危险
触电的实质：有电流通过人体。
1．电对人体造成的伤害程度与通过人体电流的大小及持续时间有关。
2．触电电流大小由人体电阻和加在人体两端的电压决定。
I =
U
R
一定
越大
越大
人体电阻约为104 ～105 W；在皮肤潮湿时，人体的电阻可降低到约103 W。

## Slide 4
课程讲授
初步认识
电压越高越危险
触电的实质：有电流通过人体。
对人体安全的电压：不高于36V
家庭电路为220V
高压输电线10V~500kV
工厂的动力电压380V
远远超过人体安全电压

## Slide 5
课程讲授
初步认识
电压越高越危险
对人体安全的电压：不高于36V
通过人体的电流 | 人体的感觉或对人体造成的伤害
0.1～0.2 mA | 对人体无害，有时反而能治病
1mA左右 | 使人产生麻的感觉
8~10mA | 人手很难摆脱带电体
超过10mA | 使人感到剧痛，甚至神经麻痹、呼吸困难
达到100mA | 3s使人窒息，心跳停止

## Slide 6
课程讲授
新课推进
常见的触电事故
人体接触火线、零线
1．低压触电
人体接触火线、大地

## Slide 7
课程讲授
新课推进
常见的触电事故
跨步电压触电
电弧触电
2．高压触电

## Slide 8
课程讲授
新课推进
常见的触电事故
高压线要架在高空的原因
高压电很危险。高压输电线路的电压高达几万伏甚至几十万伏，即使不直接接触，也能使人致死。

## Slide 9
课程讲授
新课推进
常见的触电事故

## Slide 10
课程讲授
新课推进
常见的触电事故
触电急救时，千万不要用手去拉触电的同伴，而是要立即切断电源，或者用绝缘棒将电线挑开，使触电者尽快脱离电源。

## Slide 11
课程讲授
新课推进
安全用电原则
1.家庭电路中防止触电的措施
但这些也不是绝对可靠的，最重要的是要有安全用电的意识，遵守安全用电原则

## Slide 12
课程讲授
新课推进
安全用电原则
2.日常生活中的安全用电原则
（1）不接触低压带电体，不靠近高压带电体

## Slide 13
课程讲授
新课推进
安全用电原则
2.日常生活中的安全用电原则
（2）更换灯泡、搬动电器前应断开电源开关

## Slide 14
课程讲授
新课推进
安全用电原则
2.日常生活中的安全用电原则
（3）不弄湿用电器，不损坏绝缘层

## Slide 15
课程讲授
新课推进
安全用电原则
2.日常生活中的安全用电原则
（4）有金属外壳的电器，外壳要接地。

## Slide 16
课程讲授
新课推进
安全用电原则
2.日常生活中的安全用电原则
（5）保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命应及时更换

## Slide 17
课程讲授
新课推进
注意防雷
雷电是大气中一种剧烈的放电现象。放电时电流可达几万安甚至十几万安，产生很强的光和声。强大的电流如果通过人体，会导致人立即死亡，如果通过树木、建筑物等，会使它们受到严重的破坏。

## Slide 18
课程讲授
新课推进
注意防雷
作用：将电流通过避雷针引入大地，避免建筑物损坏
1.防雷设施—避雷针

## Slide 19
课程讲授
新课推进
注意防雷
2.防雷设施—避雷线

## Slide 20
课程讲授
新课推进
注意防雷
3.生活中的防雷
户内：
✱注意关闭门窗，防止雷电直击室内或者防止侧击雷和球雷的侵入；
✱雷雨天气要断开电路的总开关并拔下插头；
✱不要在雷雨天气使用太阳能热水器

## Slide 21
课程讲授
新课推进
注意防雷
3.生活中的防雷
户外：
❆不能在大树或者是孤立的高大建筑物底下避雨；
❆不可以在户外用手机接打电话；
❆在旷野中遇到雷电，不要举着雨伞或者是扛着金属物，双脚并拢蹲下，尽可能地降低高度……

## Slide 22
小结
课程讲授
电压越高越危险
安全用电
触电类型
低压触电
高压触电
安全用电原则
注意防雷

## Slide 23
习题练习
1.如图所示的电工带电操作中，不会发生触电事故的是（ ）
B
大地
大地
绝缘凳
绝缘凳
A B C D

## Slide 24
习题练习
2.我国古代建筑上的屋脊中央常装有铜葫芦，其作用是（ ）
A.美观 B.相当于风铃
C.避邪 D.相当于避雷针
D