## Slide 1
20.3 电磁铁 电磁继电器
人教版九年级下册 第二十章
课程讲授
课程导入
本课小结
习题练习

## Slide 2
课程导入
电磁起重机能轻松把废铁吸起和放下利用了什么工作原理？

## Slide 3
课程讲授
初步认识
电磁铁
线圈
铁棒
定义：插入铁芯的螺线管（线圈）称为电磁铁。
I

## Slide 4
课程讲授
初步认识
电磁铁
原理：电流的磁效应
电磁铁通电后，铁芯在螺线管的磁场中被磁化，产生了与原螺线管磁场方向一致的磁场，两磁场叠加，使电磁铁的磁性大大增强。
磁化
I
特点：有电流通过时有磁性，没有电流时失去磁性。

## Slide 5
课程讲授
初步认识
电磁铁
实际生活中，根据工作性质的不同，需要的电磁铁的磁性强弱也不同，那么电磁铁的磁性强弱与哪些因素有关呢？
电磁起重机

## Slide 6
课程讲授
新课推进
电磁铁的磁性
实验探究：电磁铁的磁性强弱与哪些因素有关
应用电流磁效应，应该与电流大小有关。
线圈是主要部件，应该与线圈的形状、匝数有关。
猜想
电流的大小
线圈的匝数
形状

## Slide 7
课程讲授
新课推进
电磁铁的磁性
实验探究：电磁铁的磁性强弱与哪些因素有关

## Slide 8
课程讲授
新课推进
电磁铁的磁性
实验探究：电磁铁的磁性强弱与哪些因素有关
实验方法：
控制变量法
转换法：根据吸引大头针、铁钉等的多少来判断螺线管的磁性强弱。

## Slide 9
课程讲授
新课推进
电磁铁的磁性
实验探究：电磁铁的磁性强弱与哪些因素有关
结论1：
匝数一定时，通入的电流越大，电磁铁的磁性越强。

## Slide 10
课程讲授
新课推进
电磁铁的磁性
实验探究：电磁铁的磁性强弱与哪些因素有关
结论2：
电流一定时，外形相同的螺线管匝数越多，电磁铁的磁性越强。

## Slide 11
课程讲授
新课推进
电磁铁的磁性
常见的电磁铁
电磁继电器
感应式冲水器阀门
磁悬浮列车
巨型发电机组
电磁起重机
电铃

## Slide 12
课程讲授
新课推进
电磁继电器
在生活中，我们经常看到一些大型机器在工作（如大型吊车），而它们的电流可达几十安、上百安，直接控制或操作是很危险的，那怎么才能控制这些强大的电流？
工人师傅按下继电器的开关，通过继电器来控制电源的接通和断开。

## Slide 13
课程讲授
新课推进
电磁继电器
触点
定义：
电磁继电器就是利用电磁铁来控制工作电路的一种开关。
构造
产生磁性，吸下衔铁
带动动触点上下运动
带动衔铁弹离电磁铁
相当于被控制电路的开关

## Slide 14
课程讲授
新课推进
电磁继电器
利用低电压、弱电流的通断，来间接控制高电压、强电流电路通断的开关。实现远距离控制（远离高压，远离有害环境），实现自动控制。
控制电路
工作电路
工作原理
电磁铁
衔铁
静触点
弹簧
动触点

## Slide 15
小结
课程讲授
电磁继电器
磁性强弱
电磁铁
线圈+铁芯
构造
电流大小、线圈匝数
构造、工作原理及应用

## Slide 16
习题练习
D． S接C，P滑至A端
1.如图所示的电磁铁，要想磁性最强，正确的方法是（ ）
C． S接C，P滑至B端
A． S接D，P滑至B端
B． S接D，P滑至A端
D

## Slide 17
习题练习
2.关于电磁继电器的衔铁的选用，下列说法中正确的是 ( )
A.应选用软铁材料
B.应选用钢棒
C.以上两种材料都可以使用
D.以上两种材料都不行
A