## Slide 1
20.5 磁生电
人教版九年级下册 第二十章
课程讲授
课程导入
本课小结
习题练习

## Slide 2
课程导入
发电机是如何发电的？

## Slide 3
课程讲授
初步认识
什么情况下磁能生电
英国物理学家法拉第历经10年做了多次探索，1831年终于取得突破，发现了利用磁场产生电流的条件和规律。
根据这个发现，后来发明了发电机，使人类大规模用电成为可能，开辟了电气化的时代。
法拉第（Michael Faraday，
1791—1867），英国物理学家、化学家。

## Slide 4
课程讲授
初步认识
什么情况下磁能生电
实验探究：什么情况下磁能生电
灵敏电流计
实验记录

## Slide 5
课程讲授
初步认识
什么情况下磁能生电
实验探究：什么情况下磁能生电

## Slide 6
课程讲授
初步认识
磁场对通电导线的作用
演示：通电线圈在磁场中的扭转
导体中产生感应电流的条件：
1.电路必须闭合。
2.闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线的运动。
能量转化：
机械能转化为电能

## Slide 7
课程讲授
初步认识
磁场对通电导线的作用
电磁感应
闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线的运动时，导体中会产生电流，这种现象叫做电磁感应。
电磁感应产生的电流叫做感应电流。
电磁感应在生产生活中有什么用途呢？

## Slide 8
课程讲授
新课推进
发电机
发电机是根据电磁感应原理工作的是机械能转化为电能的机器

## Slide 9
课程讲授
新课推进
发电机
发电机是根据电磁感应原理工作的是机械能转化为电能的机器
连续转动的线圈
手摇发电机
往复运动的导线

## Slide 10
课程讲授
新课推进
发电机
演示：观察手摇发电机

## Slide 11
课程讲授
新课推进
发电机
演示：观察手摇发电机的构造
结论：
1、发电机的转速越快，二极管越亮。
2、手摇发电机产生的电流方向发生了周期性变化。

## Slide 12
课程讲授
新课推进
发电机
我国电网交流电频率为50Hz，周期为0.02s。电流方向每秒改变100次。
直流电（DC）：方向不变的电流叫直流电。
周期：交流电周期性变化一次的时间。单位是秒（s）。
概念：大小和方向随时间周期性变化的电流，叫交变电流，简称交流电。
频率：电流在1秒内周期性变化的次数。单位是赫兹，符号是Hz。
发电机

## Slide 13
课程讲授
新课推进
发电机
发电机的构造

## Slide 14
课程讲授
新课推进
发电机
发电机的工作过程

## Slide 15
课程讲授
新课推进
发电机
发电机的工作过程
2、线圈中不产生感应电流。
1、AB边向上切割磁感线，CD边向下切割磁感线，产生感应电流。

## Slide 16
课程讲授
新课推进
发电机
发电机的工作过程
3、切割磁感线产生感应电流，但电流方向与前面的相反。
4、线圈中不产生感应电流。

## Slide 17
课程讲授
新课推进
发电机
发电机的种类
小型发电机：一般采用磁极不动，线圈旋转的方式发电；
大型发电机：一般采用线圈不动，磁极旋转的方式发电。

## Slide 18
课程讲授
新课推进
发电机
发电机和电动机的区别
 | 直流电动机 | 交流发电机
原理 | 通电线圈在磁场中受力转动 | 电磁感应
原理图 |  | 
能量的转化 | 电能转化为机械能 | 机械能转化为电能
线圈中电流来源 | 由电源提供 | 线圈产生感应电流
电路中作用 | 用电器 | 电源

## Slide 19
小结
课程讲授
发电机
电磁感应及感应电流
什么情况下磁能生电
产生感应电流条件
构造及原理
交变电流
磁生电

## Slide 20
习题练习
1、下面几种做法中，哪种一定能产生感应电流：（ ）
A、一段导体在磁场里做切割磁感线运动
B、闭合电路的一部分导体在磁场里运动
C、闭合电路的一部分导体在磁场里做切割磁感线的运动
D、闭合导体在磁场里做切割磁感线运动
C

## Slide 21
习题练习
2.如图所示的手摇式手电筒，筒内没有电池，只要转动手电筒的摇柄，灯泡就能发光。以下设备与这种手电筒工作原理相同的是（ ）
A．发电机 B．电动机
C．汽油机 D．柴油机
A