## Slide 1
21.1 现代顺风耳--电话
人教版九年级下册 第二十一章
课程讲授
课程导入
本课小结
习题练习

## Slide 2
课程导入
电话已经成为我们生活中的一部分。电话是如何工作的？它的使用又有哪些特点呢？

## Slide 3
课程讲授
初步认识
电流把信息传到远方
古代信息的传递方法
狼烟报警
飞鸽传书
快马传书
特殊声音

## Slide 4
课程讲授
初步认识
电流把信息传到远方
现代信息的传递方法
有线通信
无线通信
数字化通信
纸张通信

## Slide 5
课程讲授
初步认识
电流把信息传到远方
1876年贝尔发明了电话，使人们能够冲破空间的阻隔互通信息，现在我们的生活已经离不开“现代顺风耳”了。

## Slide 6
课程讲授
初步认识
电流把信息传到远方
电话是怎样把振动的声信息转化为电信息呢?
又是怎样把电信息还原成振动的声信息呢？

## Slide 7
课程讲授
初步认识
电流把信息传到远方
电话的基本结构
听筒：把变化的电信号转变成声信号
老式电话的工作原理
声音振动
膜片压迫炭粒
炭粒的电阻变化
流过炭粒的电流变化
形成了随声音变化的电流信号
①话筒的工作原理：
话筒：把声信号转化成变化的电信号

## Slide 8
课程讲授
初步认识
电流把信息传到远方
电话的基本结构
②听筒的工作原理：
听筒内有一个电磁铁，电磁铁吸引一块薄铁膜片。由于线圈中电流不断变化，电磁铁对膜片的作用也随之变化，使膜片振动，在空气中形成声波。这样就可以听到对方的讲话了。

## Slide 9
课程讲授
新课推进
电话交换机
图中的5部电话间都能通话，至少需要连接多少根线？
电话
交换机
人们发明了电话交换机

## Slide 10
课程讲授
新课推进
电话交换机
①电话交换机的作用
减少电话线的数量，提高线路的利用率。
便于通话时接通，通话完毕断开。
电话交换机
电话
交换机

## Slide 11
课程讲授
新课推进
电话交换机
一个地区的电话都接到同一台交换机上，每部电话都编上号码。使用时，交换机把需要通话的两部电话接通，通话完毕再将线路断开。
如果在一台交换机与另一台交换机之间连上若干电话线，这样两个不同的交换机的用户就能互相通电话了。
②电话交换机的连接

## Slide 12
课程讲授
新课推进
电话交换机
③电话“占线”的原因
电话线不够了
电话没放好

## Slide 13
课程讲授
新课推进
电话交换机
④电话交换机的种类
早期的人工电话交换机
自动电话交换机
现代程控电话交换机

## Slide 14
课程讲授
新课推进
模拟信号与数字信号
电话是把声音信号转化为电信号，分为模拟电话和数字电话，那么什么是模拟电话和数字电话呢？它们的区别在哪里？

## Slide 15
课程讲授
新课推进
模拟信号与数字信号
① 模拟通信
A
以电话信号为例：在话筒将声音转换成信号电流时，电流的频率、振幅变化的情况跟声音的频率、振幅变化的情况完全一样，“模仿”着声信号的“一举一动”。
电流传递的信号叫做模拟信号，使用模拟信号的通信方式叫做模拟通信。

## Slide 16
课程讲授
新课推进
模拟信号与数字信号
以电报信号为例：用点“ ·“和画“—“ 的组合代表各种数字，一定的数字组合代表一个汉字；于是一系列点和画组成的信号就可以代表一个完整的句子了。
用不同符号的不同组合表示的信号叫数字信号。这种通信方式叫数字通信。
字符 | 我 | 喜 | 欢 | 学 | 习 | 物 | 理
对应电码 | 2053 | 0823 | 2970 | 1331 | 5045 | 3670 | 3810
②数字通信

## Slide 17
课程讲授
新课推进
模拟信号与数字信号
摩尔斯电码表
摩尔斯电码也被称作摩斯密码，是一种时通时断的信号代码，通过不同的排列顺序来表达不同的英文字母、数字和标点符号。它发明于1837年，是一种早期的数字化通信形式。

## Slide 18
课程讲授
新课推进
模拟信号与数字信号

## Slide 19
小结
课程讲授
现代顺风耳—电话
电话
电话交换机
模拟通信和数字通信
话筒
听筒
把声信号转化为电信号
把电信号转化为声信号
提高线路的利用率

## Slide 20
习题练习
1.电话机的听筒是根据下列哪种原理制成的（ ）
A．电磁感应原理
B．电流的磁效应
C．电流的热效应
D．通电导体在磁场中受力
B

## Slide 21
习题练习
2.如图所示，其中不是利用数字信号传递信息的是（ ）
C
A.烽火狼烟
B.海军旗语
C.驿马快报
D.发送电报