## Slide 1
21.2 电磁波的海洋
人教版九年级下册 第二十一章
课程讲授
课程导入
本课小结
习题练习

## Slide 2
课程导入
电视信号的传播依靠电磁波；移动电话依靠电磁波传递信息。电磁波是怎样产生和传播的？

## Slide 3
课程讲授
初步认识
电磁波是怎样产生的
演示：时断时续的电磁波能产生电流

## Slide 4
课程讲授
初步认识
电磁波是怎样产生的
演示：时断时续的电磁波能产生电流
结论：
迅速变化的电流能在周围产生电磁波。

## Slide 5
课程讲授
初步认识
电磁波是怎样产生的
木棍在水面上振动会产生水波
说话时声带的振动在空气中形成声波
广播电台、电视台以及移动电话靠复杂的电子线路来产生迅速变化的电流，发出电磁波。

## Slide 6
课程讲授
初步认识
电磁波是怎样传播的
水面振动
水波
空气振动
声波
迅速变化的电流
电磁波

## Slide 7
课程讲授
电磁波是怎样传播的
演示：电磁波的传播需要介质吗？
新课推进

## Slide 8
课程讲授
电磁波是怎样传播的
演示：电磁波的传播需要介质吗？
新课推进
现 象：能看到手机提示灯闪烁，听不到钟罩中电铃发出的声音。
结 论：
电磁波能在真空中传播，或者说电磁波传播不需要介质。声音不能在真空中传播。

## Slide 9
课程讲授
电磁波是怎样传播的
电磁波的几个要素
波长
波长
波峰
波谷
①波长λ：邻近的两个波峰（或波谷）的距离。
单位：米
新课推进
②频率f：在1 s内有多少次波峰或波谷通过，波的频率就是多少。
单位：赫兹（Hz） 千赫（kHz） 兆赫（MHz）

## Slide 10
课程讲授
电磁波是怎样传播的
新课推进
光，就是一种电磁波！
③电磁波的传播速度c
真空中：c =2.997 924 58 ×108 m/s
空气中：接近真空光速
波长、频率、波速之间的关系：c=λf

## Slide 11
课程讲授
电磁波是怎样传播的
新课推进
电磁波家族及应用
各种光和射线都是波长不同的电磁波

## Slide 12
课程讲授
电磁波是怎样传播的
新课推进
电磁波家族及应用
无线电波：广播、电视和移动通信等。

## Slide 13
课程讲授
电磁波是怎样传播的
新课推进
电磁波家族及应用
红外线：遥控、遥感等。

## Slide 14
课程讲授
电磁波是怎样传播的
新课推进
电磁波家族及应用
紫外线：杀菌、验钞等。

## Slide 15
课程讲授
电磁波是怎样传播的
新课推进
电磁波家族及应用
微波炉
表面和内部同时加热（水分子共振）
将电磁波的能量转化为食物的内能
风扇
波导管
磁控管
门
屏蔽网
控制面板

## Slide 16
小结
课程讲授
电磁波的海洋
产生
变化的电流
传播
不需要介质
描述
波长λ
频率f
波速c
应用

## Slide 17
习题练习
1．下列关于电磁波的说法中正确的是（ ）
A．光是一种电磁波
B．电磁波在空气中的传播速度约为340m/s
C．电磁波的传播需要介质
D．电磁波的波长越长则频率越高
A

## Slide 18
习题练习
2．如图为我国第一位航天英雄杨利伟在太空(宇宙飞船中)与家人(在北京)进行视频通话时的情境，对此过程，下列说法正确的是( )
C
A．通话时声音通过声波传播，图像通过电磁波传播
B．通话时声音和图像都是通过光导纤维传播
C．通话时声音和图像都是通过电磁波传播
D．通话时声音和图像分别通过次声波和超声波传播