## Slide 1
21.3 广播、电视和移动通信
人教版九年级下册 第二十一章
课程讲授
课程导入
本课小结
习题练习

## Slide 2
课程导入
电视、电话已经走进了千家万户，有了电视能让我们坐在家里了解世界，有了移动电话使通讯更加方便。那么它们是怎样利用电磁波来传递声音和图像信号的呢？

## Slide 3
课程讲授
初步认识
无线电广播信号发射和接收
话筒：将声信号转换成电信号。
调制器：将音频电信号加载到高频电流上。
天 线：产生电磁波将高频载波信号发射到空中。
无线电广播信号的发射由广播电台完成

## Slide 4
课程讲授
初步认识
无线电广播信号发射和接收
天 线：接收各种各样的电磁波
调谐器：选择需要电台的载波信号（解调）
解 调：从载波信号中复原音频信号
扬声器：将音频电信号转换成声音
收音机负责信号的接收与还原

## Slide 5
课程讲授
初步认识
无线电广播信号发射和接收
电磁波的发射与接收

## Slide 6
课程讲授
电视的发射和接收
新课推进
电视用电磁波传递图像信号和声音信号。
声音信号的产生、传播和接收跟无线电广播的工作过程相似。

## Slide 7
课程讲授
电视的发射和接收
新课推进
图像信号工作过程
摄像机：将图像转换成电信号，输出视频电流。
发射机：将电信号加载到频率很高的电流上
天 线：将高频信号发射到空中。

## Slide 8
课程讲授
电视的发射和接收
新课推进
图像信号工作过程
天线：接收包含声、像信息的高频信号。
显像管：复原图像信号。
音、视频放大器：将微弱音频电信号放大并输出。

## Slide 9
课程讲授
移动电话
新课推进
手机既是无线电发射台又是无线电接收台。
（发射接收二合一）

## Slide 10
课程讲授
移动电话
新课推进
手机
座机
移动电话与固定电话的工作原理基本一样，只是声音信息不是由导线中的电流来传递，而是由空间的电磁波来传递。

## Slide 11
课程讲授
移动电话
新课推进
无绳电话
无绳电话的座机和手机上各有一个天线，它们通过无线电波来沟通。座机接在市话网上，相当于一个小型基地台。

## Slide 12
小结
课程讲授
信号的发射和接收
广播
广播电台
电视
电视台
移动电话
收音机
电视机
手机基站

## Slide 13
习题练习
1.转动收音机调谐器旋钮是为了（ ）
A．选定某一频率的电台信号
B．调节收音机的音量
C．把音频信号转换成声音
D．把声音信号从高频调制信号中检出来
A

## Slide 14
习题练习
2. 广播电台或广播电视台的发射天线的作用是（ ）
A．发射音频电流激发的电磁波
B．发射视频电流激发的电磁波
C．把音频电流和视频电流加载到更高频率的射频电流上，再通过天线发射
D．三种电流不经调制通过天线发射三种不同的电磁波
C