## Slide 1: 第二节 让信息飞起来
第十九章 走进信息时代

## Slide 2
课堂引入
“勇气号”通过什么媒介将图像从遥远的火星传回地球？
为什么可以利用遥控器选择电视节目？
又是谁将播音员的话语、动听的音乐送进我们的收音机的？
都是通过电磁波进行的

## Slide 3
一、认识电磁波
思考：电磁波是如何产生的呢？
类比法
水波的形成
声波的形成

## Slide 4
动手做：探测电磁波
迅速变化的电流会激起电磁波

## Slide 5
电磁波的传播是否需要介质？
真空中的铃声
“勇气号”传输信息
电磁波不同于声波，它的传播不需要介质。

## Slide 6
课堂引入
应用
电磁波传递信息
电磁波传递能量
Notes: 6

## Slide 7
猜一猜：
哪种色光的发热本领大？
1.你用什么方法判断哪种
色光的发热本领大呢？
问题：
2.如何让温度计更加灵敏？

## Slide 8
红外线的应用
1.红外探测器：
2.红外线制导炸弹:

## Slide 9
3.红外线夜视仪:
通过识别不同温度的物体辐射的红外线，达到侦察目的的一种设备。

## Slide 10
用冷水洗手
4.红外线照相机

## Slide 11
5.用红外线测量体温

## Slide 13
紫外线的发现
在红光的外侧存在红外线，在紫光的外侧是否存在紫外线？
猜一猜：

## Slide 14
紫外线的应用
灭菌消毒

## Slide 15
验钞防伪

## Slide 16
紫外线主要影响眼睛和皮肤,引起急性角膜炎和结膜炎，慢性白内障等眼疾，诱发皮肤癌。
紫外线的危害及防止

## Slide 17
1.γ射线：做脑手术（放疗）
2.X射线：穿透力强（骨拍和透视）
3.紫外线：①化学效应（1.使底片感光2.消毒杀菌3.晒太阳可预防缺钙）（消毒柜、紫光灯）②荧光效应（1.日光灯2.验钞机3.捉蝎子4.洗衣粉中含有荧光增白剂有强烈致癌）
4.可见光：红橙黄绿蓝靛紫，（只有此能引起人类的视觉）（火炉、摄像头看到是红光不是红外线）
5.红外线：一切高温物体都会向外辐射红外线.
遥控、遥感、加热、夜视、测温
6.微波：加热、雷达、通讯
7.无线电波：通讯、导航
电磁波应用总结：

## Slide 18
二、描述电磁波
与水波、声波相似，电磁波也有频率，是由波源震动的快慢决定的。比起我们周围的声音，通常电磁波的频率要大得多，可达到1014Hz，甚至更高。

## Slide 19
电磁波的波长、波速和频率之间的关系
1、波长（λ）：振动一次波传播的距离（相邻两个波峰或波谷之间的距离）。

## Slide 20
2、如何表示振动的快慢？
频率（f）：1秒钟波振动的次数。
单位：赫兹（Hz）
常用单位：
千赫（KHz）、
兆赫（MHz）
4、波速与波长和频率的关系。
v=λf
波速＝波长×频率

## Slide 21
介质相同，波速相同，
则波长与频率成反比。
波速＝波长×频率
电磁波真空中速度：c=3.0×108m/s

## Slide 22
例：真空中的两列电磁波，它们的频率比为9：10，则它们的
波速比为＿＿＿＿， 波长比为＿＿＿＿。
波速＝波长×频率
1：1
10：9

## Slide 23: 第二十一章 信息的传递
点拨：声波与电磁波的区别
不同点：
1、声波产生于机械振动，传播需要介质，在空气中传播速度约340m/s。
2、电磁波是迅速变化的电流形成的，传播不需要介质，在空气中传播速度约3.0×108 m/s。
相同点：声波与电磁波都可以传递信息和能量。
变式拓展：如图1所示，将手机置于封闭的玻璃罩内，把罩内的空气用抽气机抽走，使之成为真空，再拨打该手机号码，发现手机屏幕上显示有来电，但却听不到来电提示音，这说明：
。
声音不能在真空中传播，电磁波能在真空中传播

## Slide 24
课堂精练
1．（广州）如图是电磁波及其应用实例，下列说法正确的是（ ）
A． 紫外线是紫色的
B． 电视机遥控器用γ射线遥控
C． 体检胸透用的电磁波频率比无线电波低 D． 可见光与无线电波在真空中的传播速度相同
D

## Slide 25
2．（株洲）飞机起飞前空乘人员要求乘客关闭手机、电脑和电子游戏机等电子设备，这是因为飞机导航设备和操作系统可能会受到哪种波的干扰（ ）
A．超声波 B．次声波 C．无线电波 D．光波
C
3.地面指挥中心是利用 向“嫦娥二号”传递信息的。地面工作人员发出指令后，经过1.2s到达“嫦娥二号”，则因此“嫦娥二号”距地球的距离为 m。
3.6×108
电磁波

## Slide 26
三、电磁污染
生活中的电磁波辐射：
1、紫外线辐射
2、手机辐射
3、电脑辐射
4、x射线辐射、γ射线、宇宙射线（辐射强度较强）
非电离辐射标志
Notes: 26

## Slide 27
三、电磁污染
主要影响有：
1、对使用的电子设备产生干扰
2、对人的身体健康产生影响
（引起头疼、失眠、记忆力减退等）
Notes: 27

## Slide 28
较少电磁污染的措施
（1）家用电器分散摆放，以免使家中某个位置的电磁辐射剂量过大，而使人体处于超量辐射的环境之中。
（2）各种家用电器都应尽量避免长时间操作，尽量避免多种电器同时启用。
（3）使用电器时，要保持一定的安全距离。离电器越远，受电磁波的侵害越小。
Notes: 28