## Slide 1
第一课时 杠杆及其平衡条件
6.5 杠杆

## Slide 3
大人和小朋友分别坐在跷跷板的两端，怎样才能使跷跷板保持平衡呢？

## Slide 4
它们有什么共同特点呢？

## Slide 5
杠杆
定义：
物理学中，把在力的作用下能绕某一固定点转动的硬棒（直棒或曲棒），叫做杠杆。

## Slide 6
杠杆
杠杆的五要素
1. 支点：杠杆绕着转动的点O。
2. 动力：使杠杆转动的力F1。
3. 阻力：阻碍杠杆转动的力F2。
支点O
F1
F2

## Slide 7
杠杆
杠杆的五要素
支点O
F1
F2
4. 力臂：从支点到力的作用线的垂直距离。
① 动力臂：动力的力臂L1。
② 阻力臂：阻力的力臂L2。
L1
∟
L2
∟
怎么画出杠杆的力臂呢？

## Slide 8
杠杆
力臂的画法
1.过力的作用点沿力的方向画一条直线（有的在图中已经标出力的方向）；
2.找到支点，并标明O点；
3.过O点做动力F1的垂线段，并标出垂线符号；
4.标上双向箭头并在其旁边写上l1。
l1
F1
O

## Slide 9
杠杆
力臂的画法
同样，阻力及阻力臂也是一样的画法。
注意：
1.力臂不一定在杠杆上；
2.杠杆可以是直的，也可以是弯的。
l2
l1
F1
O
F2
杠杆在满足什么条件时才会平衡呢？

## Slide 10
杠杆
杠杆的平衡状态
杠杆在动力和阻力的作用下处于静止或匀速转动状态，叫做杠杆平衡。
为了便于探究跷跷板保持水平状态的条件，需要对它进行简化。可以用带有等分刻度的均质木尺代替跷跷板，用钩码代替人。

## Slide 11
杠杆的平衡条件
必做实验 探究杠杆的平衡条件
如图所示，将杠杆放在水平桌面上，调节杠杆两端的平衡螺母，使杠杆处于水平平衡状态。接着在杠杆两侧挂上不同数量的钩码，调整钩码的位置，使杠杆重新在水平位置平衡。设左侧钩码对杠杆施加的力为动力F1，右侧钩码对杠杆施加的力为阻力F2；杠杆平衡时的动力臂为L1，阻力臂为L2。

## Slide 12
杠杆的平衡条件
必做实验 探究杠杆的平衡条件
多次改变杠杆两端钩码的数量和挂钩码的位置，使杠杆处于水平平衡状态，将各次实验所得的数据填入表中。
实验序号 | 左侧 |  | 右侧 | 
 | 动力F1/N | 动力臂L1/m | 阻力F2/N | 阻力臂L2/m
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 

## Slide 13
杠杆的平衡条件
必做实验 探究杠杆的平衡条件

## Slide 14
杠杆的平衡条件
必做实验 探究杠杆的平衡条件
实验数据

## Slide 15
杠杆的平衡条件
必做实验 探究杠杆的平衡条件
实验结论
实验结果表明，杠杆的平衡条件是：
动力×动力臂＝阻力×阻力臂
F1L1=F2L2
早在2400多年前，我国的《墨经》一书就对这一结论作了精辟的论述。
又称杠杆原理。

## Slide 16
杠杆的平衡条件
必做实验 探究杠杆的平衡条件
思考与讨论
1. 为什么要调节杠杆两端的平衡螺母使杠杆处于水平平衡状态？
答：便于直接测量相应的力臂，消除杠杆自重的影响。
2. 为什么要进行多次实验？
答：便于从实验数据中归纳出可靠的实验结论。

## Slide 17
杠杆的平衡条件
必做实验 探究杠杆的平衡条件
拓展延伸
该状态下杠杆仍
属于平衡状态
当弹簧测力计从a处移动到b处时示数变大
当前情况下杠杆的平衡条件：F1L1=F2L2+F3L3
a
b

## Slide 18
杠杆的平衡条件
利用杠杆原理进行计算
例题 假如图中大人所受的重力大小为750N，小朋友所受的重力大小为250N。当大人坐在离跷跷板的转轴0.5m处时，小朋友应该坐在哪里才能使跷跷板水平平衡？

## Slide 19
杠杆的平衡条件
杠杆原理的应用
解：
根据杠杆的平衡条件F1L1=F2L2，得
答：小朋友应该坐在离跷跷板的转轴1.5m处。

## Slide 20
1. 杆秤在我国有几千年的历史，如今中药房仍在使用。如图所示，已测得刺五加药材质量是120g，其中OB=3OA，若不计杆秤自重，则秤砣的质量约为 g。接下来要测30g的人参片需要将秤砣向B点的 （选填“左”或“右”）侧移动。
40
右

## Slide 21
2. 如图为用螺丝刀撬图钉的示意图，在图中画出动力F1的力臂L1。

## Slide 22
3. 某同学利用若干个质量为50g的钩码和弹簧测力计探究杠杆的平衡条件。
（1）调节平衡螺母，使杠杆在不挂钩码时，保持水平并______，达到平衡状态，如图所示。
静止

## Slide 23
3. 某同学利用若干个质量为50g的钩码和弹簧测力计探究杠杆的平衡条件。
（2）在杠杆左侧15cm刻度线处挂上4个钩码，在杠杆右侧挂上6个钩码，移动右侧钩码到______cm刻度线处使杠杆重新在水平位置平衡。这时动力或阻力是___________
_______（填“钩码受到的重力”“钩码对杠杆的拉力”或“杠杆对钩码的拉力”）。
10
钩码对杠杆
的拉力

## Slide 24
杠杆
定义
杠杆及其平衡条件
杠杆的平衡条件
杠杆的五要素
必做实验：探究杠杆的平衡条件
杠杆的平衡状态
利用杠杆原理进行计算