## Slide 1
第二课时 杠杆的分类及应用
6.5 杠杆

## Slide 3
剪刀也是杠杆，不同种类的剪刀，动力臂与阻力臂的长短一样吗？为什么这么设计呢？

## Slide 4
早在3000多年前，我国劳动人民就已经应用杠杆进行劳作。
捣谷的舂(chōnɡ)
汲水的桔槔(jié gāo)

## Slide 5
杠杆的种类
活动 认识生活中的杠杆
生活中有许多不同形式的杠杆。请画出图中各力的力臂。
O
F2
F1
撬棒
O
F2
F1
开酒瓶的起子

## Slide 6
杠杆的种类
活动 认识生活中的杠杆
生活中有许多不同形式的杠杆。请画出图中各力的力臂。
O
F2
F1
托盘天平
O
F2
F1
缝纫机踏脚板

## Slide 7
杠杆的种类
活动 认识生活中的杠杆
生活中有许多不同形式的杠杆。请画出图中各力的力臂。
O
F2
F1
铡刀
O
F2
F1
手动抽水机

## Slide 8
杠杆的种类
省力杠杆
特点：动力臂大于阻力臂。
只要用很小的力就能带动很重的东西。
当杠杆平衡时，动力小于阻力。此时，省力但费距离。
O
F2
F1
L1
L2

## Slide 9
杠杆的种类
等臂杠杆
O
F2
F1
特点：动力臂等于阻力臂。
天平的动力臂与阻力臂相等，是一种等臂杠杆。
当杠杆平衡时，动力等于阻力。此时，既不省力也不费力。
L1
L2

## Slide 10
杠杆的种类
费力杠杆
特点：动力臂小于阻力臂。
缝纫机脚踏板就是移动较小距离，能使转轮快速旋转较多圈数。
当杠杆平衡时，动力大于阻力。此时，虽然费力，但省距离。
O
F2
F1
L1
L2

## Slide 11
杠杆的种类
杠杆的分类 | 特点
等臂杠杆 | 不费力也不省距离， L1=L2
费力杠杆 | 费距离省力，L1<L2
省力杠杆 | 省力费距离，L1>L2

## Slide 12
杠杆的应用
省力杠杆的应用

## Slide 13
杠杆的应用
等臂杠杆的应用

## Slide 14
杠杆的应用
费力杠杆的应用

## Slide 15
杠杆的应用
杠杆的综合应用
人体内许多部位的骨骼和肌肉组织也构成杠杆。手上握着或托着重物时，可将手、手腕、尺骨和桡骨看作一个整体，并与肘关节（相当于支点）组成了杠杆。

## Slide 16
杠杆的应用
杠杆的综合应用
机械手操作时，模仿手的动作，同样具有杠杆的特征。

## Slide 17
1. 下列工具属于费力杠杆的是（ ）
A．镊子 B．天平
C．瓶起子 D．核桃夹
A

## Slide 18
2. 用如图所示的扳手拧螺丝时，一只手稳住扳手的十字交叉部位，另一只手用同样大小和方向的力在 点（选填“A”“B”或“C”）更容易拧动螺丝，原因是______________________________________________________。
C
在阻力和阻力臂一定时，动力臂越长越省力

## Slide 19
3. 骨骼、肌肉和关节等构成了人体的运动系统，人体中最基本的运动大多是由肌肉牵引骨骼绕关节转动产生的。下列关于人体中的杠杆说法正确的是（ ）
A．图甲：手托重物时，可视为省力杠杆
B．图甲：手托重物时，肱二头肌对前臂的牵引力是阻力
C．图乙：踮脚时，可视为费力杠杆
D．图乙：向上踮脚的过程中，腓肠肌对足部骨骼的牵引力是动力
D

## Slide 20
杠杆的种类
等臂杠杆：L1=L2
杠杆的分类及应用
省力杠杆：L1>L2
省力杠杆的应用
杠杆的应用
费力杠杆：L1<L2
等臂杠杆的应用
费力杠杆的应用
杠杆的综合应用