## Slide 1
6.6 滑轮

## Slide 3
在建筑工地上，我们时常看到工人借助滑轮把物料缓缓地提到高处。这些滑轮的作用是什么呢？

## Slide 4
定滑轮和动滑轮
活动1 用滑轮把钩码提起来
1. 观察滑轮，说出它的结构。
2. 用如图所示的滑轮、细线、钩码、铁架台等实验器材设计两种实验方案，要求利用滑轮把钩码提起来，并在方框中画出实验装置的示意图。

## Slide 5
定滑轮和动滑轮
活动1 用滑轮把钩码提起来

## Slide 6
定滑轮和动滑轮
活动1 用滑轮把钩码提起来
滑轮的位置没有发生改变
滑轮的位置发生了改变

## Slide 7
定滑轮和动滑轮
滑轮
由可绕中心轴转动有沟槽的圆盘和跨过圆盘的柔索（绳、胶带、钢索、链条等）所组成的可以绕着中心轴旋转的简单机械叫做滑轮。
定义：
一个周边有槽，能够绕轴转动的小轮。
中心轴
圆盘
柔索

## Slide 8
定滑轮和动滑轮
滑轮的种类
使用滑轮工作时，根据滑轮的轴的位置是否移动，可将滑轮分成定滑轮和动滑轮两类。
定滑轮的轴固定不动
动滑轮的轴
与重物一起移动
定滑轮和动滑轮在使用时分别有什么规律呢？

## Slide 9
探究两类滑轮的作用
在活动1的两种方案中，同学们对分别用定滑轮和动滑轮提起质量相等的钩码所用拉力的大小进行了不同猜想。
猜想1：用定滑轮或动滑轮提起质量相等的钩码，所用的力的大小可能不同。
猜想2：滑轮的轴的位置运动与否，可能会影响拉力的大小。
猜想3： 用动滑轮可能更费力，因为提起动滑轮也要用力。

## Slide 10
探究两类滑轮的作用
活动2 两类滑轮的比较
1. 定滑轮的作用
先用弹簧测力计直接测出每一个钩码的重力，再按右图所示用弹簧测力计测量拉力，改变钩码的数量或拉力的方向，比较每次拉力和钩码重力的大小关系。

## Slide 11
探究两类滑轮的作用
活动2 两类滑轮的比较

## Slide 12
探究两类滑轮的作用
活动2 两类滑轮的比较
2. 动滑轮的作用
按右图所示的方法，通过动滑轮来提起钩码，读出弹簧测力计的示数F，并与钩码的重力G比较，可以得出什么结论？

## Slide 13
探究两类滑轮的作用
活动2 两类滑轮的比较

## Slide 14
探究两类滑轮的作用
活动2 两类滑轮的比较
实验结论：
使用定滑轮不省力，但可以改变力的方向。
使用动滑轮可以省力，但不改变力的方向。

## Slide 15
探究两类滑轮的作用
滑轮的理论分析
滑轮属于杠杆类机械，上述实验得出的两个结论，可以用杠杆平衡条件来进一步论证。
使用定滑轮时，相当于使用一个等臂杠杆，定滑轮的轴是杠杆的支点，动力臂和阻力臂都等于定滑轮的半径。
O
L1
L2

## Slide 16
探究两类滑轮的作用
滑轮的理论分析
使用动滑轮时，相当于使用一个省力杠杆。如图所示，点O为杠杆的支点，滑轮的轴A为阻力的作用点，B为动力的作用点。提升重物时，如果两边绳子平行，动力臂为阻力臂的两倍。
O
B
A
L1
L2

## Slide 17
滑轮组
使用定滑轮能改变力的方向，使用动滑轮能省力，把它们组合起来使用，就可以既省力又改变力的方向
活动3 使用滑轮组时拉力与物重的关系
请用两个滑轮组成如图所示的滑轮组，并测出不同情况下拉力F和钩码的重力G，填入表中。

## Slide 18
滑轮组
活动3 使用滑轮组时拉力与物重的关系

## Slide 19
滑轮组
活动3 使用滑轮组时拉力与物重的关系
实验数据
实验序号 | 钩码的重力G/N | 弹簧测力计的拉力F/N | 吊起动滑轮的绳子段数n
1 | 2.13 | 1.05 | 2
2 | 2.13 | 1.10 | 2
3 | 2.13 | 0.73 | 3

## Slide 20
滑轮组
活动3 使用滑轮组时拉力与物重的关系
实验结论：
使用滑轮组吊起重物时，若动滑轮自重、绳重和摩擦不计，动滑轮被几段绳子吊起，所用的力就是物重的几分之一。即：

## Slide 21
滑轮组
滑轮组的设计
(1)滑轮组绕出绳子的股数：n个滑轮可以绕出n股绳子，也可以绕出n+1股绳子。
(2)绕绳子采用奇动偶定的方法，由里向外或由外向里。
F
F
G
G
F= G n=2
F= G n=3

## Slide 22
滑轮组
信息浏览
杠杆还可以变形为轮轴，如图所示，由轮和轴组成的能绕共同轴心转动的简单机械就是轮轴。
轮轴可以看成不等臂杠杆。若动力作用在轮上，阻力作用在轴上，就省力，如汽车方向盘、井上的辘轳和水龙头等；反之，若动力作用在轴上，阻力作用在轮上，就费力，如汽车前窗上的雨刮器、自行车通过链条带动车轮转动等。

## Slide 23
生产和生活中常用的机械，往往是杠杆、滑轮等简单机械的组合。
滑轮组
信息浏览

## Slide 24
1. 如图所示，美丽乡村建设的工地上，工人使用一个 （选填“定”或“动”）滑轮匀速提升重300N的建筑材料（不计绳重和摩擦），则人的拉力为 N。
定
300

## Slide 25
2. 工人利用如图所示装置提升物料，该装置中的滑轮为________滑轮。已知滑轮重80N，货篮重120N，不计绳重及摩擦。工人用该装置匀速提升空货篮时的拉力为________N。。
动
100

## Slide 26
3. 如图所示，三个测力计的示数都是6N，不考虑滑轮重及绳轮间摩擦，则各物体的重分别是： Ga=________N，Gb=_________N， Gc=_________N。
12
6
12

## Slide 27
定滑轮和动滑轮
滑轮
探究两类滑轮的作用
动滑轮
定滑轮的作用
动滑轮的作用
定滑轮
滑轮的理论分析
滑轮组
使用滑轮组时拉力与重物的关系：
滑轮组的设计