## Slide 1
第二课时 液体压强的应用和连通器
9.2 液体的压强

## Slide 3
知识回顾
1.液体内部存在压强的原因是？
液体受到重力的作用，并且具有流动性，所以液体内部向各个方向都有压强。
2.液体压强与什么有关？
液体密度与深度
3.液体内某一点的深度是指什么距离？
是指该点到自由液面的距离。
自由液面指容器中跟空气接触的液面

## Slide 4
知识回顾
1.如图所示，比较容器中三点A、B、C处液体压强的大小为（ ）
A. pA = pB = pC
B. pA < pB < pC
C. pA > pB > pC
D. 无法判断
自由液面
C
A
B
C

## Slide 5
2.两个个不同形状、质量相等的容器A、B，它们的底面积相同，装有同样深度的同种液体，则它们底部所受压强关系为 PA PB，它们底部所受压力关系为FA FB，它们所装液体所受重力的关系为GA GB，容器对水平桌面的压力关系为 F′A F′B，
=
=
<
<
知识回顾

## Slide 6
帕斯卡裂桶实验
一个容器里的液体，对容器底部（或侧壁）产生的压力远大于液体自身所受的重力。

## Slide 7
连通器
含义：上端开口、下端连通的容器叫做连通器
容器内同一液体不流动时，自由液面处于同一高度。
微小压强计是连通器吗？

## Slide 8
连通器
特点：如果连通器内装有相同的液体，液体不流动时，连通器各部分容器中的液面高度总是相同的。

## Slide 9
连通器
原理：
假设某时刻U形管中的液面高度并不相同
根据p=ρgh，有
p1=ρgh1
p2=ρgh2
因为h1＜h2 ，则有p1＜p2
那么液片会向左移动，右侧液面下降，直到两侧液面高度相同。
想象连通器底部中间有一个“液片”
h1
h2
p1
p2

## Slide 10
连通器
想想议议
如图是生活中常见的连通器，它们各有什么功能？想一想，它们是怎么利用连通器的特点来实现自己的功能的？

## Slide 11
连通器
生活应用
壶
利用连通器原理，将壶嘴高度做的与壶身平齐。

## Slide 12
连通器
生活应用
下水道回弯处利用连通器原理将水储存在回弯处形成液封，可以防止下水道内的臭气和污水进入室内。
生活中还有哪些设计利用了连通器原理呢？

## Slide 13
连通器
生活应用
锅炉水位计
水位计与锅炉内部储水罐相连，有一根可以看到水位的玻璃管，通过玻璃管可以观察锅炉内的水位情况。

## Slide 14
连通器
生活应用
地漏
自动喂水器
水塔

## Slide 15
连通器
科学世界
三峡船闸——世界上最大的人造船闸
我国三峡工程是举世瞩目的跨世纪工程。三峡大坝上、下游的水位差最大可达113m。巨大的落差有利于生产可观的电力，但也带来了航运方面的问题：下游船只驶往上游，怎样把这些船只举高一百多米？上游的船只驶往下游，又怎样让船只徐徐降落一百多米？
修建船闸

## Slide 16
连通器
科学世界
船闸工作示意图
三峡船闸的五级船闸工作原理

## Slide 17
1．如图所示，一个“山”形连通器内装有一定量的水，当把它放到斜面上静止以后，下面关于连通器内液面的情况，正确的应是图中的（ ）
A． B．
C． D．
B

## Slide 18
2．下列装置中，不属于连通器的是（ ）
A．血压计 B．船闸
C．茶壶 D．锅炉液位计
A

## Slide 19
3．如图所示，两容器中装有同一液体，且液面高度相同，点的压强小于点的压强。当A、B间的阀门打开时,下列说法正确的是（ ）
A．液体由A流向B
B．液体由B流向A
C．液体在A、B间来回流动
D．液体静止不动
D

## Slide 20
液体的压强
连通器
概念
生活实例
三峡船闸