## Slide 1
第二课时 浮沉条件的应用
10.4 物体浮沉条件及应用

## Slide 3
我国海军潜艇正在某海域执行任务。
潜艇为什么既可以上浮在海面，又可以沉入海底？

## Slide 4
浮力的应用
想想做做
橡皮泥的密度比水大，它在水中会下沉。根据阿基米德原理，怎样把橡皮泥做成一条小船，使它能漂浮在水面，并能承载重物？

## Slide 5
浮力的应用
想想做做

## Slide 6
浮力的应用
实心与空心
把一小块橡皮泥搓圆放到水中，就沉入水底；若将相同质量橡皮泥做成小船模样，却能浮在水面上，你能解释原因吗？

## Slide 7
将橡皮泥捏成瓢状放在水面，虽然它所受的重力没有改变，但它排开的水的体积变大，因而受到较大的浮力，所以能漂浮在水面上。
浮力的应用
实心与空心

## Slide 8
浮力的应用
轮船
设计原理：
物体所受重力不变的前提下，通过增大物体排开水的体积使物体受到更大的浮力。

## Slide 9
浮力的应用
轮船
轮船的大小通常用排水量（m排）表示：
排水量即轮船装满货物时排开水的质量：
F浮= m排g
∵船只漂浮
∴F浮=G
m船+m货= m排

## Slide 10
浮力的应用
轮船
我国首艘航空母舰辽宁舰的排水量约为6万吨，表示辽宁舰满载时，舰载机和舰身的质量之和约为6万吨。

## Slide 11
浮力的应用
潜水艇
潜水艇能潜入水下航行。它的舰身内有水舱。
向水舱充水时，潜水艇变重，逐渐潜入水中。
当水舱充水后潜水艇所受的重力等于浮力时，它可以悬浮在水中。
当用压缩空气将水舱里的水排出一部分时，潜水艇变轻，从而上浮。

## Slide 12
浮力的应用
潜水艇
实际航行时，上浮和下潜的过程中潜水艇要开动推进器加快上浮或下潜的速度。

## Slide 13
浮力的应用
气球和飞艇
如果气球里充的是密度小于空气的气体，那么气球就可以飘在空中。
例如节日放飞的气球，携带气象仪器的高空探测气球，充的是氦气。

## Slide 14
浮力的应用
气球和飞艇
体育、娱乐活动用的热气球，充的是被燃烧器加热而体积膨胀的热空气。

## Slide 15
浮力的应用
气球和飞艇
为了能定向航行，人们还制成了飞艇：在大气囊下面装了带螺旋桨的发动机和载人、装货的吊篮。
20世纪20-30年代，飞艇曾盛极一时，用来进行军事侦查、轰炸地方目标或作为空中交通工具。后来连续发生了几次气囊中氢气爆炸的事故，飞艇的飞行速度又不及飞机，飞艇便逐渐被飞机取代。近年来由于能源危机，且可以用不会爆炸的氦气代替氢气，人们对装载量大的飞艇又重新重视起来。

## Slide 16
浮力的应用
密度计
结构：
密度计中间通常中间有一个体积较大的玻璃泡。密度计下方装着金属颗粒作为配重，使密度计漂浮时能保持竖直姿态。密度计上方是细玻璃管，它的内部标有刻度，测量时可以根据液面所处的位置直接读出液体的密度值。

## Slide 17
浮力的应用
密度计
密度计的工作原理：
物体漂浮在液面上的条件F浮＝G
密度计的刻度特点：
上小下大，上稀下密
密度计的用途：
测量液体密度
密度计的读数方法：
静止时液面所对刻度乘以水的密度

## Slide 18
1．下列不属于利用浮沉条件工作的是（ ）
A．轮船 B．潜水艇
C．飞机 D．热气球
C

## Slide 19
2．体积为120 cm3的一块固体，重为1.8 N，放在足量的水中。（已知：ρ水=1.0×103 kg/m3，g=10N/kg）
（1）求固体浸没在水中时所受浮力多大？
（2）说明在水中的固体为什么会下沉？
（3）求固体最终静止在容器底部时，它所受的支持力多大？
解：
（1）∵固体浸没，∴V排=V物=120 cm3=1.2×10-4m3
F浮=ρ水gV排=1.0×103 kg/m3×1.2×10-4m3×10N/kg=1.2N
（2）∵G=1.8 N根据物体浮沉条件F浮＜G， ∴物体下沉

## Slide 20
2．体积为120 cm3的一块固体，重为1.8 N，放在足量的水中。（已知：ρ水=1.0×103 kg/m3，g=10N/kg）
（1）求固体浸没在水中时所受浮力多大？
（2）说明在水中的固体为什么会下沉？
（3）求固体最终静止在容器底部时，它所受的支持力多大？
解：
（3）固体最终静止在容器底部时，受到三个力平衡，
F浮+ F支=G
∴F支= G- F浮=1.8N-1.2N=0.6N

## Slide 21
物体的浮沉条件
浮沉条件的应用
轮船
潜水艇
气球和飞艇
密度计
实心与空心