## Slide 1
6.5.1 杠杆
第六章 力和机械
2025物理八年级下册
授课教师：********
班 级：********
时 间：********

## Slide 2
字母 O 表示）、动力（使杠杆转动的力，用字母 F₁表示）、阻力（阻碍杠杆转动的力，用字母 F₂表示）、动力臂（从支点到动力作用线的距离，用字母 L₁表示）、阻力臂（从支点到阻力作用线的距离，用字母 L₂表示）。通过画图让学生明确五要素的含义，重点讲解力臂的画法。
探究杠杆的平衡条件：
提出问题：杠杆在什么条件下会处于平衡状态？
猜想假设：引导学生根据生活经验进行猜想，如可能与动力、动力臂、阻力、阻力臂有关。
设计实验：组织学生讨论实验方案，选择合适的实验器材，如杠杆、钩码、弹簧测力计等。让学生明确实验中需要测量的物理量和实验步骤。
进行实验：让学生分组进行实验，调节杠杆在水平位置平衡，改变钩码的数量和位置，使杠杆再次平衡，记录动力、动力臂、阻力、阻力臂的数据。
分析论证：引导学生对实验数据进行分析，得出杠杆的平衡条件：动力 × 动力臂 = 阻力 × 阻力臂，用公式表示为\(F₁L₁ = F₂L₂\)。
应用杠杆的平衡条件解决实际问题，通过例题让学生学会运用杠杆平衡条件进行计算，判断杠杆的类型（省力杠杆、费力杠杆、等臂杠杆）。
滑轮（15 分钟）
展示定滑轮和动滑轮的实物，介绍它们的结构和特点。
讲解定滑轮的实质是等臂杠杆，通过实验演示，让学生观察使用定滑轮时力的大小和方向的变化，得出使用定滑轮不能省力，但可以改变力的方向的结论。
讲解动滑轮的实质是动力臂为阻力臂 2 倍的省力杠杆，通过实验演示，让学生观察使用动滑轮时力的大小变化，得出使用动滑轮能省一半力，但不能改变力的方向的结论。
介绍滑轮组的组成和特点，通过实例让学生了解滑轮组既能省力又能改变力的方向。讲解滑轮组绳子绕法的设计原则，让学生学会根据要求组装简单的滑轮组。
（三）课堂小结（5 分钟）
引导学生回顾本节课所学的主要内容，包括弹力、重力、摩擦力、杠杆、滑轮的相关知识。
强调重点知识和易错点，帮助学生梳理知识体系，加深对知识的理解和记忆。
（四）课堂练习（10 分钟）
展示一些与本节课知识点相关的练习题，包括选择题、填空题、计算题和作图题等。
让学生独立完成练习，教师巡视指导，及时发现学生存在的问题并进行解答。
对学生的练习情况进行点评，强调解题思路和方法，帮助学生提高解题能力。
（五）布置作业（5 分钟）
布置课后作业，包括课本上的练习题和一些拓展性的作业，如让学生观察生活中还有哪些地方应用了力和机械的知识，并写一篇小报告。
要求学生认真完成作业，下节课进行作业讲解和反馈。
五、教学反思
在本节课的教学过程中，通过多种教学方法的运用，学生对力和机械的知识有了较为深入的理解和掌握。在实验教学中，学生积极参与，动手能力和探究能力得到了锻炼。但在教学过程中也发现了一些问题，如部分学生对力臂的画法掌握不够熟练，在运用杠杆平衡条件解决实际问题时存在困难。在今后的教学中，应加强对这些重点和难点知识的讲解和练习，关注学生的个体差异，及时给予辅导和帮助，确保每个学生都能跟上教学进度，提高教学质量。
5
课堂检测
4
新知讲解
6
变式训练
7
考试考法
8
小结梳理
学习目录
1
复习引入
2
新知讲解
3
典例讲解

## Slide 3
生活中的杠杆
（1）人撬动石块的撬棒
（2）撬动地球的“杠杆”
（3）起重机的吊臂
（4）剥坚果的钳子
导入新课

## Slide 4
1.认识杠杆，能分清杠杆的五要素；（重点）
2.通过实验，探究杠杆的平衡条件。（重点）
学习目标
导入新课

## Slide 5
1）让两个体重一样的同学坐在距离转轴相同的位置。
2）让体重不同的同学根据跷跷板的状态调整到转轴的距离。
想一想：如何才能使跷跷板保持水平？
你的想法是？
怎样才能使跷跷板保持水平
探究杠杆的平衡条件
一
讲授新课

## Slide 6
模拟实验器材：等分刻度的均质木尺、钩码、细线。
杠杆：物理学中，把在力的作用下能绕某一固定点转动的硬棒（直棒或曲棒），叫做杠杆。
模拟跷跷板实验
讲授新课

## Slide 7: 杠杆五要素
F2阻力
L1动力臂
L2阻力臂
(动力作用线)
(阻力作用线)
O支点
杠杆绕着转动的固定点
使杠杆转动的力
阻碍杠杆转动的力
支点到动力作用线的距离
  支点到阻力作用线的距离
F1动力
讲授新课

## Slide 8
支 点(O)：杠杆绕着转动的点。
动 力(F1)：促使杠杆转动的力。
阻 力(F2)：阻碍杠杆转动的力。
动力臂(L1)：从支点到动力作用线的距离。
阻力臂(L2)：从支点到阻力作用线的距离。
(力的作用线：过力的作用点，沿力的方向的直线)
这些概念很重要
F1
F2
l1
o
l2
讲授新课

## Slide 9
L2
L1
B
F2
O
F1
A
F2
B
O
A
F1
作力臂的方法
找出支点的位置
从支点作动力、阻力作用线的垂线
确定动力、阻力作用线
标垂足，定力臂
讲授新课

## Slide 10
试一试：画出图中杠杆各力的力臂
F1
F2
L1
L2
F1
F2
L1
O
L2
O
讲授新课

## Slide 11
必做实验 探究杠杆的平衡条件
设计实验
步骤一： 将杠杆放在水平桌面上，调节杠杆两端的螺母，使杠杆处于水平平衡状态。
视频：调节杠杆平衡的方法
讲授新课

## Slide 12
设计实验
步骤二：在杠杆的两侧挂上数量不同的钩码。
步骤三：调整钩码的位置，使杠杆重新在水平位置平衡。
步骤四：多次改变杠杆两端钩码的数量和挂钩码的位置， 使杠杆处于水平平衡状态，整理实验数据，填入表格。
必做实验 探究杠杆的平衡条件
讲授新课

## Slide 13
必做实验 探究杠杆的平衡条件
讲授新课

## Slide 14
探究杠杆的平衡实验数据表格
实验序号 | 左侧 |  | 右侧 | 
 | 动力F1/N | 动力臂L1/m | 阻力F2/N | 阻力臂L2/m
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
必做实验 探究杠杆的平衡条件
讲授新课

## Slide 15
杠杆在动力和阻力作用下处于静止状态或匀速转动状态，叫做杠杆平衡
注意
杠杆平衡条件
若用F1L1分别表示动力和阻力，用F2L2分别表示动力臂、阻力臂，杠杆的平衡条件又可以表示为
动力与动力臂的乘积等于阻力与阻力臂的乘积
F1 × L1=F2 × L2
讲授新课

## Slide 16
O
l1=9m
l2=6cm
F1=200N
F2
例题：
由F1l1＝F2l2 得：
解：
F2
=
F1 l1
l2
=
200N×9m
0.06m
=3×104N
m
=
F2
g
=
10N·kg-1
3×104N
=3×103kg = 3 t
讲授新课

## Slide 17
知识点1 杠杆
1. “给我一个支点，我就能撬动地球！” 阿基米德在《论平
面图形的平衡》一书中最早提出了杠杆原理。下列关于杠杆
的说法中错误的是( )
D
A. 杠杆一定要有支点
B. 杠杆可以是直的，也可以是弯的
C. 杠杆的力臂可以不在杠杆上
D. 杠杆的长度等于动力臂与阻力臂之和

## Slide 18
【点拨】杠杆可以是直的，也可以是弯的，但是必须是硬的。
杠杆的力臂不必与杠杆本身重合，但是使杠杆转动的力的作
用点必须作用在杠杆的某处（非支点处），因此，杠杆的长
度与“动力臂与阻力臂之和”毫无关系。
返回

## Slide 19
2. 某天，“生物”和“物理”两位大师在一起进行体育锻炼。
“生物”大师伸出健硕的手臂对“物理”大师说：“看，我能提起
很重的物体哦（如图）！”“物理”大师竖起大拇指说：“真厉
害！其实，你的前臂就是物理学中的一根杠杆。”以下对于这
根杠杆在提起重物的过程中，分析不合理的是 ( )
D
（第2题）
A. 前臂杠杆的支点 在肘关节处
B. 肱二头肌给桡骨的力 是动力
C. 重物给前臂的力 是阻力
D. 前臂杠杆的支点 在手上

## Slide 20
（第2题）
【点拨】前臂杠杆的支点 在肘关节处。
返回

## Slide 21
（第3题）
3.[2024·长春期末] 赛艇比赛中，运动员用
力向后划桨，赛艇就快速前进，这是因为力
的作用是______的。划桨时，船桨上的___
（填“”或“ ”）点是支点。
相互
【点拨】船桨上的点是支点， 点是动力
作用点，桨与水的接触点是阻力作用点。
返回

## Slide 22
4.[2024·宜宾] 如图是宜宾港一起重机正在吊起货物的情景，
请在图中画出此时动力的力臂和阻力 的示意图。
【解】如图所示。
返回

## Slide 23
知识点2 探究杠杆的平衡条件
5.小明做“探究杠杆的平衡条件”实验：取

## Slide 24
（1）实验前，杠杆静止时的位置如图甲所示，杠杆左边下
沉，此时要向____调节平衡螺母，把杠杆横梁调节成______
_____状态。
右
水平平衡
（2）使用弹簧测力计时，首先进行的操作是______。
校零

## Slide 25
（3）如图乙所示，在杠杆左侧挂2个钩码，每个钩码的质量为
，为了便于在杠杆上直接读出力臂的大小，在 点沿_____
方向向下拉动弹簧测力计，直至杠杆在______位置平衡，并
将第一次数据记录在下表中，表中 大小为弹簧测力计示数，
大小为钩码的重力，、分别为、 对应的力臂。
竖直
水平

## Slide 26
序号 |  |  |  | 
1 | 1.5 | 10.0 | 1.0 | 15.0
2 | 3.0 | 10.0 | 2.0 | 15.0
3 | 1.5 | 20.0 | 2.0 | 15.0
4 | 1.0 | 30.0 | 2.0 | 15.0
序号 |  |  |  | 
1 | 1.5 | 10.0 | 1.0 | 15.0
2 | 3.0 | 10.0 | 2.0 | 15.0
3 | 1.5 | 20.0 | 2.0 | 15.0
4 | 1.0 | 30.0 | 2.0 | 15.0

## Slide 27
（4）接下来，小明又进行了三次实验，将数据填在表中，
最后总结得出规律。每次实验总是在前一次基础上改变 、
、 中的一个量。小华分析数据后发现，第___次实验与
前一次改变的量相同，需要调整的实验步骤是____________
__________________。
4
保持和不变，改变的大小
返回

## Slide 28
6. [2024·扬州模拟] 筷子是我们常用的餐具。如图所示，将
这根筷子作为杠杆，点为支点，食指指头对筷子上 点
的压力 （垂直于筷子）是动力，则( )
C
A. 阻力臂是、动力臂是
B. 阻力是筷子对食物的压力
C. 阻力的方向向上
D. 把食物靠近支点放置时,阻力臂和动
力臂都变小
返回

## Slide 29
7. 如图所示是快餐店里常见的筷子盒，在
处施加力时，筷子会从出口滚出。不计筷子对杠杆的压力，
以下是按下 处时杠杆的示意图，其中正确的是( )
B
A. B. C. D.
【点拨】 处施加的动力的方向是向下的，支点在杠杆的最
左侧，所以阻力的方向是向上的。
返回

## Slide 30
8.[2024·眉山] 同学们在体育课上做下压运动训练，静止不动
时人体可以看成杠杆模型，为支点，肌肉的拉力 为动力，
如图所示。请你在图中画出：
（1）动力的力臂 。
（2）点，脚对地面压力 的示意图。

## Slide 31
（第8题）
【解】如图所示。
（第8题）
返回

## Slide 32
9.如图是指甲剪的示意图。请在图中画出杠杆以 点为支
点时动力的力臂和阻力 。（忽略摩擦，保留作图痕迹）
（第9题）
【解】如图所示。
（第9题）
返回

## Slide 33
10.[2024·南通模拟] 汽车刹车利用了杠杆原理，该部件可绕
点转动，在图中画出动力的力臂以及阻力
（其中为阻力的作用点，为 的力臂）。
【解】如图所示。
（第10题）
返回

## Slide 34
认识杠杆
杠杆
在力的作用下能绕某一固定点转动的硬棒，叫做杠杆
支 点(O)
动 力(F1)
阻 力(F2)
动力臂(L1)
阻力臂(L2)
杠杆的五要素
杠杆的平衡条件
F1L1=F2L2
课堂小结

## Slide 35
谢谢观看！