## Slide 1
6.6.1动滑轮和定滑轮
第六章 力和机械
2025物理八年级下册
授课教师：********
班 级：********
时 间：********

## Slide 2
字母 O ，得出杠杆的平衡条件：动力 × 动力臂 = 阻力 × 阻力臂，用公式表示为\(F₁L₁ = F₂L₂\)。
应用杠杆的了解滑轮组既能省力又能改变力的方向。讲解滑轮组绳子绕法的设计原则，让学生学会根据要求组装简单的滑轮组。
（三）课堂小结（5 分钟）
引导学生回顾本节课所学的主要内容，包括弹力、重力、摩擦力、杠杆、滑轮的相关知识。
强调重点知识和易错点，帮助学生梳理知识体系，加深对知识的理解和记忆。
（四）课堂练习（10 分钟）
展示一些与本节课知识点相关的练习题，包括选择题、填空题、计算题和作图题等。
让学生独立完成练习，教师巡视指导，及时发现学生存在的问题并进行解答。
对学生的练习情况进行点评，强调解题思路和方法，帮助学生提高解题能力。
（五）布置作业（5 分钟）
布置课后作业，包括课本上的练习题和一些拓展性的作业，如让学生观察生活中还有哪些地方应用了力和机械的知识，并写一篇小报告。
要求学生认真完成作业，下节课进行作业讲解和反馈。
五、教学反思
在本节课的教学过程中，通过多种教学方法的运用，学生对力和机械的知识有了较为深入的理解和掌握。在实验教学中，学生积极参与，动手能力和探究能力得到了锻炼。但在教学过程中也发现了一些问题，如部分学生对力臂的画法掌握不够熟练，在运用杠杆平衡条件解决实际问题时存在困难。在今后的教学中，应加强对这些重点和难点知识的讲解和练习，关注学生的个体差异，及时给予辅导和帮助，确保每个学生都能跟上教学进度，提高教学质量。
5
课堂检测
4
新知讲解
6
变式训练
7
考试考法
8
小结梳理
学习目录
1
复习引入
2
新知讲解
3
典例讲解

## Slide 3
我们先来观察一幅科学漫画
这个故事中起到关键作用的是哪个部件? 你在哪里见到过吗？
导入新课

## Slide 4
1.认识什么是定滑轮和动滑轮；
2.知道定滑轮和动滑轮的特点。（重点）
学习目标
导入新课

## Slide 5
活动1
用滑轮把钩码提起来
（1）说出滑轮的结构。
可以绕着中心轴转动的、有沟槽的圆盘和跨过圆盘的绳（或钢索、链条）等组成的一种简单机械。
动滑轮和定滑轮
一
讲授新课

## Slide 6
（2）利用滑轮把钩码提升起来，设计两种实验方案，请给出你的示意图。
实验器材
活动1
用滑轮把钩码提起来
讲授新课

## Slide 7
方案一
固定滑轮在铁架台上如下图（a）所示
将细绳的一端固定在铁架台上，如下（b）所示
方案二
实验图（a）
实验图（b）
活动1
用滑轮把钩码提起来
讲授新课

## Slide 8
根据滑轮的轴的位置是否移动，可将滑轮分为以下两类：
使用时轴固定不动。
使用时轴和重物一起移动。
滑轮
定滑轮
动滑轮
滑轮的分类
讲授新课

## Slide 9
想一想
定滑轮、动滑轮拉动相同的重物拉力的大小是否相同？
点击观看
探究两类滑轮的作用
二
讲授新课

## Slide 10
活动 2
两类滑轮的比较
1.定滑轮的作用
实验步骤：
步骤一：使用弹簧测力计直接测量出每一个钩码的重力
步骤二：按照图（a）、（b）测量拉力的大小
步骤三：改变钩码的数量或拉力的方向，比较每次拉力和钩码重力的大小关系
讲授新课

## Slide 11
图（a）
图（b）
改变拉力的大小
方向
G
F
使用定滑轮不 ，但可以改变拉力的 。
活动 2
两类滑轮的比较
1.定滑轮的作用
讲授新课

## Slide 12
实验过程：通过动滑轮来提升钩码，读出弹簧测力计的示数F，并与钩码的重力G相比较，可以得出什么结论？
G
F
拉力的大小
作用力的方向
使用动滑轮可以改变 ，但不能改变 。
活动 2
两类滑轮的比较
2.动滑轮的作用
讲授新课

## Slide 13
（1）使用定滑轮时，相当于一个等臂杠杆，定滑轮的轴是杠杆的支点，动力臂和阻力臂都等于定滑轮的半径。
G
F
G
F
O
拉力F与物重G的关系是：
拉力等于物体重力（F=G）
使用滑轮的理论分析
讲授新课

## Slide 14
想一想：图中还是一个等臂杠杆吗？请画出两个力臂。
G
F
O
L2
L1
使用滑轮的理论分析
讲授新课

## Slide 15
G
F
G
F
O
A
（2）使用动滑轮时，同样可找出与它相当的杠杆。
当动滑轮平衡时，拉力F与物重G的关系是F=G/2
使用滑轮的理论分析
讲授新课

## Slide 16
知识点1 定滑轮和动滑轮
1.使用滑轮时，滑轮的轴的位置改变的叫做________；使用
滑轮时，滑轮的轴的位置不变的叫做________。绳子与滑轮
槽之间的摩擦是__________，滑轮轴处的摩擦是__________。
动滑轮
定滑轮
有益摩擦
有害摩擦
返回

## Slide 17
知识点2 探究两类滑轮的作用
2.如图所示是小海同学“探究定滑轮和动滑
轮特点”的实验装置，实验中测得数据如下
表所示。

## Slide 18
实验序 号 | 钩码重 | 钩码升高高度 | 测力计示 数 | 测力计移动距 离
 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2
 | 1 | 0.2 | 1.03 | 0.2
 | 1 | 0.2 | 0.55 | 0.4
实验序 号 |  |  |  | 
 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2
 | 1 | 0.2 | 1.03 | 0.2
 | 1 | 0.2 | 0.55 | 0.4

## Slide 19
请你分析：
（1）探究定滑轮特点时，如图（b）所示，
测力计的操作方法是____（填序号）。
①随意拉动 ②保持静止 ③匀速向下拉动
③
（2）比较弹簧测力计示数的大小，可知：使用动滑轮的好
处是______。
省力

## Slide 20
（3）比较弹簧测力计拉力的方向，可知：使
用定滑轮的好处是__________________。
可以改变力的方向
（4）把钩码升高相同的高度，比较和
实验中弹簧测力计移动的距离可知：使用动
滑轮________。
费距离
（5）根据实验的数据可计算出动滑轮的自重为____ 。
（不计摩擦和绳重）
0.1
返回

## Slide 21
知识点3 滑轮作用的理论分析
3. 如图所示，用同一个滑轮按甲、乙两种方式提起同一个物
体（ ），不计绳重和摩擦，则以下说法中正确的
是( )
A
（第3题）
A. 图甲中的滑轮相当于一个等臂杠杆
B. 图乙中滑轮的特点是可以改变力的方向
C. 图甲中的滑轮比图乙中的滑轮省力
D. 图乙中的滑轮相当于一个等臂杠杆

## Slide 22
（第3题）
【点拨】图甲中的滑轮为定滑轮，相当于
等臂杠杆，可以改变力的方向；图乙中的
滑轮为动滑轮，相当于动力臂是阻力臂2
倍的省力杠杆。
返回

## Slide 23
（第4题）
4. 如图所示是工人往高处运送货物的
两种方法，图甲中滑轮的作用是__________
_____，图乙中用滑轮拉动 的重物上升
时，不计滑轮重及滑轮摩擦，工人的拉
力为____，绳子的自由端上升___ 。
改变力的方向
50
2
返回

## Slide 24
5.
（1）如图甲所示，用滑轮匀速提起重物，画出滑轮的动力
、阻力、动力臂、阻力臂。（ 点表示支点）
甲
【解】如图甲所示。

## Slide 25
（2）用一个动滑轮向上匀速提升重物，若把动滑轮看成是
变形的杠杆，请在图乙中标出支点、动力臂、阻力 。
乙
如图乙所示。
返回

## Slide 26
6. 如图所示是用滑轮匀速提升
同一重物的三种方式，所用的拉力分
别为、、 ，不计摩擦和滑轮自
重，则( )
C
A. B.
C. D.

## Slide 27
【点拨】图甲中的滑轮为动滑轮，不
计摩擦和滑轮自重，则拉力大小
；图乙中滑轮为动滑轮，拉力
施加在滑轮的轴上，不计摩擦和滑轮
自重，则拉力大小 ；图丙中滑轮为定滑轮，不计摩
擦和滑轮自重，则拉力大小 ；所以，三个拉力大小关
系为 ，故C符合题意。
返回

## Slide 28
7. 如图是小明爸爸用滑轮将水泥搬到二楼的
示意图，小明爸爸刚开始竖直站在水平地面
上，然后缓慢向右移动。小明爸爸质量为
，水泥重（不计绳重和摩擦，
取 ），下列说法正确的是 ( )
A
A. 移动前后小明爸爸的拉力都为
B. 小明爸爸利用该滑轮起到了省力的作用
C. 移动过程中，水泥的上升高度约为
D. 小明爸爸利用该滑轮在竖直方向能吊起 的重物

## Slide 29
【点拨】因为定滑轮只改变力的方向，不改
变力的大小，所以移动前后小明爸爸对绳子
的拉力都为 ，故A正确，B错误；根据
三角形关系可知，移动后，绳子自由端移动
的距离是，因此水泥上升高度为 ，故C错误；小明爸
爸的重力 ，因此不计绳
重和摩擦，他最多只能吊起 的重物，故D错误。
返回

## Slide 30
（第8题）
8.如图甲所示，用拉力 拉着轻质滑轮
（重力可忽略）匀速上升，物体 受到的
重力为，滑轮半径为 。本应用
可以把滑轮简化为一个如图乙的______
（填“等臂”“省力”或“费力”）杠杆，根据
费力
56
杠杆平衡条件可列出等式：____________________，算得拉
力为____ 。

## Slide 31
（第8题）
【点拨】轻质滑轮（重力可忽略）匀速
上升，动力臂为阻力臂的二分之一，所
以本应用可以把滑轮简化为一个费力杠
杆。根据杠杆平衡条件可得
，解得
。
返回

## Slide 32
（第9题）
9.如图所示，不计滑轮和绳子的重
力以及滑轮摩擦，重力为 的
重物位于水平地面上，在拉力 的
作用下水平向左做匀速直线运动，
10
20
0.1
已知拉力大小为，则水平地面对重物 的滑动摩擦力大
小为____，绳子所受拉力大小为____ 。若绳子自由端
内移动了，则重物运动的速度为____ 。

## Slide 33
（第9题）
【点拨】绳端拉力为 ，则拉动
重物的绳子拉力也为 ，因为重
物做匀速直线运动，所以重物受到
的拉力等于滑动摩擦力，所以水平
地面对重物的滑动摩擦力 。不计滑轮和绳子的
重力以及滑轮摩擦力时，绳子 所受的拉力
。重物移动距离与绳子自由端移
动的距离相等，即重物移动的距离 ，运动时间
，所以重物运动的速度 。
返回

## Slide 34
10.如图所示，动滑轮重，物体重，当 时，
为使轻质杠杆保持水平平衡，在 端沿竖直向下的方向所施
加的力应为___ 。（不计绳重及摩擦）
2

## Slide 35
【点拨】动滑轮上有效绳子段数 ，
则杠杆 端受到的拉力
，根据杠杆平衡条件，有
，则在 端沿竖直向下的方向所施加的力
。
返回

## Slide 36
动滑轮与定滑轮
定滑轮
轴不随物体一起运动的滑轮
不省力，也不费距离，但可以改变力的方向
实质：等臂杠杆
轴随物体一起运动的滑轮
省力，但费距离，且不能改变力的方向
实质：省力杠杆
动滑轮
课堂小结

## Slide 37
谢谢观看！