## Slide 1: 第13讲 热机 热机效率
2025年中考物理基础知识复习课件

## Slide 2
五、热机

## Slide 3
1．热机：
热机的工作原理：
2、热机的种类：
蒸汽机车
喷气发动机
火电站的汽轮机
热机
火箭发动机
利用内能做功的机械。
内能转化为机械能
蒸汽机、汽轮机、喷气发动机、火箭发动机、内燃机等。

## Slide 4
燃料直接在发动机汽缸内燃烧产生动力的热机叫做内燃机
内燃机分为汽油机和柴油机，分别用汽油和柴油作燃料
2、内燃机

## Slide 5
1．构造
气缸
活塞
连杆
曲轴
进气门
排气门
火花塞
2．工作原理
汽油在汽缸里面燃烧时生成高温高压的燃气，推动活塞做功，把内能转化为机械能。

## Slide 6
演示：气体扩散的实验
3．汽油机的工作过程
压缩冲程
做功冲程
吸气冲程
排气冲程
机械能转化为内能
内能转化为机械能
1、在一个工作循环四个冲程，曲轴和飞轮均转动2周，活塞往复2次，对外做1次;
2、在四个冲程中，只有做功冲程是燃气对外做功，将机械能转化内能， 其他三个冲程是辅助冲程，靠安装在曲轴上的飞轮的惯性来完成。

## Slide 7
热机 | 汽油机 | 柴油机
构造 | 火花塞 | 喷油嘴
燃料 | 汽油 | 柴油
吸入气体 | 汽油和空气 | 空气
点火方式 | 点燃式 | 压燃式
4、柴油机与汽油机

## Slide 8
1、如图1所示，某四冲程汽油机此时正处于 冲程，该冲程的能量转化是 能转化为 能。
做功
内
机械
图中所示为汽油机的⁠ 冲程，该冲程将 转化为 。 若该汽油机飞轮转速为3 600r/min，则该汽油机每秒对外做功⁠ ⁠次。
图1
压缩
30
机械能
内能

## Slide 9
（1）定义：
（3）提高热机效率的方法:
尽可能使燃料充分燃烧；
六、效率
用来做有用功的那部分能量和燃料完全燃烧放出的能量之比。
η=
燃气内能
机械能
尾气带走
未充分燃烧
燃料化学能
克服摩擦力
有用机械能
1、热机效率
尽量减少各种热量损失(利用废气来供热)；
在热机的设计和制造过程中尽量减小摩擦等阻力
用来做有用功的能量
W=Fs
W=Pt
燃料完全燃烧放出的能量
或Q放=qV,
（2）公式：

## Slide 10
21.(4分)热机的效率是衡量汽车发动机性能的关键指标，某型号载重汽车安装了全球首款热机效率突破50%的商用柴油机，测试中，该载重汽车在一段平直的公路上匀速行驶 10 km，牵引力做功消耗柴油2k g。柴油的热值取 水的比热容
(1)给载重汽车提供动力的是四冲程柴油机的 冲程。
(2)该测试过程柴油机的效率约为多少? (精确到0.1%)
(3)若将此过程中消耗柴油释放的热量全部收集，能让质量为430 kg、初温为 的水温度升高多少? (结果保留整数)

## Slide 11
2、热效率
内能
有效利用
燃料化学能
热量散失
未充分燃烧
1.定义：
有效利用的热量与燃料完全燃烧释放的总热量的比值。
物体温度升高吸热
2.公式:
燃料燃烧放热 或Q放=qV,
易错提醒:
完全燃烧→燃料的化学能全部转化为内能；
:

## Slide 12
(2022陕西23题9分)今年“五一”假期，小刚同学家购买了一款如图甲所示户外分体式燃气炉，准备去户外野炊．该燃气炉的铭牌如图乙所示，其中功率4 500 W是指气体燃料完全燃烧时燃气炉每秒放出4 500 J的热量．
(1)气体燃料在常温下是通过_________的方式液化存储在储气罐内．使用过程中，罐体温度变低是因为燃料发生汽化时要_____(选填“吸收”或“放出”)热量．
压缩体积
吸收
(2)在标准大气压下，用该燃气炉将1 L水从25 ℃加热到沸腾用时140 s ，燃气炉烧水时的效率是多少？已知水的密度为1.0×103 kg/m3，水的比热容为4.2×103 J/(kg·℃).
(3)小刚注意到炉头上标有参数：15 字样，他查阅说明书得知，该参数表示的是：燃气炉功率[单位：瓦(W)]与耗气量[单位：克/时(g/h)]之比的数值为15，计算该燃气炉所使用燃料的热值是多少？

## Slide 13
作业：
熟记热量计算6个公式。
精讲册第28页 4、5、6、9、11。

## Slide 14
高温物体发光
太阳能热水器
摩擦生热
蒸汽机
光合作用
燃料燃烧
电动机
发电机
充电器
电池供电
七、能量转化与守恒
1、能量转化

## Slide 15
它们的高度逐渐降低，说明机械能减少了，但能量并没有丢失，而是通过摩擦或碰撞把机械能转化成了内能。
能量既不会凭空消灭，也不会凭空产生，它只会从一种形式转化为其他形式，或者从一个物体转移到其他物体，而在转化和转移的过程中，能量的总量保持不变。这就是能量守恒定律。
2、能量守恒

## Slide 16
这个装置不能实现“永动”，因为由于摩擦的存在，有一部分机械能转化为内能，同时机器又要对外做功，当高处的水全部流下后，被抽上去的水比流下来的水少，最终会停止。它违背了能量守恒定律。