## Slide 1: 第18讲 家庭电路
2025年中考物理基础知识复习课件

## Slide 2
家庭电路
进户线
电能表
总开关
保险装置
用电器
导线
测量电能
控制电路
保护电路
插座
一、家庭电路的组成

## Slide 3
电能表
总开关
保险盒
零线
火线
接地线
只接在火线上
接在灯泡与火线之间
左零右火
一、家庭电路的组成

## Slide 4
火线
零线
大地
0 V
220 V
220 V
进户的两条输电线中，一条叫做端线，俗称火线，另一条叫做零线。
零线在入户前已经与大地相连。
1、进户线
1、作用：
提供电能
2、定义：

## Slide 5
3、试电笔
（1）作用：
（2）构造：
阻值很大，使用试电笔时尽管电流通过人体，也不会造成伤害。
当试电笔两端电压达到一定值时，氖气会导电。电流从一个电极流到另一个电极时氖气会发出红光。
笔尾金属体
辨别火线和零线。
弹簧
氖管
电阻
笔尖金属体

## Slide 6
用手接触笔尾的金属体、笔尖金属体接触被测电路。若氖管发光，则接触的是火线，否则为零线。
错误
手不接触笔尾金属体，笔尖金属体触火线时，氖管也不会发光。
绝对不能用手接触笔尖金属体。否则，会引起触电。
（3）试电笔的使用：

## Slide 7
测量总电路消耗电能的多少
2、电能表
接进户线
接总开关
串联在干路中，在总开关之前
作用：
连接：
3、闸刀开关（总开关）
串联在干路中，接在电能表后面，静触头一定要在上边，切不可倒装
作用：
接通和切断整个电路，便于更换电器或维修设备
连接：
×

## Slide 8
空气开关
现在新建居民楼中电路的保险装置一般采用空气开关，空气开关安装在电能表后，当电路中的电流过大时，空气开关自动断开，切断电路，俗称跳闸。
保险丝：
插入式保险盒
空气开关：
利用了电流的热效应
4、保险装置
作用：
连接：
电流过大时，保险丝熔化，切断电路，起到保护作用
串联在干路中（火线上），连接在总开关之后

## Slide 9
用来接可移动的用电器，并联在电路中。
(1)分类：两孔插座和三孔插座。
(2)插座的连接。
零线
火线
地线
两孔插座：“左零右火”，让带有双脚插头的用电器使用。
三孔插座：“左零右火上接地”，让带有三脚插头的用电器使用。
5、插座及其连接

## Slide 10
插头上标着E的导线和用电器的金属外壳相连，插头上相应的导线和室外的大地相连。万一用电器的外壳与电源火线之间的绝缘部分损坏，使外壳带电，电流就会流入大地，不致于对人造成伤害。
否则，电流会通过人体流入大地，发生触电事故。
6、三线插头和漏电保护器

## Slide 11
接零线
接火线
防止金属螺旋套带电
安全扣
螺旋套
金属片
灯座
7、灯泡的连接

## Slide 12
在新建的楼房里，控制插座的总开关上大多还装有漏电保护器。正常情况下，用电器通过火线、零线和供电系统中的电源构成闭合电路，不应该有电流直接流入大地。
如果站在地上的人不小心接触了火线，电流经过人体流入大地
（电路中流经火线和零线的电流不相等）
，这时，总开关上的“漏电保护器”会迅速切断电流，对人体起到保护作用。
8、漏电保护器

## Slide 13
根据P =UI，可以得到
家庭电路中的电压是一定的，U = 220V，所以用电器总电功率P 越大，电路中的电流 I 就越大。
家庭电路中的总功率： P = P1+ P2 + …+ Pn
家庭电路中的供电线路、保险装置和电能表都有允许通过的最大电流。若通过的电流超过允许值，会引起线路故障，甚至发生火灾。
1、家用电器的总功率过大
二、家庭电路电流过大原因

## Slide 14
短路时，R很小，那么电路中的电流 I 就越大。
根据欧姆定律：
I =
U
R
U 一定，为 220 V
短路是家庭电路中电流过大的另一个原因。
根据 Q=I2Rt
总电流 I 就越大，热量Q就越大。
哪些原因会导致短路呢？
2、短路
Notes: 衔接：家庭电路中的用电器都是并联的，一旦发生短路，即为电源短路。导线的电阻非常小。……
短路原因：
1.由于改装电路时不小心，使火线和零线直接连通造成短路。
2.电线绝缘皮破损或烤焦，电线和用电器使用年限过长，绝缘皮破损或老化，也会使火线和零线直接连通。
3.电器进水造成短路。
……

## Slide 15
人体电阻约为104 ～105 Ω；在皮肤潮湿时，人体的电阻可降低到约103 Ω 。
I =
U
R
R 一定
U 增大，I 随着增大
根据欧姆定律：
所以电压越高，触电时，通过人体电流越大
根据欧姆定律计算通常情况下触电时产生的最大电流：
I = = = 2.2×10-2 A = 22 mA
U
R
220 V
104 Ω
人体是导体，当人体成为闭合电路的一部分时，就会有电流通过。如果通过人体的电流达到一定值时，就会对人体造成伤害，即发生触电事故。
三、安全用电
1、电压越高越危险
人体的安全电压不高于36V。

## Slide 16
（1）低压触电
火线、人体、零线构成闭合回路，称双线触电。
火线、人体、大地构成闭合回路，称单线触电。
一般家庭电路中的触电事故都是直接或间接与火线接触而造成的。
不接触低压带电体
避免触电
2、触电类型

## Slide 17
（2）高压触电事故：
电弧触电：人靠近高压带电体，造成弧光放电而触电。
跨步触电：人经过高压线掉落的地方时，两脚之间有很高的电压，从而造成触电。
不接触也能触电
不接触低压带电体
避免触电
Notes: 衔接：高压输电线路的电压高达几万伏甚至几十万伏，即使不直接接触也会有危险。比如说，高压带电体会在周围形成强大的电场。人一旦靠近高压带电体，就会……
我们最好不要靠近高压带电体。

## Slide 18
3．触电的急救
思考：当我们发现有人触电时，能否直接去拉触电的人？为什么？
当没有发现电源时，只发现了带电体，应该怎样做？
使用绝缘的物体（如干木棍），使触电人摆脱带电体
不能，因为人是导体
摆脱触电后，必要时应该对触电者进行急救，同时尽快通知医务人员抢救！

## Slide 19
高压输电铁塔上的防雷导线
4、防雷措施
现代建筑上的避雷针
1．不要靠近金属栏杆，各种电器应暂停使用。
2．迅速走进屋内，或汽车内。
3．不要手持金属杆，金属饰物包括手表也要抛离。
4．在高山上，应该找没有积水的凹坑处双脚并拢蹲下。
（1）、建筑物防雷
（2）、雷电时应该注意

## Slide 20
5.安全用电原则
1.不接触低压带电体，不靠近高压带电体
2.更换灯泡、搬动电器前应断开电源开关

## Slide 21
4.保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命应及时更换。
3.不弄湿用电器，不损坏绝缘层
×
×

## Slide 22
⁠ ⁠ | 闭合开关后的现象 | 电路故障
 | 灯泡L不亮，熔断器保险丝熔断 | 电路发生 短路 ⁠
 | 灯泡L不亮，测电笔接触b、c、e点不发光 | 进户 火线 ⁠断路
 | 灯泡L不亮，测电笔与各点接触均发光 | 进户 零线 ⁠断路
短路 ⁠
火线
零线
家庭电路故障分析

## Slide 23
1.[2023陕西，8]下列做法符合安全用电的是（ C ）
A.家庭电路使用绝缘皮破损的电线
B.用湿抹布擦拭正在工作的用电器
C.发现有人触电时，应立即切断电源
D.家用电器的金属外壳未接地
C
1、
家庭电路及安全用电原则

## Slide 24
2.[2022陕西，6]关于家庭电路和安全用电，下列说法正确的是（ A ）
A.家庭电路中各用电器是并联的
B.用电器的开关要连接在零线和用电器之间
C.更换灯泡无需断开电源开关
D.我国家庭电路的电压是380 V
A

## Slide 25
4.[2020陕西，11]一节干电池的电压是 V；家庭电路中电冰箱、电视 机、电灯等用电器的连接方式是 联。
1.5
并
3.[2018陕西，7]关于家庭电路和安全用电的说法正确的是（ A ）
A.检查和维修电路时，必须首先切断电源
B.使用测电笔时手不能接触笔上任何金属体
C.只有大功率用电器才需使用三孔插座
D.家庭电路中，电能表是用来测量电功率的仪表
A

## Slide 26
5.[2019陕西，8]如图是小轩家的部分电路。下列说法正确的是（ D ）
A.若熔断器熔丝熔断了，可以用铜丝代替
B.若导线cd间断路，仍然可以安全地使用三孔插座
C.若闭合开关S，灯泡L不发光。用测电笔检测e点， 氖管不发光，则说明灯丝一定断了
D.若ab间断路，灯泡L仍能正常工作
第5题图
D
2
家庭电路故障分析

## Slide 27
6.[2023武汉]小强同学放学回家后，打开电灯，接入电热水壶，两者均正常 工作，接着启动微波炉加热食品时，发现微波炉不工作，电热水壶突然停 止工作，但是电灯仍然正常发光，如图所示。他对故障做了下列四种判 断，其中正确的是（ A ）
A.零线上ab间断路
B.零线上bc间断路
C.微波炉所在支路be间短路
D.电热水壶所在支路cd间短路
第6题图
A

## Slide 28
7.[2020陕西，17（2）]如图，将灯泡及开关正确连入家庭电路。
3
家庭电路作图
第7题图

## Slide 29
8.[2023铁一中三模]用笔画线代替导线，将如图中的插座和控制插座的开关 正确接入家庭电路中。
第8题图