## Slide 1
第5节 探究使用机械是否省功
第九章 机械和功

## Slide 2
1.理解机械不省功原理，掌握相关功的概念。
2.实验分析机械做功，培养逻辑推理能力。
3.设计实验探究，分析数据得出结论。
4.了解机械效率在实际中的意义。
学习目标

## Slide 3
要把质量为10t的装修材料（沙子、水泥和涂料等）运上五楼完成房屋装修，依据所学知识你能提出哪些方案？
使用滑轮组、定滑轮和轮轴这些简单机械的优势是什么?
新知引入

## Slide 4
1.明确实验目的
比较用动滑轮和直接提升时所做的功
新知学习
知识点一：探究使用动滑轮是否省功

## Slide 5
2.设计实验
两次提升同一物体，且提升相同高度。
实验注意事项：
▸缓慢提升物体
▸测力计要在提升过程中读数
▸测量距离要记录始、末位置的刻度

## Slide 6
3.实验数据记录表格
提升方式 | 力／N | 移动距离／m | 力做的功／J
直接提升 | F＝0.2 | h=0.1 | W1＝Fh＝0.02
用动滑轮提升 | F’＝0.15 | s=0.2 | W2=F’s＝0.03
4.结论：使用动滑轮提升物体不能省功
使用动滑轮提升物体时，要克服动滑轮重力、绳子重及摩擦力等做功。
使用任何机械都不能省功（功的原理）
额外功

## Slide 7
1.用水桶从水井中打水。
2.水桶不小心掉落在了水井中，从水井中打捞水桶。
新知学习
知识点二：机械效率

## Slide 8
用水桶从井中提水时，对我们有用的功是 ，
对我们没有用，但又不得不做的功是 。
如果桶掉到井里，从井里捞桶时，捞上来的桶里带了一些水，对我们有用的功是 ，
对我们没有用但又不得不做的功是 。
克服水的重力做功
克服桶的重力做功
克服桶的重力做功
克服水的重力做功
目的
目的
提水
捞桶
如：桶重5N，水重150N，井深约3m,则对桶和水分别做了多少功？
思考：

## Slide 9
W有：对人们有用，对目标所做的功。
W额：对人们没用，但又不得不做的功。
W总：动力所做的功（有用功和额外功的总和）。
W总=W有用+W额
有用功
额外功
总功

## Slide 10
F
G
s
h
W有用=G物·h
W总=F·s
W额外=G动·h
（不计绳重和摩擦）
F
s绳
s物
f
W有用=f·s物
W总=F·s绳
利用滑轮组做功

## Slide 11
把有用功与总功的比值（百分比）
机械效率
重力G
重物上升高度h
拉力F
绳子移动距离s
不能，有用功始终小于总功。
机械效率能达到/超过100%吗？

## Slide 12
例题:如图所示，工人利用滑轮组将一桶沙子从地面提升到9m高的楼层，桶和沙子的总质量为118kg，动滑轮的质量为2kg。忽略摩擦和绳重，g取10N/kg。求滑轮组的机械效率。
解:桶和沙子所受的总重力
G桶沙=m桶g=118 kg × 10N/kg = 1180 N，
动滑轮所受的重力 G动=m动g=2 kg x10N/kg=20 N。
提升过程中的有用功
W有用=G桶沙h=1180N x 9m=10620J。
提升过程中的额外功
W额外=G动h = 20Nx 9 m=180 J。
拉力所做的总功
W总=W有用+W额外=10620J + 180J= 10800J。
滑轮组的机械效率
答:滑轮组的机械效率为98.3%。

## Slide 13
【交流讨论】
1.使用滑轮组提升重物时，影响其机械效率的因素有哪些?
1、滑轮组轮与轴及轮与绳之间的摩擦
（减小摩擦可以减少额外功，提高机械效率）
2 、所提升的物重
（物重增加，机械效率也提高）
3、动滑轮的自重
（减少动滑轮的重力，机械效率也提高）
4、使用同一滑轮组，与滑轮组的绕法无关。

## Slide 14
【交流讨论】
2.图9.5-4为某公司的一幅广告宣传画，一个巨大的滑轮提起一个小皮箱，宣传文字写着“事无大小，必尽全力”。请你分析滑轮组机械效率与物重的定性关系，并结合这个关系谈一谈你对这幅广告宣传画所表达观点的看法。
合理性：“事无大小，必尽全力” 这句话，将大滑轮提起小皮箱的情景类比为无论事情大小，都要以认真负责的态度去对待。就像在滑轮组中，虽然提起小物重时机械效率相对较低，但仍然要付出努力去完成。这传达了一种积极的工作和生活态度，即不轻视任何一件小事，每一件事都值得用心去做，只有这样才能把事情做好，体现了一种敬业和专注的精神。
可探讨之处：然而，从实际的机械效率角度分析，在实际工作和生活中，我们也需要考虑效率问题。如果总是用 “大滑轮提小皮箱” 的方式去做事，可能会造成资源的浪费和效率的低下。我们应该在保证把事情做好的前提下，根据事情的大小和重要程度，合理分配资源和精力，以达到更高的效率和效益。所以，对于一些小事，在尽力的同时，也需要注重方法的灵活性和高效性，不能一味地盲目投入，要学会权衡利弊，做到事半功倍。

## Slide 15
一、探究使用动滑轮是否省功
二、机械效率
W有：对人们有用，对目标所做的功
三、滑轮组的机械效率
W额：对人们没用，但又不得不做的功
W总：动力所做的功（有用功和额外功的总和）
使用动滑轮提升物体不能省功
课堂小结

## Slide 16
1、判断下面说法中是否正确？
①有用功越多，机械效率越高（ ）
②额外功越少，机械效率越高（ ）
③物体做功越慢，机械效率越低（ ）
④做总功越多，机械效率越低（ ）
⑤做相同的有用功，额外功越少，机械效率越高（ ）
⑥做相同的总功时，有用功越多，机械效率越高（ ）
⑦机械效率越高，越省力（ ）
随堂练习

## Slide 17
2.下列说法中正确的是( )
A. 机械效率越高，机械做功一定越快
B. 做功越多的机械，机械效率一定越高
C. 功率越大的机械，机械效率一定越高
D. 做功越快的机械，功率一定越大
D

## Slide 18
3.起重机把量为0.5t的重物匀速提升了3m，而它的电动机所做的功是3.0×104J，起重机的机械效率是多少？g取10N/kg。
解：m=0.5t=0.5×103kg
F=G=mg=0.5×103kg×10N/kg=5×103N
W有=Fh=5×103N×3m=1.5×104J
W总=3.0×104J