## Slide 1
第6节 制作简易升降机
第九章 机械和功

## Slide 2
1.了解升降机中简单机械原理及能量转化。
2.设计升降机，运用知识优化设计方案。
3.制作模型并测试，探究影响效率的因素。
4.认真制作，认识升降机在生活中的应用。
学习目标

## Slide 3
在没有电的时代，古人如何利用简单机械实现物体搬运？
新知引入

## Slide 4
舂米的碓
汲水的桔槔
计重的天平
农业的水车
军事的投石机
新知学习
知识点一：了解我国机械发展的历史

## Slide 5
动力演变（人力→畜力、水力）
结构创新（齿轮、凸轮等传动机构）

## Slide 7
视频：嫦娥五号探测器机械臂

## Slide 8
视频：我国纺织机械与技术

## Slide 9
【交流讨论】
请以小组为单位，上网查询一下建筑工地或道路施工过程中使用的工程机械，了解它们的名称和用途，以及它们在工作过程中涉及哪些物理知识。调研内容可包括以下几个方面。
（1）该工程机械的结构特点与物理原理。
（2）除简单机械外，该工程机械在设计中还应用了哪些与物理有关的知识。
（3）该工程机械在使用过程中有哪些操作规程，其中有什么物理道理。
（4）关于该工程机械的安全使用，你还有哪些建议。

## Slide 10
不同的机械有不同的功能，比如，利用定滑轮可以改变力的方向，利用动滑轮、轮轴可以省力，等等。因此，我们要根据功能需求选择不同的简单机械来设计升降机。
新知学习
知识点二：利用简单机械设计并制作简易升降机

## Slide 11
升降机功能需求
升降机要实现竖直上下搬运 0.3kg 物体，搬运高度不小于 10cm
为实现这些功能，升降机需要哪些部分？

## Slide 12
轿厢设计
轿厢运行的支撑
动力部分
个性化、承载能力
三角形结构、方形框架结构
滑轮组、轮轴等简单机械选择，滑轮组和轮轴在省力、操作便利性等方面的特点

## Slide 13
简易升降机制作步骤
轿厢制作：选硬纸板，裁剪成长方体状（尺寸自定 ），用胶水粘贴组装，可加固、装饰 。
支架搭建：选木条等，可搭三角形或方形结构，底部固定后垂直加高 。
动力安装（滑轮组 ）：顶固定定滑轮，轿厢连动滑轮，按规则绕细绳 。
整体调试：查连接，空载看顺否，载 0.3kg 重物调平衡、加固 。

## Slide 14
把有用功与总功的比值（百分比）
机械效率
重力G
重物上升高度h
拉力F
绳子移动距离s
新知学习
知识点三：测量升降机的机械效率

## Slide 15
测量步骤
步骤一：用天平（或直接用已知0.3kg ）确定重物质量m 。
步骤二：在升降机支架上合适位置做好标记，用刻度尺测量出物体要提升的高度h（不小于10cm ） 。
步骤三：将弹簧测力计挂钩与拉动升降机的绳子自由端相连，缓慢匀速拉动绳子，读取并记录弹簧测力计示数F 。
步骤四：在拉动绳子的同时，用刻度尺测量绳子自由端移动的距离s 。

## Slide 16
测量记录
实验小组 | 物体质量m/kg | 提升高度h/m | 拉力F/N | 绳子自由端移动距离 s/m | 有用功 有W有/J | 总功 W总/J | 机械效率η
1 |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  |  | 
（1）比一比，看谁制作的升降机在提升物体的过程中更省力。
（2）比一比，看谁制作的升降机完成上述任务的机械效率更高。

## Slide 17
一、我国机械发展历程回顾
二、简易升降机设计制作要点
涵盖舂米、汲水、计量、农业、军事等多领域
设计思路：依据搬运功能需求，合理选择简单机械
动力利用从人力向畜力、水力等拓展
制作流程：依次完成轿厢制作、支架搭建、动力部分安装
三、升降机机械效率测量
测量原理
测量步骤
课堂小结

## Slide 18
调查生活中常见的高层建筑电梯系统，了解其工作原理、组成结构以及保障安全运行的措施，以报告形式呈现探究结果。
随堂练习