## Slide 1
11.3 机械效率

## Slide 3
1. 知道机械效率，能认识有用功和总功；
2. 知道机械效率总是小于100%；
3. 能认识提高机械效率的意义和途径。

## Slide 4
生活中我们常会强调提高效率，如：
学习效率
工作效率
机械做功与效率有怎样的关系呢？

## Slide 5
有用功、额外功和总功
在使用动滑轮提升物体时，尽管省力，但需要移动更长的距离。使用滑轮提升物体做的功与不使用滑轮直接提升物体做的功相同吗？

## Slide 6
有用功、额外功和总功
做中学 省功了吗？
如图所示，直接用弹簧测力计将钩码匀速提升一定高度。再借助一个动滑轮用弹簧测力计将同样的钩码匀速提升相同。比较两次拉力做的功，你发现了什么？你能找出其中的原因吗？

## Slide 7
有用功、额外功和总功
做中学 省功了吗？

## Slide 8
有用功、额外功和总功
做中学 省功了吗？
实验数据记录
实验次数 | 是否使用动滑轮 | 弹簧测力计示数F/N | 钩码移动的距离s1/m | 弹簧测力计移动的距离s2/m | 弹簧测力计所做的功W/J
1 | 否 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.2
2 | 是 | 1.25 | 0.1 | 0.2 | 0.25

## Slide 9
有用功、额外功和总功
做中学 省功了吗？
实验结论
由实验可知，
借助动滑轮所用的拉力做的功要多一些。
使用机械做功时，尽管它能给我们带来便利，但是，由于机械本身的自重以及摩擦等因素的影响，需要额外多做一些功。

## Slide 10
有用功、额外功和总功
有用功、额外功和总功
在刚刚的实验中，直接用弹簧测力计提升钩码，其拉力克服钩码的重力做的功为有用功。
有用功：直接对物体所做的功。
有用功是为了实现目的而做的功。

## Slide 11
有用功、额外功和总功
有用功、额外功和总功
在借助动滑轮匀速提升钩码过程中，拉力不仅要做有用功，还须克服滑轮的重力及摩擦力等做功，这部分功为额外功。
额外功：由于机械自重和摩擦等因素影响，而不得不做的功。
额外功是实现目的时的无用付出。

## Slide 12
有用功、额外功和总功
有用功、额外功和总功
在通过动滑轮提起钩码时，弹簧测力计的拉力克服钩码与滑轮重力所做的功为总功。
总功：有用功与额外功之和，是利用机械时力总共做的功。
总功是物体提升过程中实际做的功。

## Slide 13
有用功、额外功和总功
有用功、额外功和总功
请判断以下情况中，有用功、额外功、总功分别是什么？
有用功：
额外功：
总功：
将木块提升高度h做的功
克服木块与木板的摩擦力做功
将木块向斜上方移动距离s做功

## Slide 14
有用功、额外功和总功
有用功、额外功和总功
从总功中减去额外功，是对我们有用的功，即有用功。
因此，动力对机械所做的功总是大于机械所做的有用功。
W有=W总-W额外

## Slide 15
机械效率的大小
这两种绕绳方式将100g钩码提升0.1m，哪种方式的拉力更小呢？
F甲 =G = mg = 0.1kg×10N/kg=0.25N
F乙 = G = mg = 0.1kg×10N/kg=0.5N
哪种方式做的总功更大呢？
甲 乙

## Slide 16
机械效率的大小
机械效率
定义：有用功和总功之比就叫做机械效率。
符号：
计算公式：
η
机械效率
有用功
机械效率通常用百分率表示。
总功

## Slide 17
机械效率的大小
机械效率
使用任何机械时，都不可避免地要做额外功，有用功总是小于总功。
克服摩擦力做功为额外功
[
[
[
[
机械效率总小于100%
提升滑轮组时做的功为额外功

## Slide 18
机械效率的大小
常见机械的机械效率
生产生活中，人们利用多种方式提高机械效率，但都不能使其达到100%。
起重机的机械效率一般为40%~50%
皮带传动的机械效率一般为90%~98%

## Slide 19
机械效率的大小
机械效率的计算
例题 如图所示，工人用滑轮将45kg建筑材料沿竖直方向匀速提升3m，所用的拉力为250N。此滑轮的机械效率是多少？（g取10N/kg）
分析：工人用滑轮提升建筑材料的过程中，有用功是不用滑轮直接把物体提升3m做的功；总功是拉力做的功，两者的比即为机械效率。

## Slide 20
机械效率的大小
机械效率的计算
解：
由题意，建筑材料的质量m=45kg，建筑材料提升的高度h=3m，拉力F=250N，工人用手拉起的实际绳长s=2h=6m。
滑轮组做的总功为
W有= Gh = mgh =45kg×10N/kg×3m=1350J
拉力做的总功为
W总= Fs = 250N×6m=1500J
此滑轮的机械效率为
策略提升
解决与机械效率相关的问题，首先要根据机械使用情况，分析有用功和总功，明确做功的力和在此力作用下物体运动的距离，在应用相关公式算出机械效率。

## Slide 21
机械效率的大小
机械效率的计算
讨论：如果用上述滑轮匀速提起30kg的物体，那么机械效率还是90%吗？同一机械的机械效率是否会发生变化？为什么？
答：机械效率变小了，因为物体的质量减小了，导致有用功减小，因此整个装置的机械效率减小。
同一机械的机械效率会发生变化，在不同的做功过程中，机械效率可能会增大，也可能会减小。
总功不变的情况下，机械提起的物体的质量越大，有用功越多，机械效率越大；机械提起的物体的质量越小，有用功越小，机械效率越小。

## Slide 22
机械效率的大小
提升机械效率的方法
1.摩擦、绳重（轮与轴及轮与绳之间）：减小摩擦可以减少额外功，提高机械效率
2.物重：物重增加，机械效率提高
3.动滑轮重：动滑轮重减小，机械效率提高

## Slide 23
1. 建筑工地上，工人用如图所示的装置将重为300N的建材从地面匀速运送到离地面8m的高处，所用时间为40s。已知动滑轮重为40N，不计滑轮组的绳重和摩擦，下列说法正确的是（ ）
A．工人做的总功为2400J
B．工人拉力的功率为60W
C．此过程中该装置的机械效率约为88%
D．可以通过增加动滑轮个数的方法提高该装置的机械效率
C

## Slide 24
2. 如图所示，工人利用动滑轮匀速提升重物，已知物重400N，施加在绳端竖直向上的拉力F为250N，在100s内将物体提升10m，不计绳重与摩擦，此过程中动滑轮的机械效率为 ，绳端拉力做功的功率为 W。
80%
50

## Slide 25
3. 用如图所示滑轮组将重300N的物体匀速提升1m，拉力F大小为120N，有用功为 J，滑轮组的机械效率为 。
83.3%
300

## Slide 26
有用功、额外功和总功
做中学 省功了吗？
机械效率
机械效率
含义
含义
公式
有用功、额外功和总功的关系
机械效率的计算