## Slide 1
第1节
从全球变暖谈起

## Slide 2
课程导入
据世界气象组织2023报告，全球变暖趋势仍在持续。地球表面温度升高给人类生活带来了哪些影响呢？
长期干旱，土地干裂
冰川消融，海平面上升
树木干枯，易发生森林火灾

## Slide 3
课程导入
温度是物理学的一个重要物理量，它跟人类的生活息息相关，
那么，什么是温度？怎样才能准确地测量物体的温度呢？

## Slide 4
课程讲授
温度和温度计
温度：表示物体冷热程度的物理量。
热的物体温度高，冷的物体温度低。

## Slide 5
课程讲授
活动1：凭感觉能判断“冷”和“热”吗？
活动说明：单凭感觉判断冷热是不可靠的。
温度和温度计

## Slide 6
课程讲授
由于凭感觉去判断温度的高低不可靠，所以要准确测量物体的温度，我们必须使用测量仪器——温度计。
常用液体温度计
体温温度计
双金属片温度计
温度和温度计

## Slide 7
课程讲授
温度计的原理：
常用温度计是利用液体的热胀冷缩性质制成的。
温度计内液体多为煤油、酒精、水银等物质。
实验用温度计
寒暑表
体温计
温度和温度计

## Slide 8
课程讲授
玻璃泡
内径很细的玻璃管（毛细管）
玻璃外壳
测温液体
温度和温度计
温度计的结构：

## Slide 9
课程讲授
（1）你知道这支温度计上的符号℃是什么意思吗？
（2）这支温度计可测得最高温度和最低温度是多少？
（3）它的分度值是多少？
单位 摄氏度
最高温度110℃ 最低温度-20℃
1℃
温度和温度计
活动2：观察温度计

## Slide 10
课程讲授
摄氏温标及其规定
温度和温度计
上面采用的分度方法是摄氏温标，摄氏温标是由瑞典科学家摄尔西斯首先制定的，现在是我们日常生活中常用的温标。
摄尔西斯 (1701－1744）

## Slide 11
课程讲授
在1个标准大气压下，冰水混合物的温度为0℃，水沸腾时的温度为100℃。在0℃和100℃之间分成100等份，每一等份为1℃，读作1摄氏度。
摄氏温标及其规定
0℃
冰水混合物
100℃
沸腾的水
温度和温度计

## Slide 12
课程讲授
实例：正常情况下，人体的体温约为37℃，读作37摄氏度；
冰箱冷冻室的温度一般为-18℃以下，读作零下18摄氏度。
温度和温度计
摄氏温标及其规定

## Slide 13
课程讲授
在国际单位制中，温度的基本单位是开尔文，它采用的是热力学温标，以-273℃（精确值为-273.15℃）作为温度的起点，叫做绝对零度。开尔文，简称开，符号为“K”。1K的大小与1℃大小相同。
热力学温度T 与摄氏温度t 的数量关系是： T =273+t
人们发现绝对零度是物质低温的极限值，在接近绝对零度时，许多物质的性质（如导电性）会发生有趣的变化。
信息浏览
热力学温标与华氏温标

## Slide 14
课程讲授
华氏温标是德国物理学家华伦海特(Fahrenheit)大约在1710年提出的，其单位为“华氏度”，用℉表示。华氏温度tF 与摄氏温度t 之间的关系是：
tF =32＋t
信息浏览
热力学温标与华氏温标

## Slide 15
课程讲授
(1) 使用前要观察温度计的 ，估计被测物体的温度是否在 内。
(2) 测量时温度计的 应被包围在被测物体内。
(3) 测量液体温度时，温度计的 应浸没在液体中，但不能接触杯底和杯壁。
(4) 待温度计内液柱的液面 时再读数，读数时视线要与温度计内液面 。
(5) 不能将温度计从被测物体中拿出来读数。
量程和分度值
量程
玻璃泡
玻璃泡
稳定
相平
温度计的使用
常见温度计的使用规则

## Slide 16
课程讲授
实验：用常见温度计测量温度
温度计的使用

## Slide 17
课程讲授
1．如图1所示，温度计的示数为_____℃。
2．如图2所示，温度计的示数为_____℃。
图 1
40
℃
30
图 2
10
℃
20
36
-14
温度计的使用
随堂练习

## Slide 18
课程讲授
1.量程： 35~42℃
2.分度值：0.1℃
3.测温液体：水银
4.特点：体温计玻璃泡与玻璃管的连接处特别细且略有弯曲，这使得它可离开人体读数，使用前，要先甩几下 。
温度计的使用
体温计及其使用

## Slide 19
课程讲授
由于人们越来越重视汞的散落可能对人造成的危害，我国将于2026年1月1日开始全面禁止生产含汞体温计。家庭中还可使用电子体温计来测量体温。
温度计的使用
体温计及其使用

## Slide 20
课程讲授
利用物质的某些性质，可制成各种不同的温度计。
气体温度计是利用气体的体积或压强等随温度改变的特点制成的。这种温度计准确度高，测量范围大，多用于精密测量。
辐射温度计是利用热辐射来测量高温物体温度的。
气
体
温
度
计
辐射
温
度
计
信息浏览
几种温度计

## Slide 21
课程讲授
在机场、车站等公共场所，用红外测温计，可快速检测出旅客的体温。
光测高温计是利用炽热物体发出的光来测量温度的，它的测量范围为800~3200℃，可用来测量炼钢炉内的温度。
电阻温度计是利用金属或半导体的电阻随温度而改变的性质制成的。这种温度计测量精确，往往用作测量温度的标准仪器。
红外测温
计
光测高温计
电阻温度计
信息浏览
几种温度计

## Slide 22
课程讲授
气温变化与人类生活
全球变暖给人们生活带来了许多灾难，人们必须控制全球温度上升的速度。世界上很多城市的气温都比周围郊区的高，特别是在晴朗无风的夜晚，有时会相差4～5℃,这种现象叫做“热岛效应”。
热岛效应

## Slide 23
课程讲授
物体（或状态） | 温度t/℃ | 物体（或状态） | 温度t/℃
太阳中心 | 约1.5×107 | 冰箱冷藏室 | 约5
太阳表面 | 约6000 | 冰水混合物（1个标准 大气压） | 0
酒精灯的火焰（外焰） | 约700 | 冰箱冷冻室 | 约-20
沸水（1个标准大气压） | 100 | 沸腾时的液态氧 | -183
人的正常体温（口腔） | 36.5~37.0 | 沸腾时的液态氢 | -253
STSE
温度阶梯

## Slide 24
课程讲授
跨学科实践
“热岛效应”的原因

## Slide 25
小结
课程讲授
摄氏温标
热力学温标
华氏温标
原理：液体的热胀冷缩
分类：实验室常用温度计、体温计
使用：会看会放会读
温度
温标
表示物体的冷热程度
温度计
从全球变暖谈起

## Slide 26
1. 下图中温度计的示数是 ℃。昆仑站是我国首个南极内陆考察站，是南极自然环境最为恶劣的地区之一，最低气温可达-80℃以下，用下图所示的温度计 (选填“能”或“不能”)测量该地的气温。
习题练习
50
不能

## Slide 27
2. 人的正常体温(口腔温度)是 ℃。在1个标准大气压下，水的沸腾温度是 ℃。
3.为节能环保，国务院规定机关、商场等场所夏季室内空调温度设置不得低于( )
A.18℃ B.22℃
C.26℃ D.28℃
习题练习
36.5~37
100
C

## Slide 28
习题练习
4. 如图所示，是四个同学使用温度计测水的温度的情景，其中使用方法正确的是( )
C

## Slide 29
习题练习
水银
5. 如图所示，这是人们常用的体温计，它的测温液体是 ，测量范围是 ，分度值是 ；图中体温计的读数是 ℃。使用体温计前要用力向下甩，小丽没有甩就用这个体温计去测量一个体温为36.5 ℃的人的体温，最后测得的结果是 ℃。
35~42℃
0.1℃
37.8
37.8℃

## Slide 30
解：液柱长度1cm表示的温度值为
则液柱18cm表示的液体的温度为
（18-12）× 8℃ = 48℃
6. 在1个标准大气压下，将一支用了多年的刻度模糊的煤油温度计插入冰水混合物中时，温度计内液柱长度为12 cm;再插入沸水里，温度计内液柱长度为24.5 cm。若将其插入某液体中时，温度计内液柱长度为18 cm,则此液体的温度为多少?
习题练习