## Slide 1
第2节 欧姆定律
第十七章 欧姆定律

## Slide 2
素养目标
物理观念：理解欧姆定律，并能进行简单的计算；在实验探究中，学会用图象法分析实验数据和对实验结果进行评估。
科学思维：通过探究过程，进一步体会科学探究方法。
科学探究：培养观察、思考、分析、讨论、总结、归纳的能力。
科学态度与责任：在解决问题的过程中，树立克服困难的信心和决心，体验战胜困难、解决物理问题时的喜悦。

## Slide 3
重、难点
教学重点：理解欧姆定律，并能进行简单的计算。
教学难点：在实验探究中，用图象法分析实验数据和对实验结果的评估；通过实验数据准确归纳出欧姆定律，理解其适用条件和局限性；灵活运用欧姆定律解决复杂电路中的电流计算问题，尤其是涉及多个变量变化的情况。

## Slide 4
17.2
欧姆定律
通过上节的探究可以发现，通过导体的电流跟导体两端的电压成正比、跟导体的电阻成反比。这是不是普遍规律呢？
欧姆定律
导体中的电流，跟导体两端的电压成正比，跟导体的电阻成反比。
I
导体中的电流
U
R
导体两端的电压
导体的电阻
V
Ω
A
对于同一导体而言，电阻一定，加在导体两端的电压增大几倍，导体中的电流就会增大几倍。
而当导体两端的电压一定时，导体中的电阻增大几倍，导体中的电流就变为原来的几分之一。

## Slide 5
17.2
欧姆定律
欧姆定律
导体中的电流，跟导体两端的电压成正比，跟导体的电阻成反比。
I
导体中的电流
U
R
导体两端的电压
导体的电阻
V
Ω
A
①I、U、R必须使用国际单位制中的单位；
②I、U、R是对同一个导体或同一段电路而言；
③I、U、R必须是同一时间。

## Slide 6
17.2
欧姆定律
【例1】一个电熨斗的电阻是80Ω，接在电压为220V的电路中，通过它的电流是多少？
欧姆定律的应用1
解：
电熨斗的电阻R=80Ω，电熨斗两端的电压U=220V。
根据欧姆定律可知：
答：通过电熨斗的电流是2.75A。

## Slide 7
17.2
欧姆定律
【例2】一个定值电阻的电阻是10Ω，使用时通过的电流是200mA，加在这个定值电阻两端的电压是多大？
欧姆定律的应用1
解：
定值电阻的电阻R=10Ω，通过定值电阻的电流I=200mA
根据欧姆定律可知：
答：加在这个定值电阻两端的电压是2V。

## Slide 8
17.2
欧姆定律
【例3】某小灯泡工作时两端的电压是2.5V，用电流表测得此时的电流是300mA，该小灯泡工作时的电阻是多少？
欧姆定律的应用1
解：
小灯泡工作时两端的电压U=2.5V，通过小灯泡的电流I=300mA
根据欧姆定律可知：
答：该小灯泡工作时的电阻是8.3Ω。

## Slide 9
17.2
欧姆定律
【例4】如图所示，闭合开关后，电阻为R的电阻器两端电压为6V，
通过电阻器的电流为0.3A。
（1）计算电阻器的电阻R。
（2）调节电源电压，当电阻器两端电压变为原来的2倍时，通过电阻器的电流为原来的几倍？
欧姆定律的应用1
解：
（1）电阻器两端的电压U=6V，通过的电流I=0.3A。
根据欧姆定律，可以得出电阻器的电阻：
（2）根据欧姆定律，当电阻不变、电压变为原来的2倍时，通过电阻器的电流为原来的2倍。

## Slide 10
17.2
欧姆定律
【例题1】如图所示的电路中，电源电压为12V且保持不变，电阻R1的阻值为20Ω。当开关S闭合后，通过R1的电流为0.2A。
求：（1）R1两端的电压U1；（2）电阻R2的阻值。
欧姆定律的应用2
解：
（1）R1的电阻R1=20Ω，通过R1的电流I1=0.2A。
根据欧姆定律，可以得出R1两端的电压：
U=12V
R1=20Ω
I1=0.2A
U1=4V

## Slide 11
17.2
欧姆定律
【例题1】如图所示的电路中，电源电压为12V且保持不变，电阻R1的阻值为20Ω。当开关S闭合后，通过R1的电流为0.2A。
求：（1）R1两端的电压U1；（2）电阻R2的阻值。
欧姆定律的应用2
解：
（2）因为串联电路中，电源两端电压等于各用电器两端电
压之和，即U=U1+U2
所以：
因为串联电路中电流处处相等，即I=I1=I2，所以：
所以，R2的电阻为：
U=12V
R1=20Ω
I1=0.2A
U1=4V
U2=8V
I2=0.2A
R2=40Ω

## Slide 12
17.2
欧姆定律
【例题1】如图所示的电路中，电源电压为12V且保持不变，电阻R1的阻值为20Ω。当开关S闭合后，通过R1的电流为0.2A。
求：（3）整个电路的总电阻。
欧姆定律的应用2
解：
（3）要求整个电路的总电阻，需要整个电路的总电压和整
个电路的总电流。
由题干可知，电源电压U=12V，
因为串联电路中电流处处相等，即I=I1=I2，所以：
所以，整个电路的总电阻为：
U=12V
R1=20Ω
I1=0.2A
U1=4V
U2=8V
I2=0.2A
R2=40Ω
I=0.2A
R=60Ω

## Slide 13
17.2
欧姆定律
【例题1】如图所示的电路中，电源电压为12V且保持不变，电阻R1的阻值为20Ω。当开关S闭合后，通过R1的电流为0.2A。
欧姆定律的应用2
串联电路中：
I=I1=I2
U=U1+U2
R=R1+R2
串联分压：电阻大的分的电压多，电阻小的分的电压少。
U=12V
R1=20Ω
I1=0.2A
U1=4V
U2=8V
I2=0.2A
R2=40Ω
I=0.2A
R=60Ω

## Slide 14
17.2
欧姆定律
【例题2】如图所示的电路中，已知R1=40Ω，R2=60Ω。当开关闭合后，通过电流表的示数为0.3A。
求：（1）电阻R1两端的电压U1；（2）通过电阻R2的电流。
欧姆定律的应用2
解：
（1）R1的电阻R1=40Ω
由图可知，电流表测量通过R1的电流，所以
根据欧姆定律，可以得出R1两端的电压：
R1=40Ω
I1=0.3A
U1=12V
R2=60Ω
0.3A

## Slide 15
17.2
欧姆定律
【例题2】如图所示的电路中，已知R1=40Ω，R2=60Ω。当开关闭合后，通过电流表的示数为0.3A。
求：（1）电阻R1两端的电压U1；（2）通过电阻R2的电流。
欧姆定律的应用2
解：
（2）R2的电阻R2=60Ω
在并联电路中，各支路用电器两端电压等于电源两端电压
即U=U1=U2，所以：
根据欧姆定律，可以得出通过电阻R2的电流：
R1=40Ω
I1=0.3A
U1=12V
R2=60Ω
0.3A
I2=0.2A
U2=12V

## Slide 16
解：
（3）要求整个电路的总电阻，需要整个电路的总电压
和整个电路的总电流。
在并联电路中，各支路用电器两端电压等于电源两端
电压即U=U1=U2，所以：
在并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以：
所以，整个电路的总电阻为：
17.2
欧姆定律
【例题2】如图所示的电路中，已知R1=40Ω，R2=60Ω。当开关闭合后，通过电流表的示数为0.3A。
求：（3）整个电路的总电阻。
欧姆定律的应用2
R1=40Ω
I1=0.3A
U1=12V
R2=60Ω
0.3A
I2=0.2A
U2=12V
R=24Ω
I=0.5A
U=12V

## Slide 17
17.2
欧姆定律
【例题2】如图所示的电路中，已知R1=40Ω，R2=60Ω。当开关闭合后，通过电流表的示数为0.3A。
求：（3）整个电路的总电阻。
欧姆定律的应用2
并联电路中：
I=I1+I2
U=U1=U2
R1=40Ω
I1=0.3A
U1=12V
R2=60Ω
0.3A
I2=0.2A
U2=12V
R=24Ω
I=0.5A
U=12V
并联分流：电阻大的分的电流少，电阻小的分的电流多。

## Slide 18
17.2
欧姆定律
【例题3】如图所示，电源电压保持不变，开关S闭合后，把滑动变阻器的滑片P向左移动，
滑动变阻器接入电路的阻值将 ，
滑动变阻器两端的电压将 ，
定值电阻两端的电压将 ，
电压表的示数将 ，
整个电路的电流将 ，
电流表的示数将 。
（均填“变大”、“变小”或“不变”）
欧姆定律的应用2
变小
变大
变小
变大
变大
变大

## Slide 19
17.2
欧姆定律
根据世界卫生组织的统计，50%~60%的交通事故与酒后驾驶有关。我国刑法规定，从2011年5月1日起，驾驶员醉酒后驾车要负刑事责任。目前，世界大多数国家都采用呼气式酒精测试仪对驾驶员进行现场检测。
欧姆定律的应用3
有一种酒精测试仪中装有酒精气体传感器。酒精气体传感器是一种气敏电阻，它的阻值随酒精气体浓度的变化而变化，从而引起电路中电流和电压的变化。这样测试仪就能显示出驾驶员呼出的酒精气体浓度。

## Slide 20
17.2
欧姆定律
课堂小结
①内容：导体中的电流，跟导体两端的电压
成正比，跟导体的电阻成反比。
②公式：I=U/R
③单位：电压是V；电阻是Ω；电流是A。
④提示：欧姆定律适用于纯电阻电路； 电流、电压与电阻必须是对应同一导体或同一段电路，具有同时性。
①求电流： ；求电压：U=IR；求电阻：
②动态电路分析。
③生活、生产中的应用：酒精测试仪等。
欧姆定律
欧姆定律
的应用
欧姆定律

## Slide 21
练习与应用
解：
由图可知，当电阻器两端的电压为U=3V时，
通过电阻器的电流为I=0.2A。
因此，实验时使用的电阻器的电阻为
答：他实验时使用的电阻器的电阻是15Ω。
4.如图所示是某同学在探究电流与电压的关系时，根据实验数据画出的I-U图像。他实验时使用的电阻器的电阻是多大？
17.2
欧姆定律

## Slide 22
练习与应用
5.如图所示是某同学在探究电流与电阻的关系时，根据实验数据画出的I-R图像。实验时控制的电压是多大？
17.2
欧姆定律
解：
由图可知，当电阻器的电阻为R=10Ω时，
通过电阻器的电流为I=0.2A。
因此，实验时控制的电压为
答：他实验时控制的电压是2V。

## Slide 23
练习与应用
解：
不对。
因为电阻是导体本身的一种性质，它的大小取决于导体的材料、长度、横截面积和温度，与导体两端的电压和通过导体的电流无关。
若导体两端的电压为零，则通过导体的电流也为零，但这个导体的电阻却不为零，而有一个确定的值。
6.某同学认为：“由 变形可得 。这就表明，导体的电阻R跟它两端的电压成正比，跟电流成反比。”这种说法对吗？为什么？
17.2
欧姆定律

## Slide 24
谢 谢