## Slide 1
第2节 电功率
第十八章 电功率

## Slide 2
素养目标
物理观念：知道电功率的概念和物理意义；知道电功率和电压、电流的关系；知道什么是用电器的额定电压和额定功率，实际电压和实际功率；知道电功率的测量方法。
科学思维：通过物理量之比定义新物理量的方法，建立电功率的概念，发展科学思维。
科学探究：经历科学探究小灯泡的电功率随电压变化的过程，掌握科学探究的方法，培养观察、分析、处理信息和得出结论的能力。
科学态度与责任：通过实验，培养关注实际用电问题的科学态度与责任，养成正确使用用电器的习惯；激发学习兴趣和对科学的求知欲，养成乐于探究、善于合作的习惯。

## Slide 3
重、难点
教学重点：电功率的理解和计算；用电器的额定功率和实际功率的理解和计算。
教学难点：用电器的实际功率的理解和计算。

## Slide 4
18.2
电功率
电风扇利用扇叶的转动吹出了风，扇叶转动的机械能是通过电动机从电能转化而来的。
把电风扇调到不同挡位，吹出的风有什么不同？
电流通过电动机做功的快慢有什么不同？
电风扇挡位越高，风力越大、风速越快，表明在相同的时间内消耗的电能越多。
电风扇挡位越高，风力越大、风速越快，表明在相同的时间内电流做功越多。
电风扇挡位越高，风力越大、风速越快，表明电流做功越快。

## Slide 5
18.2
电功率
1.探究电流做功的快慢
（1）做一做：在家庭电路中，分别让一盏电灯、一台电吹风机单独工作；观察记录电能表转盘在5min内转动的圈数。
电功率

## Slide 6
18.2
电功率
1.探究电流做功的快慢
（1）做一做：在家庭电路中，分别让一盏电灯、一台电吹风机单独工作；观察记录电能表转盘在5min内转动的圈数。
（2）实验现象：在相同时间内铝盘转过的圈数不同。在使用电吹风时，5min内转动的圈数较多。
（3）实验分析：在相同时间内，电能表铝盘转动的圈数多，说明接入的用电器消耗的电能多，把电能转化成其他形式的能转化得快，即电流做功更快。
（4）探究归纳：电流做功是有快慢之分的。
电功率
 | 圈数 | 时长
电灯 | 4圈 | 5分钟
电吹风机 | 81圈 | 5分钟

## Slide 7
18.2
电功率
2.电功率
（1）物理意义：在物理学中用电功率表示电流做功的快慢。
（2）表示：电功率用P表示。
（3）定义：电功率等于电功与完成这些电功所用的时间之比。
（4）公式：
电功率
比值定义法
电功率，单位：瓦特，符号：W
电功，单位：焦耳，符号：J
时间，单位：秒，符号：s

## Slide 8
18.2
电功率
2.电功率
（1）物理意义：在物理学中用电功率表示电流做功的快慢。
（2）表示：电功率用P表示。
（3）定义：电功率等于电功与完成这些电功所用的时间之比。
（4）公式：
（5）单位：瓦特（W）
千瓦（kW）、毫瓦（mW）
1kW=103W、1W=103mW
电功率
比值定义法
电功率，单位：瓦特，符号：W
电功，单位：焦耳，符号：J
时间，单位：秒，符号：s

## Slide 9
18.2
电功率
2.电功率
（1）物理意义：在物理学中用电功率表示电流做功的快慢。
（2）表示：电功率用P表示。
（3）定义：电功率等于电功与完成这些电功所用的时间之比。
（4）公式：
（5）单位：瓦特（W）
千瓦（kW）、毫瓦（mW）
1kW=103W、1W=103mW
电功率
比值定义法
电功率，单位：瓦特，符号：W
电功，单位：焦耳，符号：J
时间，单位：秒，符号：s
kW·h
h
kW

## Slide 10
18.2
电功率
2.电功率
（1）物理意义：在物理学中用电功率表示电流做功的快慢。
（2）表示：电功率用P表示。
（3）定义：电功率等于电功与完成这些电功所用的时间之比。
（4）公式：
（5）单位：瓦特（W）
千瓦（kW）、毫瓦（mW）
1kW=103W、1W=103mW
电功率
比值定义法
纯电阻电路

## Slide 11
30W、33W、38W
18.2
电功率
电功率
1万千瓦
1.5万千瓦
100W~200W
1000W~3000W
50mW

## Slide 12
18.2
电功率
3.对电功率的两点理解
（1）电功率大的用电器只能说明该用电器消耗电能快，或电流通过该用电器做功快，并不表示电流做的功一定多。
（2）电功率的大小与电路两端的电压和通过电路的电流有关，但并不能说电功率与电压成正比，与电流成正比。
电功率

## Slide 13
18.2
电功率
小灯泡的电功率随电压变化
小灯泡的螺口位置标有“2.5V”，意思是小灯泡应在2.5V电压下工作。图中，我们用滑动变阻器控制小灯泡两端的电压，使小灯泡两端的电压分别等于、低于和略高于2.5V，观察小灯泡的亮度，比较不同电压下小灯泡的电功率。
【实验现象】
【实验结论】在不同的电压下，同一个小灯泡的亮度不同，
电功率也不一样；小灯泡的电功率随着它两端的电压而改变。
额定电压 额定功率
电压 | 电流 | 电功率 | 灯泡亮度
2.50V | 0.28A |  | 正常
2.00V | 0.26A |  | 较暗
2.80V | 0.30A |  | 较亮
0.70W
0.52W
0.84W

## Slide 14
额定电压 额定功率
18.2
电功率
2.额定电压、额定功率
（1）额定电压U额：用电器正常工作时的电压。
（2）额定电流I额：用电器正常工作时的电流。
（3）额定功率P额：用电器在额定电压或额定电流下工作时的电功率。
3.实际电压、实际功率
（1）实际电压U实：用电器实际使用时的电压。
（2）实际电流I实：用电器实际使用时的电流。
（3）实际功率P实：用电器在实际电压或实际电流下工作时的电功率。
注意：
①一个用电器只有一个额定电压和额定功率，这个是固定不变的。但可以有多个实际电压和实际功率。

## Slide 15
18.2
电功率
额定电压 额定功率
U实与U额关系 | 电压 | 电流 | 电功率 | 灯泡亮度
U实=U额 | 2.50V | 0.28A |  | 正常
U实<U额 | 2.00V | 0.26A |  | 较暗
U实>U额 | 2.80V | 0.30A |  | 较亮
0.70W
0.52W
0.84W
4.额定功率和实际功率的关系
(1)当实际电压等于额定电压时，实际功率等于额定功率。
即U实=U额时，P实=P额，用电器正常工作。
(2)当实际电压小于额定电压时，实际功率小于额定功率。
即U实<U额时，P实<P额，用电器不能正常工作。
(3)当实际电压大于额定电压时，实际功率大于额定功率。
即U实>U额时，P实>P额，用电器不能正常工作，可能被烧坏。
5.小灯泡的亮度取决于小灯泡的实际功率。

## Slide 16
【例题】某额定功率为1800W的电热水壶在220V的额定电压下工作，加热一壶水至沸腾用了4min。
（1）加热这壶水消耗了多少电能？
（2）加热时通过电热水壶的电流是多少？
解：
（1）已知电热水壶的功率为，加热一壶水至沸腾用时为
根据公式，可得
由此可得，加热这壶水消耗的电能为：
（2）已知电热水壶的额定电压
根据公式，可得
由此可得，加热时通过电热水壶的电流为：
18.2
电功率
额定电压 额定功率

## Slide 17
电功率的测量
18.2
电功率
电功率可以使用电力监测仪直接测量。
还可以通过测量用电器两端的电压和通过用电器的电流，由电功率公式计算得出。

## Slide 18
课堂小结
18.2
电功率
①意义：表示电流做功快慢的物理量.
②定义：电功率等于电功与时间之比.
③公式： 定义式 P= P=
推导式 P= P=I2R
④单位：瓦特（W）、千瓦（kW）、毫瓦（mW）
1kW=103W 1mW=10-3W
①额定电压：用电器正常工作的电压值.
②额定电流：用电器正常工作的电流值.
③额定功率：与额定电压对应的功率.
④实际功率：用电器在实际电压下工作时所对应的功率.
电流做功的快慢
额定功率
实际功率
电功率

## Slide 19
练习与应用
1.有甲、乙两个电热水壶，甲壶的容量为1L，乙壶的容量为1.5L。两壶各按上述容量烧开初温相同的一壶水，分别需要4min和5min，通过哪个电热水壶的电流做功快？为什么？
解：
电热水壶将电能全部转化为内能，所以电流功就是消耗的电能，也就是转化为的内能，也就是水吸收的热量。
即
因此，
因此，
18.2
电功率
因此乙电热水壶电流做功快，因为乙的电功率大。
电功率表示电流做功的快慢，乙电功率大就是乙做功快。

## Slide 20
练习与应用
2.1kW·h的电能可以让一盏20W的灯正常工作多长时间？
解：
根据公式，变形可得
18.2
电功率
解：
根据公式，变形可得

## Slide 21
练习与应用
3.一个电热水壶的铭牌上标着“220V 1000W”的字样，它正常工作时，电流是多少？
解：
根据公式，可得
18.2
电功率

## Slide 22
练习与应用
4.盛夏，某同学把空调的温度设置为26℃，发现空调的压缩机工作10min后会停止5min，之后再重新工作……周而复始。他从空调铭牌和说明书上获悉，压缩机制冷时空调的电功率为2850W，压缩机不工作时空调的电功率为150W。空调正常运行时，每15min消耗的电能是多少？
解：
压缩机制冷时，空调的电功率，工作时间
压缩机制冷时，空调消耗的电能为
压缩机不工作时，空调的电功率，工作时间
压缩机不工作时，空调消耗的电能为
空调正常运行时，每15min消耗的电能为
18.2
电功率

## Slide 23
练习与应用
5.一台“220V 800W”的电炉，正常工作时电炉丝的电阻有多大？假如电路中的电压降低到200V，电炉丝的电阻不变，这时电炉实际的电功率有多大？
解：
因为电炉是纯电阻电路，所以根据公式和公式，可得，即
已知正常工作时电炉丝的电压为，电功率为
所以正常工作时电炉丝的电阻为：
假如电路中的电压降低到200V，即，电炉丝的电阻不变，即
则电路的实际功率为
18.2
电功率

## Slide 24
练习与应用
6.某次雷电的电流约为2×104A，电压约为106V，放电时间约为0.001s。这次雷电的电功率约为多少千瓦？释放了多少能量？
解：
已知，
则这次雷电的电功率约为：
雷电释放的能量与雷电的电流做的功在数值上相等
所以雷电释放的能量为：
18.2
电功率

## Slide 25
谢 谢