## Slide 1
第1节 杠杆
第十二章 简单机械

## Slide 2
铡纸刀
开瓶器
生活工具
筷子
这些工具在使用时，有什么共同特点？
它们工作时，能绕一个固定点转动。

## Slide 3
1.定义：
在力的作用下，能绕固定点转动的硬棒，叫做杠杆。
杠杆的概念
一

## Slide 4
杠杆形状各异，可以是直的，也可以是弯的。但一定是硬棒。
羊角锤
镊子
指甲剪

## Slide 5: 2.杠杆五要素：
F2阻力
L1动力臂
L2阻力臂
(动力作用线)
(阻力作用线)
O支点
杠杆绕着转动的固定点O
使杠杆转动的力F1
阻碍杠杆转动的力F2
支点O到动力F1
作用线的垂直距离
  支点O到阻力F2作用线的垂直距离
F1动力

## Slide 6
支 点(O)：杠杆绕着转动的点O。
动 力(F1)：使杠杆转动的力F1。
阻 力(F2)：阻碍杠杆转动的力F2。
动力臂(L1)：从支点到动力作用线的垂直距离L1。
阻力臂(L2)：从支点到阻力作用线的垂直距离L2。
(力的作用线：过力的作用点，沿力的方向的虚线)
F1
F2
l1
o
l2
杠杆五要素
(力臂：从支点O到力的作用线的垂直距离，画垂直符号，两端标箭头，标力臂)

## Slide 7
L2
L1
B
F2
O
F1
A
F2
B
O
A
F1
3.作力臂的方法
找出支点的位置
从支点作动力、阻力作用线的垂线
确定动力、阻力作用线
标垂足，定力臂

## Slide 8
首先确定动力作用线，其次确定动力作用点，最后确定动力的方向。
已知力臂画力

## Slide 9
试一试：画出图中杠杆各力的力臂
F1
F2
F1
F2
O
O

## Slide 10
当杠杆处于静止状态或匀速转动时，杠杆处于平衡状态。
杠杆的平衡条件
二
问题：杠杆在满足什么条件时才会平衡？

## Slide 11
2.探究杠杆的平衡条件
消除杠杆自身重力对实验的影响。
实验操作：
（1）调节平衡螺母，使杠杆水平平衡。
问题：实验前调节杠杆在水平位置平衡的目的：
“左低右调、右低左调” 。
如图杠杆左端低，则将平衡螺母向_____调。
右

## Slide 12
（2）杠杆两端挂上不同数量的钩码，移动钩码的位置，使杠杆水平平衡。
将动力F1、阻力F2、动力臂l1、阻力臂l2记录在表格中。
（便于测量力臂。）
（3）改变阻力和阻力臂的大小，相应调节动力和动力臂的大小，再做几次实验。
多次测量目的：得到普遍规律。

## Slide 13
杠杆的平衡条件

## Slide 14
杠杆平衡条件，动力×动力臂=阻力×阻力臂。
次数 | 动力F1/N | 阻力F2/N | 动力臂l1/m | 阻力臂l2/m
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
2
0.15
1
0.3
4
0.05
2
0.1
5
0.2
0.5
2

## Slide 15
（4）在杠杆的一侧挂上钩码作为阻力，通过在其他位置上用弹簧测力计拉住杠杆的办法使杠杆平衡。将动力F1、阻力F2、动力臂l1、阻力臂l2记录表格中。

## Slide 16
典例2
小华做“探究杠杆平衡条件”实验的装置如图所示，杠杆上相邻刻度线间的距离相等。
（1）杠杆在如图甲所示的位置静止时 （选填“是”或“不是”）处于平衡状态。
（2）如图乙所示，杠杆在水平位置平衡后，在A点挂两个钩码，每个钩码重0.5N，在B点竖直向下拉弹簧测力计，仍使杠杆在水平位置平衡，此时弹簧测力计的示数应为 N。
是
1.5

## Slide 17
2．小阳同学在做“探究杠杆平衡条件”的实验时，他把杠杆挂在支架上，发现左端向下倾斜。
（1）若使杠杆在 位置平衡，需把平衡螺母向
端调节。
（2）如果在杠杆的A处挂三个相同的钩码，则在B处要挂 个同样的钩码，杠杆才能重新位置平衡。
（3）若在C处挂6 N的钩码，用弹簧测力计作用在B点，要使杠杆在水平位置平衡，最小拉力的方向应该 ，此时弹簧测力计的示数为 。
水平
右
2
O
A
C
B
竖直向上
2 N

## Slide 18
思考讨论：请分析图中杠杆什么时候动力最小。
A O
B
F
杠杆最小力问题
求解最小动力（最大动力臂）的方法：
1、当动力作用点已知时，支点到动力作用点的线段
即为最长动力臂。
2、当动力作用点未知时，在杠杆上找到离支点最远的点，
两点的距离即为最长动力臂

## Slide 19
典例3
(2019·凉山州中考)如图所示，现使用最小的力F1使杠杆在图示位置平衡，请画出F1及其对应的力臂l1。
F1
l1

## Slide 20
O
l1=9m
l2=6cm
F1=200N
F2
例题：
由F1l1＝F2l2 得：
解：
F2
=
F1 l1
l2
=
200N×9m
0.06m
=3×104N
m
=
G
g
=
10N·kg-1
3×104N
=3×103kg = 3 t
用小小的弹簧测力计测大象的质量

## Slide 21
3．如图所示，分别沿力F1、F2、F3、的方向用力，使杠杆平衡，关于三个力的大小，下列说法正确的是（ ）
A．沿F1方向的力最小
B．沿F2方向的力最小
C．沿F3方向的力最小
D．三个力的大小相等
B
F3
F1
F2
O
L1
L3
L2

## Slide 22
把重为4N和12N的物体分别挂在杠杆的两端,
杠杆平衡时,两端的长度之比是＿＿＿＿.
3 : 1

## Slide 23
我们身边有很多杠杆。仔细观察这些杠杆，看看它们各自的动力臂和阻力臂有什么关系？
l1>l2
l1<l2
生活中的杠杆
三

## Slide 24
l1=l2

## Slide 25
动力臂与阻力臂相等的杠杆是等臂杠杆。
l1=l2 F1 =F2
等臂杠杆
杠杆的分类
（1）例子：天平、跷跷板
（2）特点：既不省力也不费力，既不省距离也不费距离

## Slide 26
F1
F2
动力臂l1
阻力臂l2
O

## Slide 27
动力臂大于阻力臂的杠杆是省力杠杆。
l1＞l2 F1＜F2
省力杠杆
（1）例子：独轮车、钢丝钳、羊角锤、瓶起子、自行车车闸、剪树枝剪子、扳手
（2）特点：省力费距离

## Slide 29
F2
F1
动力臂l1
阻力臂l2
O

## Slide 30
支点
（2）特点：费力但省距离。
动力臂小于阻力臂的杠杆是费力杠杆。
l1＜l2 F1＞F2
费力杠杆
（1）例子：镊子、钓鱼竿、船桨、筷子、晾衣杆、理发剪子、

## Slide 31
生活中的费力杠杆
镊子
面包夹
筷子

## Slide 32
人体中的杠杆
拓展延伸
人手前臂是费力杠杆
仰卧起坐是费力杠杆
踮脚是省力杠杆
俯卧撑是省力杠杆

## Slide 33
典例4
A.勺子
B.独轮车
C.托盘天平
D.筷子
B
费力杠杆
省力杠杆
等臂杠杆
费力杠杆
如图所示的器具中，使用时属于省力杠杆的是（ ）

## Slide 34
下列工具在正常使用中，属于费力杠杆的是（ ）
A．启瓶器
B．切纸铡刀
C．食品夹
D．羊角锤
C
练一练

## Slide 35
认识杠杆
杠杆的五要素
杠杆的分类
杠杆的平衡条件
支点O 、动力F1 、动力臂l1 、阻力F2、阻力臂l2
等臂杠杆、省力杠杆、费力杠杆
F1×l1=F2×l2