## Slide 1
第3节 滑 轮
第十二章 简单机械

## Slide 2: 1、课堂引入
思考：吊车前端是什么机械装置？
它们工作时候各自有什么特点？

## Slide 3: 2、滑轮
轴
凹槽
轮子
滑轮：边缘有凹槽，能绕轴转动的轮子。
凹槽

## Slide 4: 3、定滑轮与动滑轮
定滑轮：
使用过程中，滑轮的轴固定不动

## Slide 5: 3、定滑轮与动滑轮
动滑轮：
使用过程中，滑轮的轴随物体一起运动

## Slide 6: 3、定滑轮与动滑轮
使用过程中，滑轮的轴固定不动，该滑轮叫定滑轮
使用过程中，滑轮的轴随物体一起运动，该滑轮叫动滑轮

## Slide 7: 3、定滑轮与动滑轮
定滑轮
动滑轮

## Slide 8: 3、定滑轮与动滑轮——课堂练习
例1：下图中属于定滑轮的有 ；属于动滑轮的有 。
A
B
C
E
D
H
G
F
F
F
F
F
F
F
F
F
ADEH
BCFG

## Slide 9: 4、研究定滑轮和动滑轮的特点
思考1：人类使用机械的目的是什么？
思考2：如何研究滑轮能否省力或者省距离？
帮助省力、省距离或带来其他便利
先不使用滑轮，将重物提升一段高度，记录下力的大小和物体移动距离，然后使用滑轮，记录下力的大小和物体移动距离，对比两者数据即可得出结论。
思考3：需要用到哪些实验器材？
实验器材 ：钩码、弹簧测力计、刻度尺、定滑轮、动滑轮和细线等

## Slide 10: 4、研究定滑轮和动滑轮的特点
思考4：实验过程中需要记录哪些数据？请设计实验数据记录表格。
机械 类型 | 钩码重力 G/N | 钩码上升高度h/m | 拉力 F/N | 弹簧测力计移动距离 s/m | 钩码移动方向 | 拉力方向 | 特点总结
不用 机械 |  |  |  |  |  |  | 
定滑轮 |  |  |  |  |  |  | 
动滑轮 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 11: 4、研究定滑轮和动滑轮的特点
思考5：请对比实验数据，总结定滑轮和动滑轮的特点。
机械 类型 | 钩码重力 G/N | 钩码上升高度h/m | 拉力 F/N | 弹簧测力计移动距离 s/m | 钩码移动方向 | 拉力方向 | 特点总结
不用 机械 |  |  |  |  |  |  | 
定滑轮 |  |  |  |  |  |  | 
动滑轮 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 12: 4、研究定滑轮和动滑轮的特点
机械 类型 | 能否省力 | 能否省距离 | 能否改变拉力的方向 | 特点总结
不用 机械 | —— | —— | —— | ——
定滑轮 | 否 | 否 | 能 | 不省力、不省距离 但能够改变力的方向
动滑轮 | 能 | 否 | 否 | 可以省力、费距离 不能够改变力的方向
实验结论

## Slide 13: 4、研究定滑轮和动滑轮的特点——理论分析
定滑轮的本质：
l1=l2 F1=F2
l1=l2 F1=F2
等臂杠杆
F2
F2
F1
F1
l2
l1
l2
l1

## Slide 14: 4、研究定滑轮和动滑轮的特点——理论分析
动滑轮的本质：
相当于一个动力臂是阻力臂二倍的省力杠杆
思考6：支点是 A 点还是 O 点?
G轮
∵ G总 = G物 + G轮
G总 · R = 2R · F
若忽略绳重和摩擦因素
∴F =
G总R
2R
=
1
2
G总
若考虑绳重和摩擦因素
∵G总 > G物 + G轮
∴F > 1/2 G总
G物
G总
杠杆的支点在 O 点处

## Slide 15: 4、研究定滑轮和动滑轮的特点——理论分析
思考7：使用动滑轮一定能够省力吗?
G轮
G物
不考虑绳重和摩擦，使用动滑轮匀速向上提升重物时，求 F 的大小？
情境一：动滑轮质量为50g，物体质量为250g；
情境二：动滑轮质量为450g，物体质量为50g；
结论：使用动滑轮可以省力，但不一定省力（具体情况，具体分析）

## Slide 16: 4、研究定滑轮和动滑轮的特点——课堂练习
例2：定滑轮左端绳子下端挂着相同的重物，若在定滑轮右端的绳子自由端分别沿三个方向用力（如图所示），力的大小分别为：F1、F2、F3，则 （ ）。
A．F1最大
B．F2最大
C．F3最大
D．三个力一样大
F2
F1
F3
D

## Slide 17: 4、研究定滑轮和动滑轮的特点——课堂练习
例3：用滑轮按图甲、乙、丙所示三种不同方式，拉着同一物体在水平面上做匀速直线运动，拉力分别是F1、F2、F3，则（ ）
A． F1>F2>F3 B． F2>F3>F1
C． F2>F1>F3 D． F3>F1>F2
D
丙
F3
乙
F2
甲
F1

## Slide 18: 5、滑轮组
定滑轮可以改变力的方向，但不能省力。
思考8：有没有一种机械，既可以省力，又能改变力的方向呢？
动滑轮可以省力，但不能改变力的方向。

## Slide 19: 5、滑轮组
轴
凹槽
定滑轮和动滑轮组合在一起，该组合成为滑轮组。
使用滑轮组既可以省力；又可以改变力的方向。

## Slide 20: 5、滑轮组——绕线方式
轴
凹槽

## Slide 21: 5、滑轮组
轴
凹槽
思考9：甲、乙所示的两个滑轮组，有什么不同？
甲
乙
① 绳端的固定点不同：
甲固定在动滑轮的轴上，乙固定在定滑轮的轴上。
② 拉力的方向不同：
甲通过动滑轮向上，乙通过定滑轮向下。

## Slide 22: 5、滑轮组
轴
凹槽
思考10：甲、乙所示的两个滑轮组，在受力和运动上各有什么特点?
（1）用甲、乙所示的滑轮组把重力为 G 的物体提高 h，所用拉力 F 各是多大？
（2）拉力移动的距离 s 与物体升高的距离 h 是什么关系？
甲
乙

## Slide 23
轴
凹槽

## Slide 24: 5、滑轮组
轴
凹槽
图中的重物由三段绳子通过动滑轮吊着，若物体升高的距离为h时，则每段绳子都要缩短h，三段绳子缩短的距离都要被拉力拉走，所以拉力移动的距离为 s=3h
分析动滑轮受力可知，四个力平衡：F1+F2+F= G物+ G动
∵同一根绳子上的力相等：F1=F2=F
F(G物+ G动)
∴3F=G物+ G动
F
F1
F2
G物+ G动
①
③
②
使用该滑轮组省力费距离
拉力的大小：F(G物+ G动)，拉力移动的距离 s=3h
（1）分析甲滑轮组的省力与费距离的情况

## Slide 25: 5、滑轮组
轴
凹槽
图中的重物由二段绳子通过动滑轮吊着，若物体升高的距离为 h 时，则每段绳子都要缩短 h，所以拉力移动的距离为 2h.
（2）分析乙滑轮组的省力与费距离的情况
②
F
G物+ G动
①
拉力移动的距离为 s = 2h
拉力的大小：F(G物+ G动)
图中的重物由二段绳子通过动滑轮吊着，每段绳子都要承担物重，因为同一根绳子上的力相等，所以拉力的大小：F(G物+ G动)
使用该滑轮组省力费距离

## Slide 26: 5、滑轮组
轴
凹槽
思考：利用两个定滑轮和两个动滑轮组成滑轮组，可以怎样绕绳子呢？有几种方法？
组合一
组合二

## Slide 27: 5、滑轮组
轴
凹槽
① 绳端的起点（固定点）不同：
甲固定在定滑轮的钩上；乙固定在动滑轮的钩上。
② 拉力的方向不同：
甲中拉力的方向向下，乙中拉力的方向向上。
这两种绕线方法有什么不同？
这两种方法拉力的大小是否相等？拉力移动的距离是否相等？
甲
乙
固定点
固定点

## Slide 28: 5、滑轮组
轴
凹槽
4是动滑轮上
绳子的段数
F
甲
动滑轮受力分析：
F1+F2+ F3+ F4 = G物+ G动
同一根绳子上的力相等：
F1=F2= F3=F4 = F
F G物+ G动
4F= G物+ G动
s=4h
G物+ G动
F
乙
5是动滑轮上
绳子的段数
同一根绳子上的力相等：
F1=F2= F3=F4 = F5= F
动滑轮受力分析：
F1+F2+ F3+ F4 + F5= G物+ G动
F G物+ G动
s=5h
5F= G物+ G动
G物+ G动
两个滑轮组的省力费距离情况比较（不计绳重和摩擦）

## Slide 29: 5、滑轮组
轴
凹槽
在不计绳重和摩擦，用一根绳子组装的滑轮组时，拉力F大小和绳子自由端移动的距离 s 与动滑轮相连的绳子段数 n 有关。
F
F
F
F

## Slide 30: 5、滑轮组
轴
凹槽
①
②
F
F
①
②
③
F
F
不计绳重和摩擦，有 n 段绳子与动滑轮连接，所用的力就是物重的 n 分之一，即：
F
拉力F 的大小与连接动滑轮的绳子段数 n 的关系

## Slide 31: 5、滑轮组
轴
凹槽
设物体升高 h，则吊起动滑轮的每段绳子都要抽走 h，这些都只能从绳子自由端抽走，则绳子自由端在相等的时间内共需要抽走 nh，即
s = nh
①
②
③
s=3h
s=4h
s=5h
s=2h
①
②
h
绳子自由端移动的距离 s 与连接动滑轮的绳子段数 n 的关系
绳子自由端的速度与物体升高的速度的关系：v绳=nv物

## Slide 32: 6、其他简单机械—轮轴和斜面
轴
凹槽
轮
动力
阻力
轴
各种轮轴
（1）轮轴：由两个半径不等的圆柱固定在同一轴线上组成，
大的称为轮，小的称为轴。

## Slide 33: 6、其他简单机械—轮轴和斜面
轴
凹槽
根据杠杆的平衡条件F1l1 = F2l2得
当动力作用在轮上时，轮轴是一个省力杠杆，但费距离。
当动力作用在轴上时，轮轴是一个费力杠杆，但省距离。
因为 R>r
所以 F<G
FR = Gr
支点O
R
r
F
F2=G
F1
F2
O
l1
l2
r
R
轮轴可以看成一个可连续转动的不等臂杠杆，
如图：轮轴作为杠杆的支点在轴心 O，轮半径 R 是动力臂，轴半径 r 是阻力臂

## Slide 34: 6、其他简单机械—轮轴和斜面
① 斜面是一个与水平面成一定夹角的的倾斜平面。
盘山路也是斜面
使用斜面推动物体
（2）斜面

## Slide 35: 6、其他简单机械—轮轴和斜面
F1
F2
斜面省力费距离：用较小的力即可拉起较重的物体。
F1=G物
F2<G物
h
s
用测力计测得

## Slide 36: 课堂练习
例7：搬运工人用如图所示的滑轮组将一个重 120N 的物体10s内匀速提升 3m，所用动滑轮重 30N，不计绳重及摩擦，求：
（1）拉力 F 的大小；
（2）绳子自由端移动的距离s；
（3）绳子自由端移动的速度v绳；
（4）拉力 F 所做的功 W 和功率 P。

## Slide 37: 课后作业
练习册《滑轮》