## Slide 1
第一节 质量及其测量
（第二课时）
第六章 物质的物理属性

## Slide 2
1.质量是物体所含 的多少，它是物体本身的一种属性，不随物体的____、____、____而变化．国际单位制中质量的基本单位是__，常用的单位还有___、____等．
2. 使用天平时，将天平放在________上；使用前将游码移至_______刻度线处，若指针向左偏，应将横梁右端的平衡螺母向___调；称量时，物体放在天平的____盘，砝码放在天平的_____盘；通过增减砝码和移动______的方法使天平平衡；天平平衡时，被称物体的质量就等于______质量加上______.
一、基础知识回顾：
物质
形状
位置
状态
kg
g
mg
水平桌面
左端“0”
左
左
右
游码
砝码
游码对应刻度表示的质量

## Slide 3
实验与记录
1. 把托盘天平放在水平台面上，观察托盘天平的最大测量值和分度值。
2. 将游码移到标尺左端的“0”刻度线处，调节平衡螺母使横梁平衡。 3. 先估计文具盒的质量，再用托盘天平测量。 4. 如图 6-4 所示，给你一个空烧杯，如何用托盘天平测量锥形瓶中水的质量？请实际测一测。
二、测量物体的质量：

## Slide 4
交流与讨论
1. 用托盘天平测量固体和液体质量的方法有什么区别? 2. 一枚回形针的质量很小，你认为怎样测量才能使结果更精确?

## Slide 5
1、测量文具盒的质量
1.调节天平，使天平平衡；
3.往右盘加减砝码，移动游码，直至天平平衡；
2.将文具盒放在左盘；
4.计算：
二、测量物体的质量：

## Slide 6
2、测量水的质量
1.调节天平，使天平平衡；
2.用天平测出空烧杯的质量，记为 ；
3.往烧杯中加水，测出烧杯与水的总质量，记为 ；
4.计算： 。
二、测量物体的质量：

## Slide 7
3、测量一枚回形针的质量
2.取50枚回形针放在左盘；
1.调节天平，使天平平衡；
4.一枚回形针质量：
3.往右盘加减砝码，移动游码，直至天平平衡，记下质量为 ；
二、测量物体的质量：

## Slide 8
拓展：4、如何用天平测出50g的水
1.调节天平，使天平平衡；
2.往左盘中放入烧杯，加减砝码，
移动游码，直至天平平衡；
4.烧杯中的水，即为50g。
3.往右盘加入50g的砝码，往左盘中的烧杯中加水，直至天平
再次平衡；
二、测量物体的质量：

## Slide 9
拓展：4、怎样用天平测出50g氯化钠
二、测量物体的质量：
1.往左盘中放入一张纸，调节天平，使天平平衡；
3.往左盘纸上加氯化钠，直至天平平衡；
2.往右盘中加入50g的砝码；
4.纸上的氯化钠即为50g。

## Slide 10
用“积累法”测微小物体质量
测量物体的质量
1.常规测量
用托盘天平测固体的质量
2.特殊测量
用托盘天平测液体（或药品）的质量

## Slide 11
练 习
1、下列物体中，质量是1.5×107mg的物体可能是 ( )
A.一头大象
B.一辆自行车
C.一只鸡
D.一只蚂蚁

## Slide 12
2、下列过程中物体质量发生变化的是（ ）
A．一杯水结成冰
B．将一矿石由月球运回地球
C．将一块铁烧红
D．氧气瓶中的氧气被用去一部分
练 习

## Slide 13
3．想测一张邮票的质量，下列方法可行的是( )
A．直接测量一张邮票的质量
B．测量一张邮票与一本书的总质量，再减去这本书的质量
C．测10张邮票的质量，再除以10
D．测100张邮票的质量，再除以100
练 习