## Slide 1
第十二章 简单机械
2024人教版物理八年级下册
授课教师：********
班 级：********
时 间：********
12.2 跨学科实践：
制作简易杆秤

## Slide 2
学习目标
1. 能根据杠杆的平衡条件，分析杆秤测量物体质量的工作原理；会通过计算得出杆秤测量的物体的质量。知道杆秤的结构，会选择合适的材料制作杆秤，会在杆秤上标注刻度线。
2. 通过活动，进一步加强对杠杆五要素和杠杆平衡条件知识点的理解。

## Slide 3
一、教学目标
知识与技能目标
学生能够准确表述物体的浮沉条件，即通过比较物体重力与浮力的大小关系判断物体的浮沉状态（当 F 浮 > G 展示图片和视频：通过多媒体展示古代杆秤的图片、杆秤在生活中使用的视频，如菜市场商贩用杆秤称菜。
提问引导：同学们，在这些画面中我们看到了杆秤，那你们知道杆秤是怎么称出物体重量的吗？它蕴含着怎样的科学原理呢？今天我们就一起来探究并亲手制作一个简易杆秤。
（二）知识讲解（10 分钟）
杠杆原理：利用动画演示杠杆的五要素（支点、动力、动力臂、阻力、阻力臂），讲解杠杆平衡条件：动力 × 动力臂 = 阻力 × 阻力臂（F1L1=F2L2）。结合杆秤，说明杆秤的提纽处是支点，秤砣的重力是动力，被测物体的重力是阻力，秤杆上从提纽到秤砣悬挂点的距离是动力臂，从提纽到挂钩的距离是阻力臂。
杆秤的构造：展示杆秤实物，介绍杆秤由秤杆、秤砣、提纽、挂钩组成，讲解各部分的作用。
（三）制作步骤讲解（10 分钟）
选材与准备：选择一根粗细均匀、长度适中（约 30 - 50 厘米）的小木棍作为秤杆，用砂纸将其表面打磨光滑。准备好作为秤砣的螺母或小石块，以及用于悬挂的绳子、挂钩。
确定提纽位置：将绳子系在秤杆一端约 1/5 - 1/4 长度处作为提纽，用手提起提纽，调整位置，使秤杆在水平位置大致平衡。此时提纽位置确定了杠杆的支点。
安装挂钩：在秤杆的另一端系上挂钩，用于悬挂被测物体。
标定零刻度：不挂重物，将秤砣挂在秤杆上，移动秤砣位置，使秤杆在水平位置平衡，此时秤砣悬挂点处标记为零刻度。
确定刻度：用天平称出一个已知质量的重物（如 50 克的小沙袋），将其挂在挂钩上，移动秤砣使秤杆再次水平平衡，在秤砣悬挂点处标记此时的刻度，如 50 克。然后根据杠杆原理，按比例计算并标记出其他刻度，如 100 克、150 克等。刻度间隔要均匀。
（四）小组制作（20 分钟）
分组：将学生分成若干小组，每组 4 - 5 人，明确小组成员分工，如材料准备员、测量员、制作员、记录员等。
制作过程：各小组按照讲解的步骤进行制作，教师巡视各小组，观察学生制作情况，及时给予指导和帮助。提醒学生在使用工具时注意安全，如使用剪刀、钳子时避免受伤。当学生遇到问题时，引导小组内成员讨论解决，如刻度不准确如何调整等。
（五）成果展示与评价（10 分钟）
成果展示：各小组展示制作好的简易杆秤，并用自己制作的杆秤称出一个给定物体的质量。
评价：从杆秤的制作工艺（如秤杆是否光滑、部件安装是否牢固）、刻度准确性（与实际物体质量的偏差）、小组合作情况等方面进行评价。先由各小组自评，介绍制作过程中的优点和遇到的问题及解决方法。然后其他小组互评，提出优点和改进建议。最后教师总结评价，肯定学生的努力和成果，指出普遍存在的问题及改进方向。
（六）课堂总结（5 分钟）
回顾内容：回顾杠杆原理、杆秤的制作过程和要点。
强调跨学科应用：强调在制作杆秤过程中，我们运用了物理的杠杆知识、数学的测量和比例计算知识，以及手工制作技能，体现了跨学科知识的融合。鼓励学生在今后的学习和生活中，多运用跨学科思维解决问题。
六、教学拓展
让学生尝试用不同材料制作杆秤，比较不同材料对杆秤性能的影响。
引导学生对杆秤进行改进，如增加可调节提纽，实现不同量程的测量。
开展关于古代计量工具的调查研究，了解除杆秤外其他古代计量工具的原理和发展。
七、教学反思
5
课堂检测
4
新知讲解
6
变式训练
7
中考考法
8
小结梳理
1
复习引入
2
新知讲解
3
典例讲解
学习目录

## Slide 4
杆秤是用来秤重的器具，是商品流通的
度量工具。杆秤历史悠久，是中国最古老也
是现今人们仍然在使用的衡量工具，亦是中
华文化符号的代表之一。相传，杆秤是范蠡研制的。你知道杆秤的称量原理吗？如何利用生活中常见的材料制作一个简易杆秤呢？

## Slide 5
托盘天平的原理是什么？
除了托盘天平还有什么仪器也是利用杠杆平衡条件测量物体质量的？

## Slide 6
人们常说，做决策前要思考周到，权衡再三。
“权衡”是动词，但是在古代“权衡”一词是名词，指杆秤，权是秤碗，衡是秤杆。
“权衡”
杆秤

## Slide 7
称量质量的仪器演变
称量瓶
杆秤
杆秤
台称

## Slide 8
任务一、认识杆秤
1.认识杆秤的结构
思考各结构和杠杆五要素的关联。
思考
杆秤是秤的一种，是利用杠杆原理来称质量的简易衡器，由木制的带有秤星的秤杆、秤碗、提纽、秤钩(秤盘)等组成。
Notes: 一级标题：黑体，

## Slide 9
任务一、认识杆秤
2.了解杆秤的历史
3.知道杆秤的原理
(1)杠杆原理：杆秤的制作基于杠杆原理，即
        动力×动力臂=阻力×阻力臂。
在杆秤中，阻力为秤盘和被测物对称杆的拉力，动力为秤碗被测物，通过调整秤碗的位置使秤杆保持水平平衡，从而测量出被测物的质量。
(2)①不放物体时，找定盘星(零刻度线)：
  G盘×LOA=G砣×L0B+G杆×L0C……①
Notes: 一级标题：黑体，

## Slide 10
任务一、认识杆秤
②标刻度线：
将重物G置于秤盘内(秤盘对秤杆增大的拉力F=G)，移动秤至D点杆秤平衡。由杠杆平衡条件得到
  (G盘+G)×LOA=G砣×LOD+G杆×L0C……②
  ②-①得：G×LOA=G砣×LBD
Notes: 一级标题：黑体，

## Slide 11
任务一、认识杆秤
4.杆秤上的刻度是均匀的。
在 中，LBD表示秤砣悬挂点到定盘星的距离，m砣为
秤砣质量。更换物体m时，LOA不变，m砣不变，则m与LBD成正比，所以杆秤上的刻度是均匀的。
Notes: 一级标题：黑体，

## Slide 12
任务二、准备材料
秤杆：
可以使用一次性筷子或粗细均匀的长木棍等类似的直长物体。
秤盘：
小纸盘或盖子等平坦的轻质盘子。
秤：
石头或六角螺母等重物，重量可根据需要调整。
细线或棉线：
用于系秤盘、秤碗和提纽。
Notes: 一级标题：黑体，

## Slide 13
任务二、准备材料
工具：
剪刀、工字钉(或大头针)、笔、刻度尺、钻孔工具(如钉子或电钻，如果需要在秤杆上钻孔的话)。
标准质量：
5克、10克、15克、20克的砝码，用于校准刻度。
Notes: 一级标题：黑体，

## Slide 14
任务三、制作杆秤
依照教材所提供的方法和步骤，动手制作杆秤。
1.在筷子的一端刻一个槽A(或打孔A)，在距离槽A稍近处再刻一个槽B(或打孔B)。
2.在小纸盘上打孔，系好三条一样长的细线，固定在Ａ处。在B处系一个细线作为提纽。
3.将螺母用线系好作为秤碗。
Notes: 一级标题：黑体，

## Slide 15
任务三、制作杆秤
依照教材所提供的方法和步骤，动手制作杆秤。
4.找到“0”刻度：手拿提纽，调节秤碗位置，直到秤杆水平平衡。此时，秤的位置即为0刻度，用笔在秤杆上标记此位置。
5.标出其他称量刻度，在秤盘里放入已知质量的砝码(如5克)，调节秤碗位置直到秤杆再次水平平衡，并在秤杆上标上5克刻度。重复上述步骤，依次放入10克、15克、20克砝码，并在秤杆上标上相应刻度。在0~5克、5~10克、10~15克、15~20克之间各分10等分，以提高杆秤的准确度。
Notes: 一级标题：黑体，

## Slide 16
任务三、制作杆秤
依照教材所提供的方法和步骤，动手制作杆秤。
6.交流、展示
(1)用制作好的杆秤称量一些物体的质量，再与用天平称量的结果进行比较。
(2)总结本次实践的收获，想一想造成杆秤称量不准确的原因是什么，怎样可以做得更精确一些呢?
Notes: 一级标题：黑体，

## Slide 17
任务一 认识杆秤
1.杆秤是我国古代人民智慧的结晶，是历史最悠久的衡器之
一。如图甲所示，杆秤由秤盘（放置待称量的物体）、秤砣、
秤杆（标有刻度，可读取被称物体质量）、提纽组成。

## Slide 18
（1）杆秤是一种测量______的工具。
质量

## Slide 19
（2）参照图乙，图甲中杆秤也是一种______类工具，其中
提纽是______，秤砣提供______，秤盘和重物提供______。
一般是通过调节______（填“提纽”或“秤砣”）的位置使杆秤
保持平衡。
杠杆
支点
阻力
动力
秤砣

## Slide 20
（3）手提在提纽上比提在提纽 上测量范围要____，说明
提纽离挂钩越____，测量范围越小。
小
远
返回

## Slide 21
任务二 自制杆秤
2.杆秤是中国古代沿用至今的常用测量工具，在项目化学习
活动中，小丹所在活动小组用木杆、铁块、秤钩、细线等制
作了一把“杆秤”，如图甲所示。他们在制作过程中学习了大
量关于杆秤的知识，并提出了一系列问题。

## Slide 22
问题一：如何选择制作杆秤的材料？
问题二：提纽和秤盘的位置如何确定？
问题三：如何标注杆秤的刻度？
问题四：杆秤的刻度是均匀的吗？
……

## Slide 23
（1）在制作杆秤的过程中木杆的选择需要考虑众多因素，
以下因素中不需要考虑的是___。
B
A. 制作成本 B. 功能多样 C. 坚硬度

## Slide 24
（2）关于刻度，他们查阅到了如下资料：如图乙所示为杆
秤的示意图，点为提纽（相当于杠杆的支点）， 为定盘
星，为秤杆、秤钩的自重，重心在点处，秤砣重为 。
不挂重物，且秤砣在定盘星时，杆秤在水平位置平衡：
。当在秤钩上挂一重物 ，秤砣移到距
定盘星 处时，杆秤刚好在水平位置平衡：
。

## Slide 25
由上述继续推导与 关系可知，杆秤的刻度是________
（填“均匀的”或“不均匀的”）。
均匀的

## Slide 26
（3）操作过程中，小丹在右侧挂钩上挂一重物，测得 为
，为，又已知秤砣质量为 ；请通过计算帮助
小丹标注此位置所代表的物体质量为_____ 。
500

## Slide 27
（4）小丹在调查过程中还发现，市场上的杆秤往往有、
两个表示不同测量范围的提纽（如图丙所示），秤钩 处悬
挂被测物，提起提纽或，在秤杆上移动秤砣 ，达到平
衡后，根据秤砣的位置可以在秤杆上读出被测物的质量。有
关该杆秤下列判断中正确的是___。

## Slide 28
A. 它只能测量比秤砣质量大的物体
B. 用提纽时比用提纽 时的测量范围更大
C. 将秤砣质量减少，则该秤的读数将偏小
D. 只有当秤杆粗细均匀时，杆秤的刻度才是均匀的
√
返回

## Slide 29
杠杆的平衡条件

## Slide 30
谢谢观看！