## Slide 1
第十二章 简单机械
2024人教版物理八年级下册
授课教师：********
班 级：********
时 间：********
12.4 机械效率（一）

## Slide 2
学习目标
1. 能结合实例认识有用功、额外功和总功；理解机械效率的概念，知道机械效率小于1及没有单位的原因，会利用公式η= 进行相关的计算。
2. 能设计实验，测定某种简单机械的机械效率；知道提高机械效率的实际意义和方法，有合理改进机械、提高机械效率的意识。

## Slide 3
多媒体展示生活中常见的滑轮应用场景，如起重机吊运货物、旗杆顶部的装置、窗帘的拉动装置等。
提问学生：“这些装置中都用到了一个共同的部件，大家知道是什么吗？” 引导学生观察并回答出 “滑轮”。
引出本节课的主题：“今天我们就一起来学习滑轮的相关知识，探究它的工作原理和特点。”
（二）新课教学（30 分钟）
认识滑轮（5 分钟）
展示定滑轮和动滑轮的实物模型，介绍滑轮的结构：滑轮是一个周边有槽、能绕轴转动的小轮。
让学生观察定滑轮和动滑轮的安装方式，引导学生发现定滑轮的轴固定不动，而动滑轮的轴随物体一起移动。
举例说明生活中哪些地方用到了定滑轮和动滑轮，让学生对两种滑轮有更直观的认识。
探究定滑轮的特点（10 分钟）
实验准备：每组学生配备一个定滑轮、一个弹簧测力计、钩码若干、细线、铁架台。
提出问题：使用定滑轮有什么特点？它能省力吗？能省距离吗？力的方向会发生改变吗？
引导学生设计实验方案：
用弹簧测力计测出钩码的重力 G。
将定滑轮固定在铁架台上，用细线绕过定滑轮，一端挂钩码，另一端用弹簧测力计竖直向下拉，使钩码匀速上升，读出此时弹簧测力计的示数 F1，并记录钩码上升的高度 h 和弹簧测力计移动的距离 s1。
改变钩码的个数，重复上述实验，记录数据。
学生分组进行实验，教师巡视指导，提醒学生注意实验操作规范，如弹簧测力计要竖直匀速拉动，读数时视线要与刻度盘垂直等。
实验结束后，组织学生汇报实验数据，填写在黑板上的表格中。
引导学生分析实验数据，得出结论：使用定滑轮不省力，但可以改变力的方向，且绳子自由端移动的距离 s 与物体上升的高度 h 相等，即 s = h。
进一步引导学生从杠杆原理的角度分析定滑轮的实质：定滑轮的动力臂和阻力臂都等于滑轮的半径，根据杠杆平衡条件 F1L1 = F2L2，可知 F1 = F2，所以定滑轮不省力，其实质是一个等臂杠杆。
探究动滑轮的特点（10 分钟）
实验准备：每组学生在原有实验器材的基础上，增加一个动滑轮。
提出问题：使用动滑轮有什么特点？它能省力吗？能省距离吗？力的方向会发生改变吗？
引导学生设计实验方案：
用弹簧测力计测出钩码和动滑轮的总重力 G 总。
将动滑轮和钩码用细线连接，细线的一端固定在铁架台上，另一端用弹簧测力计竖直向上拉，使钩码匀速上升，读出此时弹簧测力计的示数 F2，并记录钩码上升的高度 h 和弹簧测力计移动的距离 s2。
改变钩码的个数，重复上述实验，记录数据。
学生分组进行实验，教师巡视指导。
实验结束后，组织学生汇报实验数据，填写在黑板上的表格中。
引导学生分析实验数据，得出结论：使用动滑轮能省一半力，但不能改变力的方向，且绳子自由端移动的距离 s 是物体上升高度 h 的 2 倍，即 s = 2h。
从杠杆原理的角度分析动滑轮的实质：动滑轮的动力臂是滑轮直径，阻力臂是滑轮半径，根据杠杆平衡条件 F1L1 = F2L2，可知 F1 = 1/2F2，所以动滑轮能省一半力，其实质是一个动力臂为阻力臂 2 倍的省力杠杆。
滑轮组（5 分钟）
展示滑轮组的实物模型，介绍滑轮组是由定滑轮和动滑轮组合而成的。
提问学生：使用滑轮组有什么好处？引导学生思考并回答。
总结：滑轮组既可以省力又可以改变力的方向。
讲解滑轮组省力情况和绳子段数的关系：绳子段数 n 是指直接承担重物和动滑轮总重力的绳子的段数。当不考虑动滑轮重、绳重和摩擦时，使用滑轮组提起重物所用的力 F = 1/nG 物；绳子自由端移动的距离 s = nh，其中 h 是物体上升的高度。
举例说明如何确定绳子段数 n，如让学生观察不同绕法的滑轮组，数出承担重物的绳子段数。
（三）课堂小结（5 分钟）
引导学生回顾本节课所学内容：定滑轮和动滑轮的特点、实质，滑轮组的组成和特点，以及省力情况和绳子段数的关系等。
强调重点和难点知识，帮助学生梳理知识框架。
鼓励学生提出疑问，对学生的问题进行解答。
（四）课堂练习（10 分钟）
多媒体展示一些与滑轮相关的练习题，包括填空题、选择题和计算题。
例如：
填空题：使用定滑轮可以______，但不能______；使用动滑轮可以______，但不能______。
选择题：下列关于滑轮的说法中，正确的是（ ）
A. 定滑轮可以省力 B. 动滑轮可以改变力的方向
C. 滑轮组既可以省力又可以改变力的方向 D. 以上说法都不对
计算题：用一个动滑轮将重为 80N 的物体匀速提升 2m，不计动滑轮重、绳重和摩擦，求拉力 F 的大小和绳子自由端移动的距离 s。
让学生独立完成练习，教师巡视指导，及时发现学生存在的问题。
练习结束后，选取部分学生的答案进行展示，集体订正，讲解解题思路和方法。
（五）布置作业（5 分钟）
课后练习题：课本上相关章节的练习题，进一步巩固本节课所学知识。
实践作业：让学生观察生活中还有哪些地方用到了滑轮或滑轮组，分析它们的工作原理，并记录下来，下节课进行交流。
五、教学反思
在本节课的教学过程中，通过实验探究和多媒体辅助教学，学生对滑轮的认识较为直观，积极性较高。但在实验操作过程中，部分学生对实验原理和操作步骤理解不够清晰，导致实验数据不准确。在今后的教学中，应加强实验前的指导，让学生明确实验目的和方法，提高实验的成功率。同时，在讲解滑轮组省力情况和绳子段数的关系时，部分学生理解起来有困难，应多举实例，通过动画演示等方式帮助学生理解。
5
课堂检测
4
新知讲解
6
变式训练
7
中考考法
8
小结梳理
1
复习引入
2
新知讲解
3
典例讲解
学习目录

## Slide 4
我国许多地方原来都没有
自来水,人们为了食用水,要从
井中打水。如图所示,在这个从
井中提水上来的过程中,人对哪
些物体做了功?这些功都是人们
希望做的吗?对谁做的功才是有用的呢?

## Slide 5
，表示事物某一方面的优劣。
种子的发芽率
树的成活率
“率”=
有用量
总量
Notes: 种子发芽率是指在最适宜条件下，在规定天数内发芽的种子数占供试种子数的百分比。它是鉴别种子品质的主要依据。用直接发芽法测发芽率所需时间较长，可初步应用红墨水染色法测定活种子百分比。

## Slide 6
，表示事物某一方面的优劣。
油烟净化率
工作效率
“率”=
有用量
总量

## Slide 7
人把一桶水从1楼提到3楼。
1.有用功：
做功目的：把水提上3楼
做功事件：
（对目的对象做的功）
对人们有用且必须做的功。
对水做功 ；
对桶做功 。
克服自身重力做功 。
2.额外功：
（对非目的对象做的功）
对人们不需要但又不得不做的功。
有用功
额外功

## Slide 8
桶掉水中,把装有水的桶捞起来,有用功是___________，额外功是___________，
人用水桶从井里提水,有用功是___________，额外功是__________。
对水做的功
对桶做的功
对水做的功
对桶做的功
1.有用功：
（对目的对象做的功）
对人们有用且必须做的功。
2.额外功：
（对非目的对象做的功）
对人们不需要但又不得不做的功。

## Slide 9
3.总功：
有用功和(所有)额外功之和。
人把一桶水从1楼提到3楼。
做功目的：把水提上3楼
做功事件：
对水做功 ；
对桶做功 。
克服自身重力做功 。
有用功
额外功

## Slide 10
3.总功：
有用功和(所有)额外功之和。
有用功：
额外功：
总功：
若不计绳重和摩擦，
利用机械做功时，研究对象是机械。
Notes: 要克服滑轮重力和摩擦而额外做功，否则不能完成任务。这个功不是目的而又不得不做，是额外功。

## Slide 11
3.总功：
有用功和(所有)额外功之和。
若不计动滑轮重、绳重，
利用机械做功时，研究对象是机械。
Notes: 要克服滑轮重力和摩擦而额外做功，否则不能完成任务。这个功不是目的而又不得不做，是额外功。

## Slide 12
3.总功：
有用功和(所有)额外功之和。
0
1
2
3
4
5
N
0
1
2
3
4
5
物体被匀速拉到斜面顶端。
克服做功为0。
利用机械做功时，研究对象是机械。
当水平匀速拉动时，h=0,
Notes: 要克服滑轮重力和摩擦而额外做功，否则不能完成任务。这个功不是目的而又不得不做，是额外功。

## Slide 13
沙子重:G沙=100 N
人重:G人= 400 N
滑轮重:G动= 10 N
桶重: G桶= 20 N
口袋重: G袋= 5 N
楼层高:h0= 3m
3.总功：
有用功和(所有)额外功之和。
要把重 100 N 的沙子运上三楼,
从做功利用率看，哪种办法最优？
三楼
二楼
一楼
Notes: 从做功角度分析

## Slide 14
有用功：
对桶做功：
W1 = 600 J
克服自重做功：
总功 3120J
额外功2520 J
W2 = 120 J
W3 = 2400 J
人提沙子做功
3.总功：
有用功和(所有)额外功之和。
沙子重:G沙=100 N
人重:G人= 400 N
滑轮重:G动= 10 N
桶重: G桶= 20 N
口袋重: G袋= 5 N
楼层高:h0= 3m

## Slide 15
有用功：
W1 = 600 J
对桶做功
对动滑轮做功
额外功180J
W2 = 120 J
W3 = 60 J
总功 780 J
拉滑轮利用桶做功
3.总功：
有用功和(所有)额外功之和。
沙子重:G沙=100 N
人重:G人= 400 N
滑轮重:G动= 10 N
桶重: G桶= 20 N
口袋重: G袋= 5 N
楼层高:h0= 3m

## Slide 16
有用功：
对口袋做功：
对动滑轮做功：
W1 = 600 J
W2 = 30 J
W3 = 60 J
额外功90J
总功 690 J
这种办法最好！
拉滑轮利用口袋做功
3.总功：
有用功和(所有)额外功之和。
沙子重:G沙=100 N
人重:G人= 400 N
滑轮重:G动= 10 N
桶重: G桶= 20 N
口袋重: G袋= 5 N
楼层高:h0= 3m
Notes: 有用功相同时，总功越小或额外功越小，有用功占总功的比例越大，功的利用率越高，这种做功方法越好。

## Slide 17
若起重机的机械效率是60%，表示所有用功跟总功的比是 。所做有用功在总功中有 ，额外功占 。有用功所占总功的比例越大，机械效率越 。
1.定义：
用百分数表示，没有单位。
有用功跟总功的比值。
表示有用功占总功的比例，
2.物理意义：
60%
60%
40%
高

## Slide 18
常见机械的效率
滑轮组 50%—70%
起重机 40%—50%
抽水机 60%—80%
离心式水泵 60%－80%
1.定义：
用百分数表示，没有单位。
有用功跟总功的比值。
表示有用功占总功的比例，
2.物理意义：

## Slide 19
3.定义式：
或
W额外＞0，W总＞W有用 ，所以，η＜1
W额外＝0，W总＝W有用 ， 所以，η＝1
（1）理想状态，忽略机械自重和摩擦。
（2）实际状态，要克服机械自重和摩擦做额外功。
4.推导式：
或

## Slide 20
例题 用如图所示的滑轮组提起200N重的物体G，机械效率为80%，求动滑轮的重力G动？
解一：
解二：
解题方法：写出效率的表达式。

## Slide 21
例题 用如图所示的滑轮组提起200N重的物体G，机械效率为80%，求动滑轮的重力G动？
解三：

## Slide 22
1. 生产生活中常常会用到各种机械设备，关于机械设备的机
械效率，下列说法中正确的是( )
D
A. 机械设备做功越快，其机械效率越高
B. 机械设备所做的额外功越多，其机械效率越高
C. 用机械设备将重物提升得越高，其机械效率越高
D. 用同一机械设备将重物提升相同距离，提升的重物越重，
其机械效率越高
返回

## Slide 23
2. 如图所示的剪刀剪纸时的机械效率为 ，这表示( )
B
A. 若作用在剪刀上的动力做功，则有 的功用于剪纸
B. 若作用在剪刀上的动力做功，则有 的功用于剪纸
C. 若作用在剪刀上的动力做功，则有 的功用于剪纸
D. 若作用在剪刀上的动力做功，则有 的功用于克服额
外阻力
返回

## Slide 24
3. 如图，甲、乙两人用不同的装置，在相同时间内把质量相
等的货物匀速提升到同一平台，不计绳重及滑轮的摩擦。下
列说法正确的是( )
C
A. 甲做的有用功多
B. 乙做的总功多
C. 甲做总功的功率大
D. 乙所用装置的机械效率小

## Slide 25
，
乙使用定滑轮时，拉力 ，所以拉力做功
，在
相同时间内把质量相等的货物匀速提升到同一
平台，甲做的总功多，乙做的总功少，根据
知，甲做总功的功率大；由A选项解析
知有用功一样多，但甲做的总功多，根据

## Slide 26
知，乙所用装置的机械效率高，综上
分析知，故C正确， 错误。故选C。
返回

## Slide 27
（第4题）
4.如图，小荣将一个重 的物体从斜面底
端匀速拉到斜面顶端，沿斜面向上的拉力为
，物体沿斜面移动的距离 ,上升的
高度 ,小荣对物体做的有用功是___
9
3
不能
，额外功是___ ；使用任何机械都______（填“能”或“不能”）
省功。

## Slide 28
5.如图所示，工人用动滑轮将重为的物体匀速提升 ,
他所用拉力的大小为 ，此过程中工人所做的有用功为
_____，总功为_____ ，动滑轮的机械效率为_____。
300
400
（第5题）
返回

## Slide 29
6.[2024·唐山期末] 如图所示，工人用拉力 匀速提
升重的货物，在内货物上升了 ，所用
的拉力为 ，不计绳重及摩擦。
（1）求拉力 的功率；
【解】动滑轮上有2段绳子,则拉力移动的距离
，
拉力做的总功 ，
拉力的功率 。

## Slide 30
（2）求动滑轮重；
不计绳重及摩擦，则拉力 ，由此可得动
滑轮的重力
。

## Slide 31
（3）当货物重力增大到 时，滑轮组的机械
效率为多少？
货物重力为 时，滑轮组的机械效率
。
返回

## Slide 32
有用功：
对人们有用的必须要做的功
并非需要但又不得不做的功
有用功与额外功的总和
有用功跟总功的比值叫做机械效率
机械效率总小于1
机械效率
额外功：
总功：

## Slide 33
谢谢观看！