## Slide 1
第十二章 简单机械
2024人教版物理八年级下册
授课教师：********
班 级：********
时 间：********
12.4 机械效率（二）

## Slide 2
学习目标
1. 能结合实例认识有用功、额外功和总功；理解机械效率的概念，知道机械效率小于1及没有单位的原因，会利用公式η= 进行相关的计算。
2. 能设计实验，测定某种简单机械的机械效率；知道提高机械效率的实际意义和方法，有合理改进机械、提高机械效率的意识。

## Slide 3
多媒体展示生活中常见的滑轮应用场景，如起重机吊运货物、旗杆顶部的装置、窗帘的拉动装置等。
提问学生：“这些装置中都用到了一个共同的部件，大家知道是什么吗？” 引导学生观察并回答出 “滑轮”。
引出本节课的主题：“今天我们就一起来学习滑轮的相关知识，探究它的工作原理和特点。”
（二）新课教学（30 分钟）
认识滑轮（5 分钟）
展示定滑轮和动滑轮的实物模型，介绍滑轮的结构：滑轮是一个周边有槽、能绕轴转动的小轮。
让学生观察定滑轮和动滑轮的安装方式，引导学生发现定滑轮的轴固定不动，而动滑轮的轴随物体一起移动。
举例说明生活中哪些地方用到了定滑轮和动滑轮，让学生对两种滑轮有更直观的认识。
探究定滑轮的特点（10 分钟）
实验准备：每组学生配备一个定滑轮、一个弹簧测力计、钩码若干、细线、铁架台。
提出问题：使用定滑轮有什么特点？它能省力吗？能省距离吗？力的方向会发生改变吗？
引导学生设计实验方案：
用弹簧测力计测出钩码的重力 G。
将定滑轮固定在铁架台上，用细线绕过定滑轮，一端挂钩码，另一端用弹簧测力计竖直向下拉，使钩码匀速上升，读出此时弹簧测力计的示数 F1，并记录钩码上升的高度 h 和弹簧测力计移动的距离 s1。
改变钩码的个数，重复上述实验，记录数据。
学生分组进行实验，教师巡视指导，提醒学生注意实验操作规范，如弹簧测力计要竖直匀速拉动，读数时视线要与刻度盘垂直等。
实验结束后，组织学生汇报实验数据，填写在黑板上的表格中。
引导学生分析实验数据，得出结论：使用定滑轮不省力，但可以改变力的方向，且绳子自由端移动的距离 s 与物体上升的高度 h 相等，即 s = h。
进一步引导学生从杠杆原理的角度分析定滑轮的实质：定滑轮的动力臂和阻力臂都等于滑轮的半径，根据杠杆平衡条件 F1L1 = F2L2，可知 F1 = F2，所以定滑轮不省力，其实质是一个等臂杠杆。
探究动滑轮的特点（10 分钟）
实验准备：每组学生在原有实验器材的基础上，增加一个动滑轮。
提出问题：使用动滑轮有什么特点？它能省力吗？能省距离吗？力的方向会发生改变吗？
引导学生设计实验方案：
用弹簧测力计测出钩码和动滑轮的总重力 G 总。
将动滑轮和钩码用细线连接，细线的一端固定在铁架台上，另一端用弹簧测力计竖直向上拉，使钩码匀速上升，读出此时弹簧测力计的示数 F2，并记录钩码上升的高度 h 和弹簧测力计移动的距离 s2。
改变钩码的个数，重复上述实验，记录数据。
学生分组进行实验，教师巡视指导。
实验结束后，组织学生汇报实验数据，填写在黑板上的表格中。
引导学生分析实验数据，得出结论：使用动滑轮能省一半力，但不能改变力的方向，且绳子自由端移动的距离 s 是物体上升高度 h 的 2 倍，即 s = 2h。
从杠杆原理的角度分析动滑轮的实质：动滑轮的动力臂是滑轮直径，阻力臂是滑轮半径，根据杠杆平衡条件 F1L1 = F2L2，可知 F1 = 1/2F2，所以动滑轮能省一半力，其实质是一个动力臂为阻力臂 2 倍的省力杠杆。
滑轮组（5 分钟）
展示滑轮组的实物模型，介绍滑轮组是由定滑轮和动滑轮组合而成的。
提问学生：使用滑轮组有什么好处？引导学生思考并回答。
总结：滑轮组既可以省力又可以改变力的方向。
讲解滑轮组省力情况和绳子段数的关系：绳子段数 n 是指直接承担重物和动滑轮总重力的绳子的段数。当不考虑动滑轮重、绳重和摩擦时，使用滑轮组提起重物所用的力 F = 1/nG 物；绳子自由端移动的距离 s = nh，其中 h 是物体上升的高度。
举例说明如何确定绳子段数 n，如让学生观察不同绕法的滑轮组，数出承担重物的绳子段数。
（三）课堂小结（5 分钟）
引导学生回顾本节课所学内容：定滑轮和动滑轮的特点、实质，滑轮组的组成和特点，以及省力情况和绳子段数的关系等。
强调重点和难点知识，帮助学生梳理知识框架。
鼓励学生提出疑问，对学生的问题进行解答。
（四）课堂练习（10 分钟）
多媒体展示一些与滑轮相关的练习题，包括填空题、选择题和计算题。
例如：
填空题：使用定滑轮可以______，但不能______；使用动滑轮可以______，但不能______。
选择题：下列关于滑轮的说法中，正确的是（ ）
A. 定滑轮可以省力 B. 动滑轮可以改变力的方向
C. 滑轮组既可以省力又可以改变力的方向 D. 以上说法都不对
计算题：用一个动滑轮将重为 80N 的物体匀速提升 2m，不计动滑轮重、绳重和摩擦，求拉力 F 的大小和绳子自由端移动的距离 s。
让学生独立完成练习，教师巡视指导，及时发现学生存在的问题。
练习结束后，选取部分学生的答案进行展示，集体订正，讲解解题思路和方法。
（五）布置作业（5 分钟）
课后练习题：课本上相关章节的练习题，进一步巩固本节课所学知识。
实践作业：让学生观察生活中还有哪些地方用到了滑轮或滑轮组，分析它们的工作原理，并记录下来，下节课进行交流。
五、教学反思
在本节课的教学过程中，通过实验探究和多媒体辅助教学，学生对滑轮的认识较为直观，积极性较高。但在实验操作过程中，部分学生对实验原理和操作步骤理解不够清晰，导致实验数据不准确。在今后的教学中，应加强实验前的指导，让学生明确实验目的和方法，提高实验的成功率。同时，在讲解滑轮组省力情况和绳子段数的关系时，部分学生理解起来有困难，应多举实例，通过动画演示等方式帮助学生理解。
5
课堂检测
4
新知讲解
6
变式训练
7
中考考法
8
小结梳理
1
复习引入
2
新知讲解
3
典例讲解
学习目录

## Slide 4
1.定义式：
或
W额外＞0，W总＞W有用 ，所以，η＜1
W额外＝0，W总＝W有用 ， 所以，η＝1
（1）理想状态，忽略机械自重和摩擦。
（2）实际状态，要克服机械自重和摩擦做额外功。
2.推导式：
或

## Slide 5
1. 原理：
弹簧测力计、
竖直向上，缓慢匀速拉动弹簧测力计。
2. 器材：
3.注意事项：
刻度尺、
铁架台、滑轮、细线、钩码。
4.研究方法：
控制变量法：

## Slide 6
 | G/N | h/m | F/N | s/m | W有/J | W总/J | η
1 |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  | 
（1）保持动滑轮重一定，改变钩码重力。
4.过程：
动滑轮重一定,物重越大，机械效率______。
结论1：
越高

## Slide 7
（2）保持钩码重力一定，改变动滑轮重。
 | G/N | h/m | F/N | s/m | W有/J | W总/J | 
1 |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  | 
4.过程：
物重一定，动滑轮越重，机械效率______。
结论2：
越低
甲
乙

## Slide 8: 5.影响滑轮组机械效率的因素
（1）动滑轮重一定，物重越大，机械效率越_______。
（3）摩擦、绳重越大，机械效率越_______
（2）物重一定，动滑轮重越重，机械效率越_______。
高
低
低
甲
乙

## Slide 9
6.影响机械效率的因素和提高机械效率的方法:
（1）影响机械效率的因素
⑴减轻机械自重、
减小摩擦力、
⑵增加提升的物重。
减轻绳重；
（2）提高机械效率的方法
A.机械的自重、摩擦、绳重
B.提升的物体重力

## Slide 10
1. 研究对象是滑轮组，而不是物体。
2.竖直安装的滑轮组的机械效率
推导一：
推导二：
滑轮组的机械效率只与物重和动滑轮重有关，与绳子段数等其它因素无关；重物越重，动滑轮越轻，机械效率越高。

## Slide 11
4.水平安装的滑轮组的机械效率。
（不计滑轮重、绳重）
额外功是克服滑轮组内各组件之间的摩擦做功。

## Slide 12
总功：拉力 F 做功。
有用功：克服物体重力 G 做功。
额外功：克服摩擦力 f 做功。
摩擦力和拉力、重力的关系。
0
1
2
3
4
5
N
0
1
2
3
4
5
物体被匀速拉到斜面顶端。

## Slide 13
1.机械效率：
或：
0
1
2
3
4
5
N
0
1
2
3
4
5
物体被匀速拉到斜面顶端。

## Slide 14
2.摩擦力和拉力的关系：
因为，
所以，
0
1
2
3
4
5
N
0
1
2
3
4
5
物体被匀速拉到斜面顶端。

## Slide 15
3.拉力和重力的关系：
因为，
所以，
若斜面光滑，则η=1，得：
利用斜面可省力，但要费距离。
0
1
2
3
4
5
N
0
1
2
3
4
5
物体被匀速拉到斜面顶端。

## Slide 16
使用任何机械时，人们所做的功，都不会少于（大于或等于）不用机械时所做的功，也就是使用任何机械都不省功。
因为，
所以，

## Slide 17
1. 小荣在课外兴趣小组探究“影响滑轮组机
械效率的因素”时，用同一套滑轮组完成了
如图所示的实验。那么他想探究的是滑轮组
机械效率的
高低与下列哪个因素的关系 ( )
A
A. 被提升物体的重力 B. 动滑轮的重力
C. 物体被提升的高度 D. 所用拉力大小
返回

## Slide 18
2. 某同学探究“影响滑轮组的机械效率的因素”，他做了如图所示的
实验，并测算了各次实验的机械效率，关于他的实验过程，下列说
法中不正确的是( )
A
A. 实验时弹簧测力计应在静止时读数
B. 根据①、②两次实验可知：滑轮组的机
械效率与绳子的绕法无关
C. 根据②、③两次实验可知：同一滑轮组
提起物重越大，机械效率越高
D. 为使实验的结论更具可靠性，应换用不
同的装置进行多次实验归纳得出普遍规律
返回

## Slide 19
3.在“探究滑轮组的机械效率”时，小荣利用两组
滑轮组进行了5次测量，用较轻的滑轮组成的滑
轮组测出前4组数据，测得数据如表：

## Slide 20
实验 次数 | 动滑轮 重 | 物重 | 钩码上 升高度 | 动力 | 绳端移 动距离 | 滑轮组 的机械 效率
1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 47.6
2 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 47.6
3 | 0.5 | 2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 60.6
4 | 0.5 | 4 | 0.1 | 2 | 0.3 | ①
5 | 1 | 4 | 0.1 | ② | 0.3 | 55.6
实验 次数 |  |  |  |  |  | 
1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 47.6
2 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 47.6
3 | 0.5 | 2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 60.6
4 | 0.5 | 4 | 0.1 | 2 | 0.3 | ①
5 | 1 | 4 | 0.1 | ② | 0.3 | 55.6

## Slide 21
（1）实验中应沿______方向______向上拉动弹
簧测力计，使钩码缓缓上升；
竖直
匀速

## Slide 22
（2）表中编号①处数据应为_____；根据图中弹
簧测力计可知编号②处数据应为____ ；
66.7
2.4
（3）由表中第1、2次实验数据可知，同一滑轮组的机械效
率与________________无关；
钩码上升的高度

## Slide 23
（4）比较第1、3次实验数据可得出结论：使用
同一滑轮组，重物越重，机械效率______
（填“越高”“不变”或“越低”）；
越高
（5）比较第___和___次实验数据可得出结论：使用不同的滑
轮组提升相同的重物时，动滑轮越重，滑轮组的机械效率越低；
4
5

## Slide 24
（6）分析表格中第2次实验数据可知，此时滑轮组克服绳重
及摩擦做的那部分额外功为_____ ；
0.12

## Slide 25
（7）实验中多次改变被提升钩码的重力来测量
滑轮组的机械效率，其目的是___。
C
A. 减小摩擦力
B. 多次测量求平均值
C. 获得多组数据归纳出物理规律
返回

## Slide 26
4. 如图所示是某建筑公司的电动高空
升降作业平台，其宽大的平台和较高的承载能力使
高空作业范围更大；但是工作人员反映此类机器机
机器提升起升架所做额外功较多
械效率较低，主要原因是______________________________，
若要提高该平台的机械效率，你认为可以采取什么措施？
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
__________________________ 。
可以通过增加工人及工具的重力，在额外功不变的情况下，
提高有用功在总功中的占比，从而达到提高机械效率的目的
（或者给机械加润滑油减小摩擦，从而减少额外功，进而提
高该平台使用时的机械效率）
返回

## Slide 27
谢谢观看！