## Slide 1
第1节 杠杆
第十一章—机械与功
学习目标：
【物理观念】知道简单机械，了解杠杆的相关概念，了解杠杆平衡的条件； 能分析生产生活中不同类型的杠杆，并运用杠杆原理解决有关的实际问题。
【科学思维】知道杠杆是一种理想模型；能运用杠杆知识分析简单问题，提出自己的见解，并获得结论，培养科学推理能力；能解释如何根据实际需要选择 合适的杠杆，具有使用科学证据的意识。

## Slide 2
教学引入
阿基米德曾说过这样的豪言壮语：“给我一个支点，我就能撬起整个地球”。
人的力量是有限的，但人的智慧是无穷的人类在漫长的历史中创造了各种各样的工具，使工作更省力、更方便，这些工具统称为机械。

## Slide 3
生活中我们常借助一些机械解决许多问题......
杠杆
一
这些机械在工作时有什么共同特点？？
工作时，能绕一个固定的支撑点转动

## Slide 4
杠杆
一
1.定义：在只要在力的作用下能够绕支撑点转动的坚实物体都可以看作杠杆。
注意:杠杆不一定都是直的！

## Slide 5
这些用具都是杠杆吗？
钢丝钳 杆秤 瓶盖起子
道钉撬 火钳 独轮车
杠杆
一

## Slide 6
F1
F2
O
力的作用线：
—通过力的作用点沿力的作用方向所画的直线
力臂：从支点到力的作用线的距离
L1
L2
动力臂
阻力臂
动力：使杠杆转动的力 。
阻力：阻碍杠杆转动的力。
支点：杠杆绕着转动的点。
杠杆
一

## Slide 7
F1
F2
L1
L2
O
例:试着画出各力和力臂
⑴找出支点
⑵画力的作用线（作用线用实线，作用线的延长线用虚线）
⑶作出从支点到力的作用线的距离（即力臂用实线，要有垂直符号）
⑷用{标出动力臂、阻力臂并用字母符号L1、L2区别开（注意：大括号要括到力臂的两端）
杠杆
一

## Slide 8
O
F1
F2
L1
L2
支点
动力
阻力
动力臂
阻力臂
支点
杠杆绕着转动的支撑点，用O表示。
动力
动力臂
阻力
阻力臂
使杠杆转动的力，用 表示。
阻碍杠杆转动的力，用 表示。
从支点到动力作用线的距离，用 表示。
从支点到阻力作用线的距离，用 表示。
2.杠杆的五要素
杠杆
一

## Slide 9: 3.生活中常见的杠杆
杠杆
一

## Slide 10
注意：不一定是水平状态
此时动力和阻力对杠杆的转动效果互相抵消，杠杆处于平衡状态，这种状态叫做杠杆平衡。
杠杆的平衡条件
二

## Slide 11
两幅图中哪个杠杆处于平衡状态呢？
杠杆的平衡条件
二

## Slide 12
杠杆在满足什么条件时才会平衡?
在杠杆的使用中，杠杆的平衡状态是一种常见而且重要的状态。
杠杆的平衡条件
二

## Slide 13
杠杆的平衡条件
二
探究实验：杠杆的平衡条件
实验器材 ： 杠杆、钩码、铁架台、测力计
实验步骤
1、组装杠杆
2、调节平衡螺母，使杠杆水平平衡。
3、杠杆两端挂上不同数量的钩码，移动钩码的位置，使杠杆水平平衡。将钩码个数、左边杆长L1、右边杆长L2记录表格中。
4、改变钩码数量和位置，再做几次实验。

## Slide 14
杠杆的平衡条件
二
杠杆的平衡条件

## Slide 15
杠杆的平衡条件
二
实验次数 | 动力F1/N | 动力臂L1/cm | F1L1/N•m | 阻力F2/N | 阻力臂L2/cm | F2L2/N•m
1 | 1.0 | 0.05 |  | 0.5 | 0.1 | 
2 | 1.5 | 0.05 |  | 0.5 | 0.15 | 
3 | 1.0 | 0.15 |  | 1.0 | 0.15 | 
4 | 1.5 | 0.1 |  | 1.0 | 0.15 | 
实验表格
杠杆的平衡条件：动力×动力臂=阻力×阻力臂
F1 L1 = F2 L2
得出结论：
0.05
0.05
0.075
0.075
0.15
0.15
0.15
0.15

## Slide 16
避免偶然性，获得普遍规律
杠杆的平衡条件
二
实验前杠杆的平衡怎么调？
为什么实验前要求杠杆静止时在水平位置平衡?
选择杠杆的中点作为支点的原因？
本实验进行多次实验的目的？
调节平衡螺母，左偏右调，右偏左调。
便于测量力臂，可以直接从杠杆上读出力臂的大小
消除杠杆自重对实验的影响。

## Slide 17
杠杆的分类
三
1省力杠杆：
动力臂大于阻力臂 L1 ＞L2
动力小于阻力 F1 ＜F2

## Slide 18
2费力杠杆：
动力臂小于阻力臂 L1 ＜L2
动力大于阻力 F1 ＞F2
杠杆的分类
三

## Slide 19
3等臂杠杆：
动力臂等于阻力臂 L1 = L2
动力等于阻力 F1 = F2
杠杆的分类
三

## Slide 20
C
B
D
A
O
F1
F2
深度思考：与杠杆垂直的力是最小吗？
杠杆的分类
三

## Slide 21
B
D
A
O
F2
F1
B
D
A
O
F2
F1
C
L1
总结：当支点到动力作用点的连线为最大力臂时，与其垂直的力最小
杠杆的分类
三

## Slide 22
11.1 杠杆
一、杠杆
1.定义：在力的作用下能够绕支撑点转动的坚实物体都可以看作杠杆
2.杠杆的五要素
支点
动力
动力臂
阻力
阻力臂
二、杠杆的平衡条件
1 杠杆平衡
2 条件：动力×动力臂=阻力×阻力臂
F1 L1 = F2 L2
三 杠杆的分类
1省力杠杆：
2费力杠杆：
3等臂杠杆：
L1 ＞L2， F1 ＜F2
L1 ＜ L2， F1 ＞ F2
L1 =L2， F1 =F2
本节小结

## Slide 23
1.画出图中杠杆各力的力臂
F1
F2
L1
L2
F1
F2
L1
O
L2
O
课堂练习

## Slide 24
2.：在已平衡的杠杆两边分别挂上不同数量的钩码（每个质量相等），杠杆仍然平衡，如图，则：
⑴左右力臂L1:L2=______?
·
L1
L2
⑵在两边钩码下同时加挂一个同样的钩码，杠杆____（填“能或不能”）平衡？ _____边下降?
1：2
不能
右边
课堂练习

## Slide 25
⑶若使杠杆再次水平平衡，可在 ___边的钩码下再挂 ___ 个钩码？
·
左
1
课堂练习

## Slide 26
L2
L1
A
O
B
F
G
提示：先画出力臂，再进行判断
c
3.思考：图中的杠杆（OA=OB）处于水平位置并静止，B端绳子的拉力F与A端重力G相比（ ）
A. F=G；
B. F〈 G；
C. F 〉G；
D. 无法比较。
课堂练习