## Slide 1
第2节 滑轮
第十一章—机械与功
学习目标：
【物理观念】了解定滑轮、动滑轮和简单的滑轮组， 认识定滑轮和动滑轮的 特点；能运用滑轮的知识解决简单的实际问题。
【科学思维】了解滑轮是一种理想模型；能运用归纳推理的方法得到滑轮的 特点，运用演绎推理的方法解决生产生活中的实际问题；能根据滑轮的特点，指 出在分析和解决实际问题的过程中有关说法的不当之处，并能提出自己的见解。

## Slide 2
教学引入
起来，不愿做奴隶的人们，把我们的血肉，筑成我们新的长城......前进，前进进
在这庄严时刻，你知道国旗是如何被拉升上去的吗？
旗杆的顶部安装了一种简单的机械! ----滑轮

## Slide 3
轴
带凹槽的轮
．
周边有槽，并可绕轴转动的轮子
——滑轮
滑轮
一

## Slide 4
滑轮
一

## Slide 5
位置固定不变
——定滑轮。
位置和重物一起运动
——动滑轮。
滑轮
一
给你一个滑轮和一根细线，让你提起砝码，你能想到几种组装方法呢？

## Slide 6
定滑轮
二
1.定义：使用时，滑轮的位置固定不动叫作定滑轮。

## Slide 7
如图，将重物G匀速拉升一段距离h，绳子自由端的拉力F是多大？绳子移动的距离s是多少？
G
h物
F
s绳
F＝G
s绳＝h物
定滑轮
二

## Slide 8
总结：
2.定滑轮的特点：
使用定滑轮时，可以改变力的方向，但不能省力。
①不省力（F＝G)
②不省距离（s绳＝h物）。
③可以改变力的方向。
定滑轮
二

## Slide 9
O
r
r
F
F
G
3实质：等臂杠杆。
使用定滑轮为什么不省力?
定滑轮
二

## Slide 10
练一练：如图所示中，通过滑轮匀速提起重物G时，向三个方向拉动的力分别为F1、F2、F3，则三个力大小关系是 （ ）
A．F1最大
B．F2最大
C．F3最大
D．一样大
D
定滑轮
二

## Slide 11
动滑轮
三
1.定义：滑轮的位置随被拉物体一起改变，该滑轮叫动滑轮。
起重机下面的滑轮
动滑轮
起重机的动滑轮

## Slide 12
实验探究：使用动滑轮
提出问题
动滑轮两端绳子的拉力是否相等? 用动滑轮提重物有什么优越性?
猜想与假设
省力？
省距离？
改变方向？
动滑轮
三

## Slide 13
器材：动滑轮、钩码若干、弹簧测力计2个、细线、铁架台、刻度尺
设计实验
方案：
1. 在动滑轮下方悬挂所受重力为G的钩码，读出弹簧测力计的示数F1和F2，看一看是否相等。
2.用F2竖直向上匀速拉弹簧测力计，分别测出钩码升高的高度H1和手拉弹簧测力计将动滑轮上绳子的自由端提起的高度H2。
3.改变钩码个数，重复上述实验过程。
动滑轮
三

## Slide 14
实验数据：
实验次数 | 直接测量的物理量 |  |  |  |  | 计算物理量 | 
 | G/N | F1/N | F2/N | H1/m | H2/m | GH1 | F2H2/
1 | 2 | 1 | 1 | 0.1 | 0.2 |  | 
2 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.05 | 0.1 |  | 
3 | 4 | 2 | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 
F1_____F2
＝
G＝_____
2F1
H1____ _H2
=0.5
s绳＝2h物
动滑轮
三

## Slide 15
总结：
2.动滑轮的特点：
①可以省一半的力
②多移动一倍的距离（s绳＝2h物）
③不能改变力的方向。
动滑轮
三

## Slide 16
使用动滑轮为什么省力?
2r
r
F
G
O
3实质：动力臂是阻力臂
二倍的省力杠杆
动滑轮
三

## Slide 17
 | 特征 | 实 质 | 特 点
定滑轮 |  |  | 
动滑轮 |  |  | 
位置固定不变。
等臂杠杆
优点：能改变力的方向
缺点：不省力，
随被拉物体一起改变
动力臂是阻力臂
二倍的省力杠杆
优点：能省力
缺点：不能改变力的方向
定滑轮和动滑轮的区别
是否有这样的机械，既可以省力，又可以改变力的方向呢？
动滑轮
三

## Slide 18
滑轮组
四
1.定义：把定滑轮和动滑轮组合在一起，就构成了滑轮组。

## Slide 19
G
F
用滑轮组组合一将重物G匀速拉升一段距离h，绳子自由端的拉力F是多大？
绳子移动的距离s是多少？
承担重物的绳子段数是多少？（不计绳子重力和摩擦及滑轮自重）
F =
s=2h
G
F
F
1
2
G
拉力端绳子移动的距离为重物移动距离的2倍
绳端拉力为物重的一半
承担重物的绳子段数
n=2
G
2.滑轮组的特点
滑轮组
四

## Slide 20
F =
s=3h
1
3
G
拉力端绳子移动的距离为重物移动距离的3倍
绳端拉力为物重的三分之一
承担重物的绳子段数
n=3
G
F
G
G
F
F
F
2.滑轮组的特点
滑轮组
四

## Slide 21
F
F
G
G
结论：拉力F的大小及绳子自由端移动距离s 都与吊起动滑轮的绳子段数n有关。
n=2
n=3
S=2h
S=3h
省力，但费距离。
v绳=2v物
v绳=3v物
v绳=nv物
滑轮组
四

## Slide 22
分析滑轮组的绕法：
偶定 奇动
滑轮组
四

## Slide 23
1.定滑轮特点？
2.动滑轮？
3.滑轮组？
(1)承重绳子段数n的确定：
看与动滑轮相连的段数（偶定，奇动）
(2)省力情况：
(3)s=nh
(4)
(5)绕法：由内向外，由此向彼，绳要绷直！
v绳=nv物
既省力，又能改变动力的方向！
省力，但不能改变动力的方向！
不省力，但能改变动力的方向！
课堂练习

## Slide 24
1、如下图所示，用四个滑轮组分别匀速提升重力相同的物体，若不计滑轮重、绳重及摩擦，其中用力最小的是（ ）
A．F1 B．F2 C．F3 D．F4
B
课堂练习

## Slide 25
2. 如图所示，物重100N，不计摩擦、绳重及动滑轮重，求拉力F的大小。
解：由图知承重绳子段数n=2，
F= —= — =50N
Gn
100N
2
课堂练习

## Slide 26
3.如图所示，用滑轮组匀速提升物体A时，弹簧测力计的示数为 N，如果不计滑轮重和摩擦，物体A的重力为 N。
5.4
16.2
课堂练习

## Slide 27
4.如图所示，用滑轮组将重为900N的物体匀速提升2m，不计摩擦和滑轮重，所施加的拉力F=____N，绳子移动的距离S =___ m。
300
6
课堂练习

## Slide 28
5.如下图(a)所示，物体B重100N，在力F作用下匀速上升时，F应等于＿＿N。（不计摩擦）
图(a)
F
6.如上图(b)所示，物体A重为100N，挂重物的钩子承受的拉力是＿＿N。人匀速拉绳子的力是＿＿N（动滑轮自重不计）
图(b)
100
100
50
课堂练习

## Slide 29: 7.如图所示表示三种不同的滑轮组，用它们提起重为30N的相同重物，在A端所用的拉力大小分别为F1= ；F2= ；F3= 。 (不计滑轮本身的重和摩擦。)
10N
7.5N
6N
课堂练习

## Slide 30
8.如图所示，物体A重G＝80N，在F＝60N拉力下匀速前进，此时物体A受到的摩擦力等于＿＿N。（滑轮自重及摩擦不计）
A
F
.
f
1
2
F＝
f
因为
所以
f=2F=120N
120N
课堂练习

## Slide 31
板书设计
第2节 滑轮
一、滑轮
二、定滑轮
四、滑轮组
三、动滑轮
定义：
1 定义：
2 特点：
3 实质：
1 定义：
2 特点：
3 实质：
1 定义：
2 特点：
3 画法：

## Slide 32
视频总结