## Slide 1
第5节 改变世界的机械
第十一章—机械与功
学习目标：
【物理观念】了解轮轴，认识轮轴本质上是连续转动的省力杠杆；了解斜面，认识螺旋是一种特殊的斜面；了解复杂机械是由多种简单机械组合而成的；了解 如何利用简单机械解决生产生活中的实际问题；了解大型挖掘机、火箭、机器人等复杂机械在工程技术中的广泛应用。
【科学思维】了解轮轴、斜面模型； 基于轮轴的结构特征，能运用杠杆的规 律进行演绎推理；能指出在利用轮轴和斜面分析、解决实际问题过程中的不当之 处，并能提出自己的见解。

## Slide 2
教学引入
盾构机是南水北调穿黄工程施工期间用到的大型机器。它们由许多简单机械构成。让我们从简单到复杂，领略机械改变世界的力量吧！

## Slide 3
简单机械的家族
一
杠杆
轮轴
滑轮
斜面
螺旋
简单机械的家族还有一些其他成员

## Slide 4
讨论交流：从杠杆到轮轴
如图表示了杠杆变形成轮轴的过程，与同学们讨论后试着说一说其中的原理
简单机械的家族
一

## Slide 5: 一、轮轴
1.定义：由两个半径不等的圆柱固定在同一轴线上组成;
轮
轴
大的称为轮， 小的称为轴。
简单机械的家族
一

## Slide 6
简单机械的家族
一

## Slide 7
FR=Gr
F
G
r
R
实质:省力杠杆，但费距离.
2.特点：
轮半径是轴半径的几倍，
作用在轮上的动力就是作用在轴上的阻力的几分之一
思考：若动力作用在轴上，又会出现什么情况？
简单机械的家族
一

## Slide 8
简单机械的家族
一

## Slide 9
能将直线运动和圆周运动联系起来，实现二者的互相转化。
补充： 轮轴的两个主要功能：
一是改变用力大小
二是改变物体的速度。
简单机械的家族
一

## Slide 10
车把、方向盘、螺丝刀、扳手、卷扬机等
3.轮轴在生活中的应用
简单机械的家族
一

## Slide 11
二、斜面
1.定义：斜面是一个与水平面成一定夹角的倾斜平面。
由图可知，使用斜面可以省力.为什么能省力呢？
简单机械的家族
一

## Slide 12
假设斜面很光滑，无摩擦．
要使物体升高相同的高度，斜面越长越省力．
斜面长L是斜面高h的几倍，拉力F就是物重G的几分之一．
根据功的原理：
2.特点：
W斜=W有用
实际情况下，因斜面有摩擦力，会做额外功，
则FL＞Gh，机械效率η＜1
简单机械的家族
一

## Slide 13
简单机械的家族
一

## Slide 14
饮料瓶瓶盖、木螺钉、螺杆、螺母、螺旋式汽车千斤顶等都是应用螺旋的装置。为什么木螺钉较容易被旋进木板中？为什么用螺旋式千斤顶能轻松地把汽车抬起来？这就可以从“螺旋是特殊的斜面”去理解。
三、螺旋——特殊的斜面
11-5-6把三角形的纸片绕在圆柱上，你可以体会到斜面变形成为螺旋的过程。
简单机械的家族
一
1定义：螺旋可以看作是绕在圆柱上的斜面

## Slide 15
2.特点
斜面变形成为螺旋的过程
螺旋和斜面一样，能省力，但要费距离；
螺旋还可以将螺旋运动与沿轴向的运动进行相互转化。
简单机械的家族
一

## Slide 16
3.应用：
盘山公路
公路立交桥
螺杆
简单机械的家族
一

## Slide 17
世界因机械而改变
二
1.火和工具的应用，铺下了人类文明道路的第一块基石。

## Slide 18
2.物理学的发展推动了蒸汽机、内燃机和电力机械的发明与改进，吹响了两次伟大的工业革命的号角，使人类进入机械化、电气化时代。回望200多年的现代史，是科学的进步，机械的创新，形成先进生产力，改变了整个世界。
世界因机械而改变
二

## Slide 19: 三峡截流大型装载机
3.随着钢铁工业和机器制造业的空前发展，人类正制造出各种各样的大型机械。天上飞的，海里游的，陆上行的……庞大的机械帮助人类打造出更庞大的工具与建筑物。
世界因机械而改变
二

## Slide 20
从陆地到海洋、天空直到太空
世界因机械而改变
二

## Slide 21
4.信息时代，人们将智慧赋予机械；大量自动化、智能化的机械进入我们的生活，改变着我们的生活，创造着越来越多的奇迹。
世界因机械而改变
二

## Slide 22
1.轮轴的特点？
2.斜面的特点？
3.螺旋？——特殊的斜面
五种简单机械？
FR=Gr
实质:省力杠杆，但费距离.
省力机械，斜面越长越省力
省力、但费距离。
杠杆、滑轮、轮轴、斜面、螺旋
反思盘点：

## Slide 23
1、下图所示的物体中，不属于轮轴的是（ ）
课堂练习
B

## Slide 24
2、图中是一个两面光滑的斜面，∠β大于∠α，同一个物体分别在AC和BC斜面受拉力匀速运动到C点，所需拉力分别为FA、FB，所做功分别为WA、WB，则( )
A、FA＝FB，WA＝WB
B、FA＜FB，WA＝WB
C、FA＜FB，WA＜WB
D、FA＞FB，WA＞WB
Ｂ
课堂练习

## Slide 25
板书设计
第5节 改变世界的机械
一、轮轴
1、定义：
2、特点：
简单机械的家族
二、斜面
1、定义：
2、特点：
三、螺旋
1、定义：
2、特点：
世界因机械而改变