## Slide 1
北师大版（新教材）物理9年级全一册精做课件
10.4热机
第十章 机械能、内能及其转化
授课教师： Home .
班 级： 九年级（---）班 .
时 间： .

## Slide 2
了解汽油机和柴油机都是内燃机，知道两者在构造和工作过程中的异同点。
02
知道热机的概念，了解热机的种类与工作原理。
01
03
了解火箭的构造和工作原理。

## Slide 3
汽车奔驰
列车飞驶
飞机凌空飞去
舰船劈波斩浪
你知道它们为什么能大展神威吗？
观察与思考

## Slide 4
热机
讨论这个实验中能量转化的情况。

## Slide 5
酒精燃烧时化学能转化为内能，传递给水，使水的内能增大，温度升高，产生大量水蒸气，水蒸气把塞子冲出去，水蒸气的内能转化为塞子的机械能。

## Slide 6
热机的种类
定义：
将燃料燃烧产生的高温、高压气体的内能转化为机械能的机器，统称为热机。
种类：

## Slide 7
蒸汽机车
喷气发动机
火
箭
发
动
机
热机的发明和使用，对人类社会的发展起到了重要作用。

## Slide 8
汽油机的构造
汽油机工作时，活塞在汽缸内做一次单向运动，叫作一个冲程。

## Slide 9
观察汽油机的工作过程
汽油机的工作过程

## Slide 10
吸气
压缩
做功
排气
汽油机一个工作循环有四个冲程：
吸气冲程、压缩冲程、做功冲程、排气冲程。

## Slide 11
进气门 ；
排气门 。
吸入气体: 。
活塞运动方向： 。
吸气冲程
汽油和空气的燃料混合物
打开
关闭
向下
阀门：

## Slide 12
活塞运动方向： 。
进气门 ；
排气门 。
压缩冲程
燃料混合物：压强 ，温度 。
关闭
关闭
增大
向上
升高
能量转化：
能
能
机械
内
阀门：

## Slide 13
活塞运动方向： 。
能
能
在压缩冲程末尾，火花塞产生电火花，使燃料猛烈燃烧，产生高温高压的燃气，推动活塞向下运动，并通过连杆带动曲轴转动。
向下
机械
内
做功冲程
能量转化：

## Slide 14
活塞运动方向： 。
排气冲程
进气门 ；
排气门 。
关闭
打开
阀门：
向上

## Slide 15
活塞往复运动 次；
对外做功 次；
曲轴转动 圈；
经过 个冲程。
四冲程内燃机一个工作循环：
2
1
2
4
除了做功冲程以外，其他三个冲程都是依靠飞轮的惯性完成的。

## Slide 16
1．在四个冲程中，哪些冲程发生了能量的转化？
2．哪个冲程使汽车获得动力？
3．哪个冲程排出了汽车的尾气？
压缩冲程把机械能转化为内能；做功冲程把内能转化为机械能。
做功冲程
排气冲程
练一练

## Slide 17
柴油机结构和汽油机相似，它们的主要区别是：
柴油机通过压缩空气直接点燃柴油。
柴油机的汽缸顶部没有火花塞，而有一个喷油嘴。
吸入物质也只有空气，在压缩冲程结束时，压缩空气的温度已经超过柴油的燃点，此时从喷油嘴喷出的雾状柴油遇到热空气就立刻燃烧起来。
喷油嘴
柴油机

## Slide 18
 | 种类 | 汽油机 | 柴油机
相同点 |  |  | 
不 同 点 | 构 造 |  | 
 | 燃 料 |  | 
 | 吸入气体 |  | 
 | 点火方式 |  | 
都是内燃机，一个工作循环都经历四个冲程
火花塞
喷油嘴
汽油
柴油
汽油和空气
空气
点燃式
压燃式
汽油机和柴油机比较

## Slide 19
1．汽油机的应用
2．柴油机的应用
柴油比较便宜，但柴油机比较笨重，主要用在载重汽车、拖拉机、坦克上面。
汽油机比较轻巧，常用在汽车、飞机和小型农业机械上面。
内燃机的应用

## Slide 20
观察与思考
火箭是怎样起源的呢？
火箭起源于中国，是中国古代重大发明之一。最早用于战争，已有约900多年的历史。
原始火箭
神火飞鸦

## Slide 21
火箭升空原理
现代火箭使用的是喷气式发动机，其使用的燃料多为液体燃料，喷气式发动机的结构主要由燃料箱、氧化剂箱、输送装置、燃烧室和尾部喷口组成，如图所示。

## Slide 22
喷气式发动机的原理：燃料在燃烧室内燃烧后产生高温、高压的气体，这种气体从发动机尾部以极高的速度喷出，从而产生很大的反冲推力推动机身向前运动。

## Slide 23
 | 空气喷气发动机 | 火箭喷气发动机
共同点 | 高温高压气体从尾部高速喷出 | 
携带物 | 燃料 | 燃料、氧化剂
特点 | 利用外界空气来助燃，飞行高度受到一定限制 | 不需要外界空气来助燃，飞行高度不受限制
喷气式发动机的分类

## Slide 24
现代火箭的构造
长征五号 运载火箭
整流罩
二级火箭
一级火箭
助推器

## Slide 25
现代火箭的特点
现代火箭的特点是功率巨大，不仅可以在高空飞行，而且还可以飞出大气层。
多级火箭可以作为星际航行的运载工具。

## Slide 26
视频：长征五号B运载火箭首飞

## Slide 27
喷气式发动机与内燃机的比较
 | 喷气式发动机 | 内燃机
构 造 | 整流罩、氧化剂箱、燃料箱、 输送装置、燃烧室、尾部喷口等 | 进气门、火花塞(或喷油嘴)、 排气门、汽缸、活塞、连杆、曲轴等
喷气式发动机与内燃机

## Slide 28
 |  | 喷气式发动机 | 内 燃 机
不同点 | 助燃剂 | 自带氧化剂 | 空气
 | 能量损失 | 较小 | 较大
 | 功率 | 巨大 | 较小
 | 应用 | 火箭 | 汽车、拖拉机、坦克等
相同点 |  | ①都是一种热机； ②能量转化:化学能→内能→机械能 | 

## Slide 29
知识点1 热机的种类
1. 下列关于热机的说法错误的是( )
D
A. 人类最早发明的热机是蒸汽机
B. 常见的内燃机通常包括汽油机和柴油机两大类
C. 舰船上的汽轮机是热机的一种
D. 与火箭喷气发动机相比，空气喷气发动机的飞行高度不
受限制
返回

## Slide 30
2. 如图所示，在塑料盒内喷入
少量酒精，将盒盖密封，用压电引火器引
燃盒内酒精与空气的混合气体，盒盖被顶
出。在这过程中，酒精燃烧产生的燃气的
内
机械
做功
____能转化为盒盖的______能。这个实验证明了我们可以利
用内能来______，热机就是利用这个原理来工作的。
返回

## Slide 31
知识点2 汽油机和柴油机
3. ［2025·岳阳月考］单缸四冲程汽油机和柴油机工作时，
下列说法中，正确的是( )
D
A. 汽油机上面是喷油嘴，柴油机是火花塞
B. 汽油机吸气冲程中吸入汽缸的物质是汽油
C. 汽油机的压缩程度要比柴油机的压缩程度大
D. 柴油机做功冲程中，点火方式是压燃式
返回

## Slide 32
（第4题）
4. 如图是一台四冲程内燃机工作循环中的一个
冲程。下列关于该冲程及其能量转化判断正确的
是( )
B
A. 它是柴油机的做功冲程，将机械能转化为内能
B. 它是汽油机的做功冲程，将内能转化为机械能
C. 它是柴油机的压缩冲程，将内能转化为机械能
D. 它是汽油机的压缩冲程，将机械能转化为内能

## Slide 33
（第5题）
5. 如图所示是某种内燃机的
某一冲程，由图可知：
（1）它表示的是______冲程；在这个
冲程中，______能转化为____能；完成
这一冲程，曲轴和飞轮转__转。
压缩
机械
内
（2）这种内燃机是______（选填“柴油”
或“汽油”）机，它每个工作循环对外做
功___次。
柴油
1
返回

## Slide 34
知识点3 火箭
6. 我国古代最早的实用火箭大约出现在唐末宋初，
其组成结构如图甲所示，液体燃料火箭喷气发动机的组成结
构如图乙所示。
甲
乙

## Slide 35
（1）图甲中，火药筒里面填充火药，筒上端封闭、下端开
口，筒侧小孔引出导火线。点燃导火线后，火药在筒中燃烧，
产生大量气体，高速向后喷射，产生向前的______。这就是
现代火箭的雏形，其中的火药筒相当于图乙中的________。
推力
燃烧室
甲
乙

## Slide 36
（2）图乙中，燃料在________的作用下可以自行燃烧，产
生的高温、高压的气体通过尾部喷口向后喷，使火箭前进。
在此过程中，燃料的______能转化为____能，进而转化为火
箭的______能。
氧化剂
化学
内
机械
甲
乙
返回

## Slide 37
7. ［2025·新疆］下列运载工具中，不需要利用热机的是
( )
C
A. 喷气式飞机 B. 柴油拖拉机
C. 纯电动汽车 D. 长征系列火箭
返回

## Slide 38
8. ［2025·枣庄］古代的人们曾发明
A
A. 内燃机的做功冲程 B. 内燃机的压缩冲程
C. 钻木取火 D. 流星雨的形成
一种活塞式点火器，如图所示。以牛角作套筒，木质推杆前
端黏附艾绒。取火时，一手握住套筒，另一手猛推推杆，艾
绒即燃。下列事例与猛推推杆入筒的过程中，能量转化情况
不同的是( )
返回

## Slide 39
9. 如图甲所示，为培养学生的动手能力，提高物理
学科素养，某物理社团李老师在社团课中带领学生们制作了
水火箭，图乙是水火箭的简易原理图。使用打气筒向水火箭
内不断打气，当内部气体压强增大到一定程度时，会使水向
下喷出，从而使水火箭升空。以下说法错误的是( )
甲
乙

## Slide 40
A. 利用打气筒向水火箭内打气的过程，水火箭中空气的内
能增大
B. 使用打气筒打气时，能量转化过程与汽油机的压缩冲程相同
C. 水火箭加速升空阶段，机械能在增大
D. 水向下喷出会使水火箭升空是由于力的作用是相互的
√
返回

## Slide 41
工作过程
热机
内燃机
工作原理
内能转化为机械能
汽油机
柴油机
吸气冲程
压缩冲程
做功冲程
排气冲程
火箭
工作原理
液体火箭的组成