## Slide 1
北师大版（新教材）物理9年级全一册精做课件
11.1认识电路
第十一章 电路、电流和电压
授课教师： Home .
班 级： 九年级（---）班 .
时 间： .

## Slide 2
知道电路的组成。
02
01
03
掌握通路、断路和短路三种电路状态，并了解短路危害。
知道常用的电路元件符号，会看、会画简单的电路图

## Slide 3
观察与思考
现代化的生活离不开电，你知道电路元件是如何连接的吗？

## Slide 4
电路的组成
实验：怎样使小灯泡持续发光？
由电源、用电器、导线、开关组成的电流可以流过的路径叫作电路。

## Slide 5
认识电源
铜帽
锌铜
（负极）
碳棒（正极）
化学剂
（电解质）
“-”
能够向用电器提供电能的装置。
电源有直流电源和交流电源两种，家庭电路中的电源一般为交流电源。直流电源的两极有正、负之分。
“+”

## Slide 6
干电池
氧化银电池
蓄电池
硅光电池
锂电池
学生电源
燃料电池
发电机

## Slide 7
认识小灯泡
灯丝
连接点
（链接螺纹部分）
连接点
（锡点）
你知道灯丝是怎样连接在灯壳上的吗？
小灯泡的作用是什么？
如果我们把小灯泡换成电铃，电铃的作用是什么？

## Slide 9
按钮开关
接线开关
单刀开关
空气开关
声控开关
光控开关
感应开关
温控开关
认识各种开关

## Slide 10
1．电 源：
2．用电器：
3．导 线：
4．开 关：
提供电能
消耗电能
输送电能
控制电路
只有电路闭合时，电路中才有电流。
电路元件的作用

## Slide 11
练一练
如图为某宾馆房间的房卡。只有把房卡插入槽中，房间内的灯和插座才有电。房卡的作用相当于电路中的（ ）
A．电源
B．开关
C．导线
D．用电器
B

## Slide 12
通路
通路：处处连通的电路，称为通路（又叫闭合电路）。

## Slide 13
断路
断路：电路在某处断开，处在这种状态的电路称为断路（又叫开路）。

## Slide 14
短路
短路：不经过用电器，直接用导线把电源两极连接起来的电路称为短路。
电源短路时可能会损坏电源，甚至引起火灾！
×
×

## Slide 15
短接
如图所示，把导线接在一个小灯泡的两端，你会看到这个小灯泡熄灭了，而另一个小灯泡还在发光，这是为什么？
小灯泡被短接而熄灭，电流流经外加导线而绕过了小灯泡。

## Slide 16
电学元件的断路和短路
电学元件如小灯泡、开关等也会出现断路或短路。
元件断路一般是内部断开，电流无法通过
元件短路一般是接点短接，电流绕过元件
灯泡断路可以看成导线断开
灯泡短路可以等效替换成一根导线接入
若开关断路即便闭合电流也不能通过
若开关短路即便断开电流也能轻松流过

## Slide 17
练一练
如图所示电路，闭合开关S，灯泡L1、L2都发光。现将一根导线接在该电路中的某两个接线柱上，会导致两灯同时熄灭的是（ ）
A．a和b
B．c和d
C．e和f
D．g和h
D
L2
L1
S
h
g
e
f
d
c
b
a

## Slide 18
电饭锅内部的电路令人眼花缭乱，如何使电路的表示清晰简明呢？
思考

## Slide 19
电饭锅内部结构电路
用符号表示电路连接的图，叫作电路图。
电路图

## Slide 20
常见的元件及其符号
实物
实物
符号
符号
小灯泡
电铃
单刀单掷开关
单刀双掷开关
电池、电池组
电动机
交叉不连接的导线
交叉连接的导线
断开
闭合

## Slide 21
1．使用统一规定的符号；
2．电路图与实物图要对应，符号要布局合理，不能画在拐角处；
3．尽量避免连线交叉；
4. 最好呈长方形，导线要横平竖直，画得简洁、整齐。
电路图作图要求
实物图
电路图

## Slide 22
练一练
请画出以下实物图的电路图。
M

## Slide 23
连实物图
请根据电铃的电路图，用画笔代替导线，连接相应的电路。
注意：连接实物图时，导线不能交叉。

## Slide 24
知识点1 电路的组成
1. 关于组成电路的基本元件的作用，下列说法错误的是
( )
B
A. 电源提供电能
B. 用电器将其他形式的能转化为电能
C. 开关控制电路的通断
D. 导线连接各电路元件，是电流的通道
返回

## Slide 25
2. 如图所示是一个简单而完
整的电路，闭合开关，小灯泡开始工作。
电池的作用是给用电器__________，
________是用电器，______能将电路连
通或断开。
提供电能
小灯泡
开关
返回

## Slide 26
3. 给移动电源（俗称充电宝）充电时，电能转
化为________。用移动电源为手机充电时，手机相当于电路
中的________。
化学能
用电器
返回

## Slide 27
知识点2 通路、断路和短路
4. 关于如图所示的电路，下列说法正确的是( )
B
A. 此电路处于短路状态
B. 用导线将接线柱、 相连，电路为通路
C. 用导线将接线柱、 相连，小灯泡发光
D. 用导线将接线柱、 相连，电路为通路
返回

## Slide 28
5. 如图所示的电路甲、乙、丙，处于断路状态的
是____，处于短路状态的是____。
甲
乙
返回

## Slide 29
知识点3 电路图
6. 在下列四个选项中，实物图与电路符号不对应的是( )
B
A. 交叉的导线
B. 电动机
C. 电池
D. 灯泡
返回

## Slide 30
7. 请你设计一个电路，要求闭合开关时，小灯泡发光。下列
选项符合要求的是( )
C
A. B. C. D.
返回

## Slide 31
8. 与下面实物电路相对应的电路图是选项中的( )
D
A. B.
C. D.
返回

## Slide 32
9.根据给出的电路图，连接实物电路。
如图所示
返回

## Slide 33
10. ［2025·洛阳期中］小谢做实验时，先连成如图所示的电
路，闭合开关并观察灯泡亮暗情况后，再闭合开关 ，他
看到的现象是( )
D
（第10题）
A. 两只灯泡一直都不亮
B. 两只灯泡一直亮
C. 两只灯泡开始都亮，后来 不亮
D. 两只灯泡开始都亮，后来 不亮
返回

## Slide 34
（第11题）
11. 如图所示，开关闭合时，小灯泡、
都不亮。已知电路中某一元件故障，用一段导
线的两端接触、 两点时，两小灯泡都不亮；
接触、两点时，两小灯泡也不亮；接触 、
C
A. 小灯泡断路 B. 小灯泡 断路
C. 开关断路 D. 小灯泡 短路
两点时，两小灯泡都亮。下列判断正确的是 ( )
返回

## Slide 35
12.如图所示的电路中，当同时闭合开关和 时，能发光的
灯泡是___（选填“”“”或“和 ”）。为了防止电源短路，
不能同时闭合的两个开关是_______。
、
返回

## Slide 36
认识电路
电路的组成
电路图
电路的三种状态
电源、用电器、开关、导线
通路、断路和短路