## Slide 1
北师大版（新教材）物理9年级全一册精做课件
12.5测量导体的电阻
第十二章 欧姆定律
授课教师： Home .
班 级： 九年级（---）班 .
时 间： .

## Slide 2
进一步加深对欧姆定律的理解，学会用特殊方法测量电阻。
02
学会用电流表和电压表测量电阻。
01

## Slide 3
两种情况下灯泡的电阻相同吗？如何去测量？
没有发光的灯泡
正在发光的灯泡
未知阻值的电阻
观察与思考

## Slide 4
1.电流可以用电流表测量，电压可以用电压表测量。那么，用什么方法测量电阻呢？
2.如何运用欧姆定律找到间接测出导体电阻的方法？
I =
U
R
R=
U
I
定值电阻的测量
这种测量电阻的方法，叫作伏安法测电阻。

## Slide 5
电阻的测量
设计实验：
1.怎样减小实验误差？
2.怎样进行多次测量？
3.怎样改变电路中的电流和待测电阻两端的电压？
多次测量取平均值
改变电路中的电流和待测电阻两端的电压
使用滑动变阻器

## Slide 6
用电压表、电流表间接测电阻
R =
U
I
电源、电压表、电流表、滑动变阻器、开关、导线、待测电阻。
伏安法测电阻
+
-
A
B
C
D
实验目的
实验原理
实验器材

## Slide 7
电路图：
实物图：
V
R
R'
S
A
A
B
C
D
+
-
根据电路图连接实物图

## Slide 8
1.调节电流表、电压表的指针到零刻度线；按电路图连接实物；调节滑动变阻器到阻值最大端；
2.闭合开关，调节滑动变阻器的滑片至适当位置，分别读出电流表的示数 I、电压表的示数U，并记录在表格中；
3.根据公式 计算出 R 的值，并记录在表格中。
4.调节滑动变阻器的滑片改变待测电阻中的电流及两端的电压，再测几组数据，并计算出 R 的值。
R=
U
I
实验步骤

## Slide 9
1.在连接电路前要调节电流表、电压表到零刻度线。
2.连接电路时开关要断开，连接完电路要调节滑动变阻器到阻值最大端。
3.连接好电路，在检查电路连接无误后要用开关试触，在确定电路完好后再闭合开关。
4.电压表和电流表要注意选择适当的量程。
注意事项

## Slide 10
点击按钮播放动画
进行实验

## Slide 11
测量序号 | 电压U/V | 电流I/A | 电阻R/Ω | 平均值R0/Ω
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
记录数据：
结合表格思考一下，本实验中滑动变阻器的作用

## Slide 12
定值电阻图像
U/V
I/A
O
思考一下，这个图像和之前学习的哪些图像比较相似

## Slide 13
如图所示，这是“伏安法”测电阻的实验电路图，下列说法错误的是 ( )
A.“伏安法”测电阻的实验原理是欧姆定律
B.滑动变阻器的作用是控制未知电阻两端的电压保持不变
C.实验中多次测量的目的是减小误差
D.该电路还可以探究电流与电压的关系
B
练一练
V
Rx
R
S
A
P

## Slide 14
测量小灯泡电阻
演示：测量小灯泡电阻
请同学们根据伏安法测定值电阻实验，设计一个测小灯泡电阻的电路图。

## Slide 15
测量序号 | 电压U/V | 电流I/A | 电阻R/Ω
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
表格设计：
结合表格思考一下，本实验中滑动变阻器的作用

## Slide 16
定值电阻记录表格
小灯泡电阻记录表格
对比这两个表格，为什么小灯泡的电阻测量取消了“平均值 ”这一栏？

## Slide 17
小灯泡电阻图像
U/V
I/A
O
如果把U-I 轴交换一下，这个图像又该怎么画呢？

## Slide 18
如图是小强测量标有“2.5V”字样的小灯泡工作时电阻的电路图。实验室提供的器材有：蓄电池（6V）、电流表（0～0.6A,0～3A）、电压表（0～3V,0～15V）、滑动变阻器、开关、导线。已知小灯泡正常发光时的电阻大约在5～10Ω之间。
（1）请用笔画线代替导线，将图1的实物
图连接完整。（要求滑动变阻器的滑片
P向左移动时电流表的示数减小）
例题
图1

## Slide 19
（2）闭合开关，改变滑动变阻器的阻值，多次测量，小强画出了小灯泡的I﹣U 图像（如图2所示），则小灯泡正常工作时的电阻R＝ Ω。
（3）由图2可知，小灯泡的电阻随着电压的升高而 ，其原因是 。
例题
10
增大
灯泡灯丝的阻值随温度的升高而增大
0
I/A
U/V
1
0.2
0.3
0.1
2
3
图2

## Slide 20
练一练
某同学利用如图所示的电路测量小灯泡的电阻，小灯泡标有“2.5 V”的字样，他记录的实验数据如下表所示，其中有一次记录的电流表示数是错误的。关于该实验，下列说法正确的是（ ）
试验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
电压/V | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5
电流/A | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.24 | 0.28
电阻/Ω |  |  |  |  | 
A.第1次实验记录的电流表示数是错误
B.多次实验的目的是减小误差
C.5次实验中小灯泡正常发光时的电阻最小
D.从第1次到第5次的实验过程中，滑动变
阻器的滑片逐渐向左滑动
D
V
S
A

## Slide 21
小红准备测一只未知电阻（Rx=5～10Ω）的阻值，手边有以下器材：电池组、电压表、电流表、开关、R0=15Ω的定值电阻、最大阻值为20Ω的滑动变阻器R ′ 和几根导线。当她准备实验时，发现电流表已经损坏，但一时又找不到新的电流表替代，小红顿时犯了愁，不知所措？如果你遇到这种问题，你该怎么办？
观察与思考

## Slide 22
当给我们一只电压表和一个已知阻值的电阻R0时，可把定值电阻和未知电阻串联起来，如图所示，分别用电压表测量出两者两端的电压U0、Ux。
方法1：
伏阻法测电阻
未知电阻Rx阻值的表达式

## Slide 23
如图所示，首先将开关S、S0闭合，读出电压表的示数，记为U；断开开关S0，读出电压表的示数为Ux，则定值电阻R0两端的电压为U-Ux
则通过R0的电流为
Rx阻值为
方法2：

## Slide 24
如图所示，滑片置于阻值最小的位置，闭合开关，记下电压表示数U1；滑片置于阻值最大的位置，闭合开关，记下电压表示数U2。未知电阻Rx阻值的表达式为
（R ′为滑动变阻器的最大阻值）
方法3：

## Slide 25
如图所示，将未知电阻和定值电阻并联接入电路中，用电流表分别测R0、Rx中的电流为I0、Ix，未知电阻Rx阻值的表达式为
方法1：
安阻法测电阻
若是小红面对电压表损坏的情况，又该如何测量呢？

## Slide 26
如图所示，闭合开关S1、S2，记下电流表示数为Ix；断开开关S2，记下电流表示数为I。
方法2：
IxRx=I（Rx+R0）
未知电阻Rx阻值的表达式为

## Slide 27
如图所示，滑片置于阻值最小的位置，闭合开关，记下电流表示数为Ix；滑片置于阻值最大的位置，闭合开关，记下电流表示数为I，未知电阻Rx阻值的表达式为
（R ′为滑动变阻器的最大阻值）
方法3：

## Slide 28
如果在没有定值电阻，没有滑动变阻器，只有一个电阻箱的情况下，你将如何利用电流表和电阻箱来测出未知电阻的阻值？
等效替代法测电阻

## Slide 29
如图所示，调节电阻箱R0，使电流表指针指向一个适当的位置，记下这时R0的阻值R1；把Rx从电路中取下，调节R0的电阻，使电流表的指针指向刚才测量的位置，记下这时R0的值R2，未知电阻Rx阻值的表达式为
Rx=R2-R1
在伏安法测电阻的实验中，若缺少一只电流表或缺少一只电压表，可用定值电阻来代替，这种方法叫等效替代法。

## Slide 30
在测量未知电阻 Rx 实验中，提供的实验器材有：电源（电压不变且未知）、电流表、电压表、滑动变阻器、定值电阻R0 等。小科同学设计了如图所示的测量电路，进行如下步骤：
（1）在不拆改电路的前提下，将S和S1开关状态分别设置为___________，可测出电源电压表的示数为U1；
（2）将S闭合、S1断开，测出电压表示数为U2。
（3）已知定值电阻阻值为R0，由此可以得出
待测电阻Rx的阻值为 （请用已知的字母表示）。
闭合、闭合
例题
U2
U1-U2
R0

## Slide 31
2
3
4
5
6
7
8
1
1．某同学列出伏安法测电阻实验几点注意事项，其中不必要的是( )
A．在连接电路过程中，开关始终是断开的
B．连接电路应从电源正极开始，开关应靠近电源正极
C．使用电流表和电压表前要选择合适的量程
D．开关闭合通电前，先将变阻器调到电阻最大的位置上
B
知识点1
测定值电阻的阻值

## Slide 32
2．2025·芜湖模拟改编小点进行“测量定值电阻阻值”的实验。
【实验思路】
(1)欧姆定律公式：I＝____得变形公式R＝____。
【实验过程】
(2)如图所示的是实验中设计的电路图，请在
图中圆圈内正确填写表示电表的字母符号。
2
3
4
5
6
7
8
1
U
I
伏安
如图所示。

## Slide 33
(3)连接电路前，发现电流表指针位置如图甲
所示，此时需要进行的操作是____________。
(4)正确连接电路后，闭合开关，调节滑片P到某一位置后，电压表示数如图乙所示，电压表的示数为________V，电流表的示数为0.5 A，本次测得的结果为Rx＝________Ω。
(5)为了减小测量的误差，接下来的操作是_______________________________________。
电流表调零
2.5
5
改变电阻两端电压，多次测量取平均值
2
3
4
5
6
7
8
1

## Slide 34
3．2025·合肥模拟改编小萌测量小灯泡的电阻。
(1)请用笔画线代替导线，将如图所示的实物电路连接完整。
2
3
4
5
6
7
8
1
知识点2
测小灯泡的电阻
解：(1)如图所示。

## Slide 35
(2)正确连接电路后，将滑动变阻器的滑片从一端移到另一端的过程中(移动过程中曾改变电压表的量程)，测得了如表所示的实验数据，根据第______次数据可知，电路出现故障，故障原因是___________，由此也可知电源电压是________V。
4
2
3
4
5
6
7
8
1
实验序号 | 电压表示数/V | 电流表示数/A | 灯泡亮度
1 | 1 | 0.2 | 较暗
2 | 2.5 |  | 正常发光
3 | 2.8 | 0.32 | 强烈发光
4 | 6 | 0 | 不发光
灯泡断路
6

## Slide 36
(3)实验中滑动变阻器的作用：
______________、____________________。
(4)小灯泡正常发光时，电流表的示数如图所示，则灯泡正常发光时的电阻约为_________(结果保留一位小数)。
改变灯泡两端电压
8.3 Ω
2
3
4
5
6
7
8
1
保护电路

## Slide 37
4．某同学比较“探究导体中电流与电压的关系”和“用电流表、电压表测电阻”两个实验后，认为：①所测的物理量相同；②测量的工具相同；③多次测量的目的相同。他的判断中正确的是( )
A．①② B．②③ C．①③ D．①②③
A
2
3
4
5
6
7
8
1

## Slide 38
5．[2025·黄山模拟]在“测量小灯泡正常发光时的电阻”的实验中，关于四位同学遇到的一些问题，下列说法正确的是( )
A．小刚连接完电路的最后一根导线，小灯泡就亮了，是因为滑动变阻器短路
B．小强连接完电路闭合开关后小灯泡不亮，可能是因为滑动变阻器的阻值调到了最大
C．小梅要判断小灯泡是否正常发光，应在调节滑动变阻器的同时仔细观察小灯泡亮度
D．小丽发现小灯泡在不同电压下测得的电阻值均不相同，有可能是由测量误差导致的
B
2
3
4
5
6
7
8
1

## Slide 39
6. [新考法]小陌测量定值电阻的阻值，将实验中测得的数据绘制成图中的A、B、C三点并连线，断开开关后发现电流表未调零，他利用测量数据求得电流表接入电路前指针所指的刻度值为______A，定值电阻的阻值为________Ω。
0.04
5
2
3
4
5
6
7
8
1
思路点睛：如图所示，延长A、B、C三点的连线，与横轴相交于0.04 A，此时电阻R两端的电压为0 V，说明电流表接入电路前指针所指的刻度值为0.04 A。

## Slide 40
7．2025·西安模拟改编小点测量小灯泡发光时的电阻，所用小灯泡上标有“3.8 V”字样，电源电压为6 V。
(1)用笔画线代替导线完成如图所示的实物电路。
(2)闭合开关前，滑动变阻器的滑片应滑到______(填“A”或“B”)端，目的是_____________。
B
保护电路
2
3
4
5
6
7
8
1
解：如图所示。

## Slide 41
(3)闭合开关，改变滑动变阻器滑片的位置，记录下不同的电压值和对应的电流值，并计算出小灯泡在不同电压下的电阻值，数据处理如表所示，其中有一处是不恰当的，这一处是____________________，原因是______________________________。根据表格信息可得，灯泡正常发光时的电阻为________Ω。
取灯泡电阻的平均值
实验序号 | 电压/V | 电流/A | 电阻/Ω | 平均电阻/Ω
1 | 3.0 | 0.36 | 8.3 | 9.3
2 | 3.8 | 0.40 | 9.5 | 
3 | 4.2 | 0.42 | 10 | 
灯泡电阻随温度的变化而变化
9.5
2
3
4
5
6
7
8
1

## Slide 42
(4)若电压表0～15 V的量程损坏，只有0～3 V量程可用。为完成上述实验，请你用原有器材重新设计一个电路图画在虚线框内；根据你的设计重新连接电路进行实验，闭合开关，移动滑动变阻器的滑片使电压表示数为________V时，小灯泡正常发光，并记下此时电流值。
2.2
2
3
4
5
6
7
8
1
如图所示

## Slide 43
8．在“伏安法测电阻”的实验中，若电源电压为15 V，被测电阻阻值约为50 Ω，实验中，电流表有“0～0.6 A”“0～3 A”两个量程，电压表有“0～3 V”“0～15 V”两个量程。为了保证电路安全的同时，尽量减小误差，电压表应选用________量程，电流表应选用__________量程。
0～15 V
0～0.6 A
2
3
4
5
6
7
8
1

## Slide 44
测量导体的电阻
测量定值电阻阻值
实验电路图
实验注意事项
实验原理
实验结论
滑动变阻器的作用
测量小灯泡阻值