## Slide 1
第十二章——简单机械
第2节 跨学科实践：
制作简易杆秤
八年级物理下册 •人教版（2024新版）

## Slide 2
学习目标
01
了解杆秤的结构，知道杆秤的测量原理，会用杆秤称量物体的质量
02
通过简易杆秤的设计与制作实践活动，了解从天平到杆秤的思维演变过程，发展科学思维
03
设计和制作简易杆秤的实践过程，发展创新能力、动手实践能力、交流合作能力
04
通过对古代杆秤文化的了解，体会我国古代科技对人类文明发展的促进作用，增强文化自信

## Slide 3
新课引入

## Slide 4
项目提出
杆秤是中国最古老也是现今人们仍然在使用的称量工具，“秤砣虽小压千斤我们的祖先很早就用杆秤解决了这样的问题，映射出中国古代劳动人民的聪明才智，具有悠久的历史特征。学习了杠杆平衡条件的知识，你也能制作一个简易杆秤。

## Slide 5
项目分析
杆秤由哪些部分组成？它的工作原理是什么？
提纽和秤盘的位置如何确定?如何确定杆秤的零刻度线位置及各刻度线?……
工作原理是杠杆的平衡条件
F1l1＝F2l2
平衡时：
m1l1＝m2l2

## Slide 6
项目实施
通过网络查阅资料了解自制杆秤

## Slide 7
项目实施
材料：一根长度约为40 cm的粗细均匀的木棍，一个小盆，一个20 g钩码，一个100 g砝码，细线若干，一把刻度尺，一支记号笔等。
制作过程：
1.在木棍的一端刻一个槽A，在距离槽A稍近处再刻一个槽B。把小盆挂在槽A处作为秤盘，在槽B处系一根细线作为提纽。
2.用细线系一个20 g的钩码，作为秤砣。调节秤砣的位置使秤杆平衡，这时细线在秤杆上的位置为秤的定盘星（零刻度）O，用记号笔标记此位置。

## Slide 8
项目提出
3.在秤盘中放100 g砝码，手提提纽，并调节秤砣的位置使秤杆平衡。此时，标记秤砣细线在秤杆上的位置C，并记为100 g。在定盘星O到C之间均匀分了50个等份，每一格就表示2 g。这样一个自制杆秤就制作好了，如图。
m1l1＝m2l2
m物lAB＝m砣lX

## Slide 9
展示交流

## Slide 10
展示交流
【交流讨论】如何提高杆秤的精确度？
减小秤砣的质量
保持杆秤的平直
增大提纽与秤盘的距离
m物lOA＝m砣lOB

## Slide 11
展示交流
【交流讨论】如何增大杆秤的最大称量？
增加秤砣的质量
增加秤杆的长度
减小提纽与秤盘的距离
m物lOA＝m砣lOB

## Slide 12
课堂小结
m物l物＝m砣l砣

## Slide 13
课堂习题
1.杆秤是我国非物质文化遗产,如图所示，杆秤秤砣的质量为0.5kg，杆秤的自重忽略不计.若杆秤在水平位置静止，此时杆秤_____(选填“平衡”或“不平衡”).已知OB=5cm，OA=20cm，则被测物的质量为____2kg.若秤砣生锈了!则测量值比被测物体的真实质量要_____(选填“偏大”或“偏小”
偏小
2
平衡

## Slide 14
课堂习题
2. 若有人换了一个质量为90g的秤砣，用于测量物体D的质量.用手提起提纽2，称得物体D的质量为0.5kg(秤砣挂在0.5kg刻度处)，则杆秤上0.5 kg刻度处D(图中未画出)到提纽2的距离BD=______m物体D的实际质量m实=______ kg。
0.45
0.25

## Slide 15
课堂习题
3.如图是我国古代《墨经》记述的有关杆秤的杠杆原理，此时杆秤处于平衡状态， 增大“重”时，应把“权” 0点(“靠近、远离”）；
若“权”有磨损，会导致测量结果偏 ；
为提高测量精度，可换 一点的“权”
（“重、轻”）
远离
大
轻

## Slide 16
课堂习题
4. 杆秤在我国有几千年的历史，如今中药房仍在使用。如图所示，已测得刺五加片的质量是120 g，其中OB＝3OA，若不计杆秤自重，则秤砣的质量约为____g，接下来要测30 g的人参片，需要将秤砣向B点_______(填“左”或“右”)侧移动。
40
右

## Slide 17
课堂习题
5.小明制作的杆秤的示意图，使用时，将待称物体挂在秤钩上，用手提起B或C处（相当于支点）的秤纽，移动秤砣在秤杆上的位置D，使秤杆达到水平平衡的状态时可读出待称物体的质量，此秤最大称量是10 kg，秤砣最远可移至E点。秤杆和秤钩的质量忽略不计.
（1）提起 的秤纽，此秤的称量最大？
（2）秤砣的质量为多少？
B