## Slide 1
第一轮 考点过关
第三部分 能量
第16讲 机械效率 机械能及其转化

## Slide 2
01
考情分析
02
考点回顾
03
夯实基础
04
优化提升
05
广东中考
目 录
C O N T E N T S

## Slide 3
01
考情分析
2026

## Slide 4
2022版课标 要求 | 1.知道机械效率。了解提高机械效率的意义和途 径。 2.知道动能、势能和机械能。 3.通过实验，了解动能和势能的相互转化。举例说 明机械能和其他形式能量的相互转化。 |  |  | 
近三年广东 中考考查情 况分析 | 年份 | 题型 | 考点 | 分值
 | 2023 | 无 | 无 | 0分
 | 2024 | 填空题 | 重力势能 | 1分
 | 2025 | 综合题 | 机械能的转化 | 1分

## Slide 5
02
考点回顾
2026

## Slide 6
机械效率
1.使用机械时，需要且必须做的功叫作________，用符号 表
示；不需要但又不得不做的功叫作________，用符号 表示；
总共做的功叫作______，用符号 表示。
2.________跟______的比值叫作机械效率。公式为_ ________。任
何机械的机械效率总______ 。
3.斜面的机械效率公式： ___。斜面的粗糙程度相同时，斜面越
____，机械效率越高。#3
有用功
额外功
总功
有用功
总功
小于
陡

## Slide 7
4.滑轮组的机械效率公式： _ __。若滑轮组竖直放置，影响滑轮
组机械效率的因素有__________、____________、__________。
5.提高机械效率的途径有：______机械摩擦、减小机械本身的
________________。其意义主要是提高效率，节约能源。#5
物体重力
动滑轮重力
摩擦阻力
减小
重力（或质量）

## Slide 8
动能和势能
6.物体由于运动而具有的能，叫作动能。动能的大小与______和
______有关。质量相同的物体，运动速度越大，动能______；运
动速度相同的物体，质量越大，动能______。
7.物体由于被举高而具有的能，叫作__________。重力势能的大小
与______和______有关。同一物体，位置越高，重力势能______。
8.物体由于______________而具有的能，叫作弹性势能。
质量
速度
越大
越大
重力势能
质量
高度
越大
发生弹性形变

## Slide 9
机械能及其转化
9.物体的______和______统称为机械能。
10.动能和势能可以相互______。转化过程中，若只有动能和势能相
互转化，则机械能的总量__________，即机械能守恒；若存在摩擦
阻力等消耗能量的因素，则机械能总量要______，机械能不守恒。
动能
势能
转化
保持不变
减少

## Slide 10
◉考点点拨
机械效率与功率的区别：
（1）机械效率是指有用功占总功的百分比，功率是指单位时间做
功的多少，是描述做功快慢的物理量。
（2）机械效率没有单位，功率有单位。
（3）机械效率高的只代表性能好，但不一定做功快，而功率大的
代表做功快，但不一定机械效率高。

## Slide 11
03
夯实基础
2026

## Slide 12
机械效率
图16-1
1.（2025·吉林）如图16-1所示，工人用 的拉力，
在内将重为的物体匀速提升 ，在这个过
程中，下列说法正确的是( )
D
A.使用的滑轮是动滑轮
B.做的有用功为
C.拉力的功率为
D.该装置的机械效率为

## Slide 13
2.（2025·新疆）小明用一个动滑轮将重力为 的物体匀速竖直向
上提升时，作用在绳子自由端的拉力不可能是( )
A
A. B. C. D.

## Slide 14
图16-2
3.（2025·扬州）如图16-2，工人用动滑轮提升重物，
下列说法正确的是( )
D
A.克服动滑轮重力做的功是有用功
B.重物与人手移动的距离相等
C.重物与人手移动的速度相等
D.增加重物，动滑轮的机械效率变大

## Slide 15
图16-3
4.（2023·江门）如图16-3所示，在“测量滑轮组机
械效率”的实验中，利用图16-3B中甲、乙、丙三个
实验装置依次进行实验，测得的实验数据如表。
（钩码规格相同、动滑轮个数越多重力越大）#1
实验 次数 | 钩码重 力 | 提升高度 | 绳端拉力 | 绳端移动 距离 | 机械效率
1 | 4 | 0.1 |  | 0.3 | 
2 | 8 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 
3 | 8 | 0.1 | 2.0 | 0.5 | 

## Slide 16
（1）在实验中，应沿竖直方向______拉动弹簧测力计。
（2）第一次实验中，如图16-3A所示，弹簧测力计的示数是____ ，
机械效率是________（精确到 ）。
匀速
1.8
图16-3
（3）由1、2两次实验数据可得出结论：_________
_______________________________。
使用同一
滑轮组，物重越大，机械效率越高

## Slide 17
（4）由______两次实验数据可得出结论：使用不同滑轮组提升相
同重物，动滑轮越重，机械效率越低。
2、3
图16-3
（5）在第三次实验操作的基础上，如图16-3B 丁所示改变绳端拉
力方向，测得的滑轮组机械效率将______（选填“偏高”“偏低”或
“不变”）。
偏低

## Slide 18
动能和势能 机械能及其转化
图16-4
5.（2025·广西）如图16-4所示，驮着货物匀速上
山过程中的智能机器狗( )
C
A.动能增大 B.动能减小
C.重力势能增大 D.重力势能减小

## Slide 19
图16-5
6.（2025·大兴安岭）如图16-5所示，人造地球卫星
在绕地球椭圆轨道运行的过程中，当卫星从近地点
向远地点运行时，下列说法正确的是( )
B
A.动能增大，势能增大 B.动能减小，势能增大
C.动能增大，势能减小 D.动能减小，势能减小

## Slide 20
图16-6
7.（2024·株洲）投出的铅球在空中飞行，
它在整个运动过程中的动能 与距离地
面的高度 的关系如图16-6所示。已知铅
球出手高度为 ，铅球落到地面时重
力势能为零，不计空气阻力，由图16-6可
知，铅球出手时其重力势能为( )
A
A. B. C. D.

## Slide 21
04
优化提升
2026

## Slide 22
图16-7
1.（2025·河南）如图16-7，某工人利用滑轮在时间
内，将重为的物料匀速提升了 的高度，工人对绳
子竖直向上的拉力大小为 ，不计绳重及滑轮的摩擦。
下列说法正确的是( )
C
A.该工人使用的是定滑轮
B.提升物料做的有用功为
C.拉力做功的功率为
D.该滑轮的机械效率为

## Slide 23
2.（2024·南宁）如图16-8所示的是利用滑轮组帮助汽车脱困的情景。
匀速拉动车的过程中，车相对树木是______（选填“静止”或“运
动”）的，动滑轮上有___段绳子承担对车的拉力，若对车的拉力
为，为 ，则该滑轮组的机械效率是______。
图16-8
运动
2

## Slide 24
图16-9
3.（2025·安徽）如图16-9为某工人利用一滑轮
提升物体的示意图。若该工人将质量为
的物体沿竖直方向匀速提升 ，此过程中滑
轮的机械效率为，取 。求：
（1）物体受到的重力大小；
解：物体受到的重力大小为
；
答：物体受到的重力大小为 ；

## Slide 25
图16-9
（2）工人所做的有用功；
解：工人所做的有用功为
；
答：工人所做的有用功为 ；

## Slide 26
图16-9
（3）工人所做的总功。
解：根据 可知，工人所做的总功为
。
答：工人所做的总功为 。

## Slide 27
05
广东中考
2026

## Slide 28
1.（2024·广东）广东生产的无人驾驶电动垂直起降航空器首飞成
功，彰显了我国科技在城市空中交通领域的领先地位。航空器可
用于高空摄影、旅游观光等，航空器通过旋转旋翼对空气施加向
下的力，从而获得升力，这说明了力的作用是______的。航空器
升空过程中，重力势能______（选填“增大”“减小”或“不变”）。
相互
增大

## Slide 29
图16-10
2.（2022·广东）如图16-10甲所示，
过山车从 点出发，先后经过B、C、
D、 点。如图16-10乙所示是过山
等于
变化
车在B、C、D、 点的动能和重力势能大小的示意图，则过山车的
动能在___点最大， 点重力势能______（选填“大于”“小于”或“等
于”） 点动能的大小。在这个过程中，过山车的机械能______
（选填“变化”或“不变”）。

## Slide 30
物理
谢谢观看