## Slide 1
第一轮 考点过关
第四部分 电与磁
第22讲 电阻的测量

## Slide 2
01
考情分析
02
考点回顾
03
夯实基础
04
优化提升
05
广东中考
目 录
C O N T E N T S

## Slide 3
01
考情分析
2026

## Slide 4
2022版课标 要求 | 1.用电流表和电压表测量电阻。用电流表、电压表、 滑动变阻器等，测量小灯泡正常发光时的电阻。 2.掌握欧姆定律的简单计算。
近三年广东 中考考查情 况分析 | 年广东中考物理未考查“电阻的测量” 实验。2022年考查了“测量小灯泡在不同电压下的电 阻的实验”。

## Slide 5
02
考点回顾
2026

## Slide 6
伏安法测电阻
1.“伏安法测电阻”就是用________测出待测电阻两端的电压，用
________测出通过待测电阻的电流，然后根据公式_______计算出
待测电阻的阻值。
2.在“伏安法测电阻”的实验中，连接电路时开关应该处于______状
态，滑动变阻器的滑片应该移到__________位置处，滑动变阻器
的作用是__________________________________。
电压表
电流表
断开
阻值最大
改变待测电阻两端的电压和保护电路

## Slide 7
03
夯实基础
2026

## Slide 8
伏安法测电阻
1.小杨同学用如图22-1甲所示的电路，测量定值电阻 的阻值。
图22-1

## Slide 9
（1）请你用笔画线代替导线，将图甲中的电路连接完整。
（要求：滑片向左移动时电流表示数变大，且导线不能交叉）
图22-1
【答案】

## Slide 10
（2）实验开始前，开关应处于______状态，滑动变阻器的滑片应
调到______阻值处。
断开
最大
图22-1

## Slide 11
（3）小杨同学正确连接电路后，闭合开关，发现电流表无示数，
电压表示数接近电源电压，出现这种故障的原因可能是_______
（选填“短路”或“ 断路”）。
断路
图22-1
（4）排除故障后的某次实验中，移动滑
片使电压表示数为 时，电流表的指针位
置如图乙所示，则电流表的示数为____A，
定值电阻的阻值为___ 。
0.4
5

## Slide 12
（5）小杨同学改变滑动变阻器滑片的位置，进行了多次定值电阻
的测量，目的是___。
A.减小误差 B.寻找实验的普遍规律
A
图22-1

## Slide 13
2.（2025·河南）某小组用图22-2甲中的器材测量小灯泡的电阻，所
用电源电压为，小灯泡的额定电压为 。
图22-2

## Slide 14
（1）请用笔画线表示导线，将图甲中的电路连接完整。
图22-2
【答案】

## Slide 15
（2）正确连接好电路，闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片 置
于___（选填“”或“ ”）端。闭合开关后，发现小灯泡不发光，电
压表有示数，电流表无示数。已知导线、电表均完好且接触良好，
造成这一现象的原因可能是____________。
小灯泡断路
图22-2

## Slide 16
（3）排除故障后进行实验，当滑动变阻器的滑片移至某一位置时，
电压表的示数为 ，电流表的示数如图乙所示，为_____A，此
时小灯泡的电阻为____ （计算结果保留一位小数）。
0.26
8.1
图22-2

## Slide 17
（4）经过多次实验，测量并记录多组数据，得到小灯泡的 图
像如图丙所示，该图像不是一条直线，其原因是_______________
_________________。
小灯泡的电阻随
温度的变化而变化
图22-2

## Slide 18
04
优化提升
2026

## Slide 19
图22-3
1.（2025·北京）某同学利用滑动变阻器 、电阻
箱 、电压表、电压恒定的电源、开关等器材设计
了测量电阻 的实验电路，如图22-3所示。
（1）请补充主要实验步骤：
①按电路图连接电路，将滑动变阻器的阻值调到最
大端；
②闭合 ，__________________________________
_______________，记录电压表的示数 ；
将拨到2的位置，调节滑动变阻器的
滑片到适当位置

## Slide 20
③闭合 ，________________________________________________
___________________，使电压表的示数仍为 ；
④记录电阻箱的阻值 。
将拨到1的位置，保持滑动变阻器的滑片位置不变，
调节电阻箱的阻值
图22-3
（2）待测电阻的阻值 ____（用测量量表示）。

## Slide 21
图22-4
2.（2025·安徽）为了测量一额定
电压为 的小灯泡正常发光时
的电阻，小华同学根据现有的一
只待测小灯泡、两节新干电池
（总电压为 ）、一个电压表、一个滑动变阻器、三只开关、若
干阻值不同的定值电阻（阻值已知）和导线，设计出如图22-4甲所
示的实验电路图。#1

## Slide 22
（1）请按照图甲，将图乙中的实物图电路连接完整。
图22-4
【答案】

## Slide 23
（2）正确连接电路后，将滑动变阻器的滑片 移至电阻值最大处，
闭合开关和，断开开关，调节滑片，使电压表的示数为 。
图22-4

## Slide 24
（3）保持滑片的位置不变，断开开关，闭合开关 ，电压表
的示数如图丙所示，该示数为____ 。
（4）已知定值电阻 ，则小灯泡正常发光时的电阻为___
。
2.8
10
图22-4

## Slide 25
（5）若在以上（2）中，无论怎样调节滑片 ，电压表的示数始终
小于 ，为了顺利进行实验，请你根据现有的器材提出一条解决
措施：____________________________________________________
_______。
将更换为阻值较小的定值电阻（或选一个定值电阻与
并联）
图22-4

## Slide 26
05
广东中考
2026

## Slide 27
1.（2022·广东）图22-5甲是测量小灯泡在不同电压下电阻的实验电
路图（小灯泡额定电压为 ）。
图22-5
（1）小明按电路图连接实物，刚接上最后一根导线，看到电流表
的指针立刻有偏转。若电路连线正确，造成这种异常现象的原因
是______________________。
开关没有处于断开状态

## Slide 28
（2）实验中，调节滑动变阻器，分别记录电压表和电流表的示数
如下：
测量次序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
电压 | 1.8 | 1.5 | 1.0 |  | 0.3
电流 | 0.32 | 0.30 | 0.26 |  | 0.18
图22-5

## Slide 29
①第4次测量对应的电压表和电流表示数如图乙和图丙所示，此时
小灯泡两端的电压是____ ，通过它的电流是_____A；
0.6
0.22
图22-5
②小灯泡正常发光时的电阻是___ ；
5

## Slide 30
③第5次测量中，小灯泡不发光，小明断定是灯丝断了。这个判断
是______（选填“正确”或“错误”）的，理由是_________________
__________________________________________________________
_________________________。
错误
若灯丝断了，则电
压表串联在电路中，电压表的示数接近电源电压，电流表的示数
几乎为零，与表中数据不符
图22-5

## Slide 31
物理
谢谢观看