## Slide 1
第一轮 考点过关
第四部分 电与磁
第26讲 生活用电

## Slide 2
01
考情分析
02
考点回顾
03
夯实基础
04
优化提升
05
广东中考
目 录
C O N T E N T S

## Slide 3
01
考情分析
2026

## Slide 4
2022版课标 要求 | 了解家庭电路的组成。有安全用电和节约用电的意 识。 |  |  | 
近三年广东 中考考查情 况分析 | 年份 | 题型 | 考点 | 分值
 | 2023 | 作图题 | 家庭电路连线 | 2分
 | 2024 | 作图题 | 家庭电路连线 | 3分
 | 2025 | 选择题 | 家庭电路连线 | 3分

## Slide 5
02
考点回顾
2026

## Slide 6
安全用电 家庭电路的基本组成
1.家庭电路电流过大的原因:一是电路发生______，二是用电器的
________过大。家庭电路电流过大可能会烧坏电路，引发火灾，
所以在家庭电路中要安装保险丝或空气开关来保护电路的安全。
2.在发生触电事故时，应及时断开______，或用________挑开导线
且做好抢救工作。#2
短路
总功率
电源
绝缘棒

## Slide 7
3.保险丝是由电阻____，熔点____的铅锑合金制成的。当电流过大
时，它由于温度升高达到熔点而______，切断电路，起到保护作
用。现在多数保险丝已被空气开关代替。为了更好地保护人体，
家庭电路中还会安装漏电保护器和接地保护线。
4.家庭电路中的两条输电线，一条叫____线（火线），另一条叫
______线（零线）。#4
大
低
熔断
相
中性

## Slide 8
5.测电笔是由金属体笔尖、大电阻、氖管、弹簧和金属体笔尾组成。
正确使用时，手接触的是______________，笔尖接触的是_______
___，若氖管发光则表示接触的是____线或者与相线连通的导体。
6.家庭电路主要由进户线、______表、总开关（含保险装置）、插
座、开关和灯座等组成;各种用电器是____联接入电路的，插座与
灯座是____联的;开关与被控制的电器是____联的，且开关的一端
连接相线，另一端才连接用电器。#6
笔尾金属部分
被测导线
相
电能
并
并
串

## Slide 9
03
夯实基础
2026

## Slide 10
安全用电 生活用电常识
1.（2025·山西）小明写作业时，书桌上发光的台灯突然冒烟着火。
他立即要做的是( )
D
A.用水浇灭 B.用书拍灭 C.用嘴吹灭 D.切断电源

## Slide 11
2.（2025·福建）关于新能源电动汽车充电桩的安装和使用，下列
选项符合安全用电要求的是( )
B
A.用湿抹布擦拭充电插口 B.充电桩需要安装保护线
C.充电桩起火立即泼水救火 D.充电桩无需安装保险装置

## Slide 12
图26-1
3.（2025·天津）图26-1甲是小明
房间的一个插座，用测电笔测试
孔时氖管发光。他想把图乙中
插头插入插座中，下列说法正确
的是( )
B
A.孔与中性线相连 B.脚插入 孔更安全
C.脚插入孔更安全 D.脚插入孔和 孔同样安全

## Slide 13
图26-2
4.（2024·天津）如图26-2所示为
部分家庭电路示意图，其中连接
正确的是( )
A
A.① B.② C.①③ D.②③

## Slide 14
5.（2025·广州白云区模拟）小明设计了一种照明电路图，用两个
开关控制一盏灯，闭合任意一个开关，灯都能发光。下列电路图
中，既符合上述设计，又符合安全用电要求的是( )
A
A. B. C. D.

## Slide 15
6.（2025·广州市南沙区模拟）如图26-3所示，这是家庭电路的一部
分，若在图中和 位置分别接入一盏电灯和开关，下列相关说法
正确的是( )
C
图26-3
A.应在处接开关， 处接灯泡
B.用测电笔接触插座的左孔，氖
管会发光
C.两孔插座上接入电视机后，与
灯泡是并联的
D.若控制灯泡的开关短路，则保
险丝会熔断

## Slide 16
7.（2024·东莞）小琴家进户线上装有空气开关，当家庭电路中的
总电流大于空气开关的额定电流时，空气开关会发生“跳闸”。小
琴家空气开关的额定电流可能是( )
C
A. B. C. D.

## Slide 17
图26-4
8.（2025·深圳南山区模拟）如图26-4所示电路中，
开关闭合后，是由于____________使电路中干路
电流过大，导致金属导线发热引燃了外面的绝缘
皮；当有电流通过人体流入大地时，___________
（选填“空气开关”或“漏电保护器”）跳闸，从
而
总功率过大
漏电保护器
金属外壳
防止人体触电；为了安全，电冰箱、洗衣机等用电器的电源插座
使用三孔插座，三脚插头的接地脚应与用电器的__________相连。

## Slide 18
图26-5
9.（2025·扬州）如图26-5，测电笔的氖管发光，
所测孔连接的是__________线，多个用电器同
时插入插线板都能独立工作，各用电器是____
联的，三孔插座中间的插孔接地，将用电器的
__________与大地相连，目的是防止触电。
相（火）
并
金属外壳

## Slide 19
10.（2025·广东模拟）如图26-6为电烤箱电路的示意图，请在图中
用笔画线代替导线将、、 三个接线口接入电路中。
图26-6
【答案】

## Slide 20
04
优化提升
2026

## Slide 21
1.（2025·乐山）小明在使用如图26-7所示插线板的过程中发现：在
开关断开时，插线板上的指示灯不发光，插孔不能提供工作电压；
在开关闭合时，指示灯发光，插孔可以提供工作电压；如果指示
灯损坏、开关闭合时插孔也能提供工作电压。根据上述现象，下
列电路连接方式合理的是( )
C
图26-7
A. B.
C. D.

## Slide 22
图26-8
2.（2025·达州）如图26-8为小超家部分
电路示意图。他闭合开关 ，灯泡正常发
光；将电热水壶插头插入插座，正常工
作一段时间后，灯泡突然熄灭；马上取
下电热水壶，灯泡仍不发光。经检查空
气开关未跳闸，用测电笔检测、、 三
C
A.灯泡短路 B.相线断路
C.中性线断路 D.三孔插座短路
点氖管均发光。下列电路故障判断正确的是( )

## Slide 23
3.（2025·茂名市模拟）小明家安装轨道插座，如图26-9甲所示，每
个子插座的结构如图乙虚线框内所示，由内置开关控制。请在图
乙中用笔画线将电路连接完整。
图26-9
【答案】

## Slide 24
05
广东中考
2026

## Slide 25
1.（2025·广东）下列利用开关控制插座的电路中，符合安全用电
要求的是( )
C
A. B. C. D.

## Slide 26
2.（2024·广东）如图26-10甲所示为某款三孔插座。在符合安全用
电原则下，请在图26-10乙中用笔画线代替导线将该插座接入家庭
电路中。
图26-10
【答案】

## Slide 27
3.（2023·广东）如图26-11所示，请用笔画线代替导线，将电灯和
开关接入家庭电路中。
图26-11
【答案】

## Slide 28
物理
谢谢观看