## Slide 1
人教版物理九年级全册精做课件
授课教师： .
班 级： 9年级（ ）班 .
时 间： .
14.3 热机的效率
第十四章 内能的利用
人教版九年级物理14.3热机的效率同步练习题
一、填空题（每空2分，共20分）
1. 某种燃料完全燃烧放出的热量与其质量之比，叫做这种燃料的______，其单位是______，它是燃料的一种固有______，与燃料的质量、燃烧是否充分无关。
2. 燃料完全燃烧放热公式：$$Q_{放}=$$______（固体、液体燃料）；对于气体燃料公式为$$Q_{放}=Vq$$。
3. 热机效率是指热机用来做______的那部分能量，与燃料______放出的热量之比，热机效率的数值总是______1（选填“大于”“小于”或“等于”）。
4. 热机工作中，能量损失主要来自：废气带走大部分热量、机械散热、______摩擦消耗能量，提高热机效率的核心是______能量损耗。
二、选择题（每题4分，共20分）
5. 关于燃料的热值，下列说法正确的是（）
A. 燃料燃烧越充分，热值越大 B. 燃料质量越大，热值越大
C. 热值与燃料燃烧情况无关 D. 未燃烧的燃料热值为0
6. 下列关于热机效率的说法正确的是（）
A. 热机效率可以达到100% B. 热机效率越高，能量利用率越高
C. 热机功率越大，效率越高 D. 效率越高的热机，做功越多
7. 汽油的热值比酒精大，其含义是（）
A. 汽油含有的热量更多 B. 完全燃烧相同质量的汽油和酒精，汽油放热更多
C. 汽油燃烧更充分 D. 汽油储存的内能更大
8. 下列措施中，不能提高热机效率的是（）
A. 减少机械摩擦损耗 B. 尽量让燃料充分燃烧
C. 增大热机做功速度 D. 回收利用废气余热
9. 一台热机效率为30%，其物理意义是（）
A. 30%的燃料完全燃烧 B. 70%的能量转化为有用功
C. 燃料完全燃烧放出的热量有30%转化为有用功 D. 以上说法都不对
三、实验与分析题（18分）
10. 结合热机效率相关知识，完成填空分析：
（1）燃料不完全燃烧时，实际放出的热量会______（选填“大于”或“小于”）理论放热，会______热机效率。
（2）热机工作时废气温度很高，会带走大量______，是热机能量损耗的主要原因。
（3）提高热机效率的两种常用方法：______、______。
四、计算题（22分）
11. 已知酒精的热值$$q=3.0\times10^{7}\text{J/kg}$$，完全燃烧0.2kg酒精，求放出的总热量。
12. 某汽油机完全燃烧0.5kg汽油，放出$$2.3\times10^{7}\text{J}$$的热量，其中有效利用的机械能为$$6.9\times10^{6}\text{J}$$，求该汽油机的热机效率。
五、简答题（20分）
13. 为什么热机效率永远无法达到100%？请结合能量损耗的原因简要说明。
参考答案
1. 热值；J/kg；特性 2. mq 3. 有用功；完全燃烧；小于 4. 机械；减少
5.C 6.B 7.B 8.C 9.C
10.（1）小于；降低 （2）热量 （3）使燃料充分燃烧；减少机械摩擦和废气热量损耗
11. 解：$$Q_{放}=mq=0.2\text{kg}\times3.0\times10^{7}\text{J/kg}=6\times10^{6}\text{J}$$
12. 解：$$\eta=\frac{W_{有}}{Q_{放}}\times100\%=\frac{6.9\times10^{6}\text{J}}{2.3\times10^{7}\text{J}}\times100\%=30\%$$
13. 答：热机工作过程中存在多种不可避免的能量损耗，包括废气带走大量热量、机械摩擦消耗能量、机身散热损失能量等，无法将燃料燃烧释放的所有热量全部转化为有用机械能，因此热机效率永远达不到100%。

## Slide 2
学习目标
1.了解燃料热值的定义，知道它是燃料的一种特性，仅与燃料种类有关，反映燃料燃烧的放热本领。
2.利用热值的概念，推理归纳出燃料完全燃烧时放出热量的计算公式，并能进行简单计算。
3.通过查找资料，探究影响热机效率的因素，使学生学会寻找证据从而验证猜想。

## Slide 3
问题
汽油机和柴油机的内能从哪来？
燃烧汽油和柴油
燃料燃烧释放的热量能被热机完全利用吗？

## Slide 4
燃料的热值
要烧开一壶水，我们可以使用哪些燃料呢？
木柴、煤炭……
酒精、汽油、煤油……
煤气、天然气……
固体燃料
液体燃料
气体燃料

## Slide 5
燃料的热值
如何描述物质的这种能力呢？
热值在数值上等于1kg某种燃料完全燃烧放出的热量。
热值：某种燃料完全燃烧放出的热量与其质量之比，叫作这种燃料的热值。
符号：q
单位：焦每千克，符号J/kg
相同条件下，1 kg 木柴和1 kg 煤，哪种燃料能烧开更多的水？

## Slide 6
燃料的热值
请说出你熟悉的燃料的热值，并说明其物理意义。
燃料 | 热值 | 燃料 | 热值
干木柴 | 约1.2×107J/kg | 柴油 | 4.3×107J/kg
烟煤 | 约2.9×107J/kg | 煤油 | 4.6×107J/kg
无烟煤 | 约3.4×107J/kg | 汽油 | 4.6×107J/kg
焦炭 | 3.0×107J/kg | 氢气 | 1.4×108J/kg
木炭 | 3.4×107J/kg | 焦炉煤气 | 约1.7×107J/m3
酒精 | 3.0×107J/kg | 沼气 | 约1.9×107J/m3

## Slide 7
燃料的热值
质量 | 完全燃烧放出的热量
1 kg干木柴
2 kg干木柴
m kg干木柴
1.2×107J
1.2×107J×2
1.2×107J ×m
m kg某燃料
q × m
完全燃烧放出的热量=热值×质量
Q = qm
Q = qV
对于气体：
m =
q
Q
q =
m
Q
对于固体、液体：

## Slide 8
燃料的热值
例题 某一艘运载火箭发射时，使用了300t 的液氢，这些燃料完全燃烧时能释放多少热量？
解：放出热量 Q = qm =1.4×108 J/kg× 300×103 kg =4.2×1013 J
若用汽油完全燃烧来获得这些热量，需要多少吨汽油？
需要汽油 m = =
≈9.13105kg=913t
4.2×1013 J
4.6×107J/kg

## Slide 9
热机的效率
1.燃料很难完全燃烧
2.高温的烟气带走一部分热量
3.装水的容器会吸收一部分热量
4.煤气灶会吸收一部分热量
……
η＝
W有用
W总
Q吸
Q放
η＝
热效率：吸收的能量与燃料
完全燃烧放出能量的比值。
家里使用煤气灶烧热水，煤气能完全燃烧吗？煤气燃烧的热量能够被水完全吸收吗？

## Slide 10
热机的效率
内燃机中燃料能够完全燃烧吗？燃料燃烧放出的热量都分别流向哪了？
燃料的
化学能
燃料无法完全燃烧
废气带走的能量
克服摩擦做功
机器传热消耗的能量
做有用功的能量
W有用
Q放
η＝
机器的效率能达到100%吗？
热机的效率：用来做有用功的这部分能量，与燃料完全燃烧放出的热量之比。

## Slide 11
热机的效率
汽油机效率 20%~40%
蒸汽机效率6%~15%
柴油机效率30%~45%
如何提高热机效率，节约能源，减少污染？
1.提高燃料利用率，使燃料充分燃烧；
2.改进热机，减少各种能量损失，提高效率；
3.利用废气的能量，提高燃料的利用率。

## Slide 12
热机的效率
从火车到火箭
“中国航天之父”钱学森
视频 从火车到火箭

## Slide 13
1. 在跨学科实践活动中，小华调查“家用燃
料的变迁与合理使用”时发现，爷爷小时候使用木柴作为家用
燃料；爸爸、妈妈小时候用煤，之后用液化气；如今小华家
使用天然气为家用燃料，主要是天然气的( )
B
A. 密度较大 B. 热值较大
C. 比热容较大 D. 沸点较高

## Slide 14
2. ［多选］汽油的热值为 。这个数值究竟有多大？
有人通过一个具体例子来认识汽油热值的大小：现有一个 的
中学生，从大厦的1楼步行至11楼（走了10层楼），每层楼的层高
为，如果质量为 的汽油完全燃烧放出的热量和中学生克服重
力做的功大小相等，下列说法正确的是 取 ( )
BCD
A. 汽油的热值为，表示 汽油燃烧放出的热量为
B. 汽油的热值与汽油的质量和燃烧放出的热量均无关
C. 该中学生克服重力做了 的功
D. 通过计算可知汽油的质量约为

## Slide 15
3. 我国研制的全球首款本体热效率达
的柴油机正式亮相世界内燃机大会，刷新了柴油机热
效率的世界纪录。与普通柴油机平均 的热效率水
平相比，下列关于该款柴油机说法正确的是( )
A
A. 消耗 柴油，该柴油机内能转化为机械能更多
B. 消耗 柴油，该柴油机释放的热量更多
C. 该柴油机工作时消耗的燃料一定更少
D. 消耗 柴油，该柴油机由于摩擦损失的能量一定更少

## Slide 16
4. 如图所示的为热机工作时的能量流向示意图，则热机的效
率可以表示为( )
B
A. B.
C. D.

## Slide 17
5.某小轿车在一段平直的公路上匀速行驶，已知这段过程小
轿车牵引力所做的有用功为，这段过程消耗
的燃油，其中，燃油的热值 ,假设燃油完全燃
烧，则：
（1）该小轿车的热机效率为_____。
【点拨】 ；
小轿车的热机效率 。

## Slide 18
（2）为了节约能源，需要提高热机效率。关于提高热机效
率的方法，下列说法正确的是___。
D
A. 尽量使用热值大的燃料
B. 采用先进的制造技术，能将热机的效率提高到
C. 尽量增加热机工作时间
D. 尽量减少废气带走的热量

## Slide 19
6. 能量转化的过程在人体内不断地发生。
食物也是一种“燃料”，其营养成分在人体细胞中与氧结合，
提供细胞组织所需的能量。一袋饼干的营养成分表上标有“
”，该标识的含义与以下物理量的含义类似的
是( )
A
A. 热值 B. 热量 C. 比热容 D. 内能

## Slide 20
7. 干木柴、焦炭和无烟煤的热值如图所
示，下列说法正确的是( )
C
A. 在完全燃烧的条件下，无烟煤放出的热量最多
B. 在质量相同的条件下，干木柴燃烧放出的热量最少
C. 焦炭的热值等于 焦炭的热值
D. 燃烧焦炭放出的热量小于燃烧 焦炭放出的热量

## Slide 21
8. 甲、乙两台汽油机，甲的功率是乙的2倍，甲的效率是
，乙的效率是 ，那么甲、乙在相同时间内所消耗汽
油的质量之比为( )
D
A. B. C. D.

## Slide 22
课堂小结
热机的效率
燃料的热值
热机的效率
用来做有用功的这部分能量，与燃料完全燃烧放出的热量之比
提高热机效率的方法
某种燃料完全燃烧放出的热量与其质量（或体积）之比
单位：J/kg J/m3
公式：Q = qm Q = qV
Q吸
Q放
η＝
W有
Q放
η＝