## Slide 1
人教版物理九年级全册精做课件
授课教师： .
班 级： 9年级（ ）班 .
时 间： .
15.5串、并联电路中电流的规律
第十五章 电流和电路
人教版九年级物理15.5串、并联电路中电流的规律同步练习题
一、填空题（每空2分，共20分）
1. 串联电路的电流规律：串联电路中各处电流________，公式为________。
2. 并联电路的电流规律：并联电路中，________电流等于各________电流之和，公式为________。
3. 两个灯泡串联，通过第一个灯泡的电流为0.2A，则通过第二个灯泡的电流为________A。
4. 并联电路中，一条支路电流为0.3A，另一条支路电流为0.5A，则干路电流为________A。
5. 家庭电路中各用电器并联，干路电流________任意一条支路电流。若其中一条支路用电器停止工作，干路电流会________。
二、选择题（每题4分，共20分）
6. 两只灯泡串联在电路中，下列说法正确的是（）
A. 电流不相等 B. 靠近电源正极的灯泡电流大 C. 各处电流相等 D. 靠近电源负极的灯泡电流大
7. 在并联电路中，干路电流I、支路电流I₁、I₂的关系是（）
A. I=I₁=I₂ B. I=I₁+I₂ C. I₁=I₁+I D. I+I₁=I₂
8. 两灯并联，干路电流是0.8A，其中一条支路电流0.3A，则另一支路电流是（）
A. 0.3A B. 0.5A C. 0.8A D. 1.1A
9. 下列关于串、并联电流规律说法正确的是（）
A. 并联支路电流一定相等 B. 串联电路电流会逐渐变小
C. 并联干路电流大于任意支路电流 D. 串联灯泡越亮电流越大
10. 规格不同的两个灯泡串联，通过两灯的电流关系是（）
A. 不相等 B. 相等 C. 亮的灯电流大 D. 暗的灯电流大
三、实验填空题（18分）
11. 在探究串、并联电路电流规律实验中：
（1）实验中电流表必须________联接入电路，电流正进负出。
（2）探究串联电流规律时，需分别测量________、________、________三处电流。
（3）多次更换不同规格灯泡实验，目的是________，避免实验偶然性。
（4）实验结论：串联电流________；并联干路电流等于________。
四、计算题（22分）
12. 两个灯泡串联接入电路，电路中电流为0.25A，求通过两个灯泡的电流分别是多少？
13. 两个灯泡并联在电路中，通过L₁的电流为0.4A，通过L₂的电流为0.6A，求电路干路的总电流。
五、简答题（20分）
14. 为什么串联电路中规格不同的灯泡亮度不同，但电流却相等？请简要说明原因。
参考答案
1. 相等；I=I₁=I₂ 2. 干路；支路；I=I₁+I₂ 3. 0.2 4. 0.8 5. 大于；变小
6.C 7.B 8.B 9.C 10.B
11.（1）串 （2）电源正极侧、两灯之间、电源负极侧 （3）寻找普遍规律 （4）处处相等；各支路电流之和
12. 解：串联电路中电流处处相等，通过两个灯泡的电流均为0.25A。
13. 解：并联电路干路电流等于各支路电流之和，I=0.4A+0.6A=1.0A。答：干路总电流为1.0A。
14. 答：串联电路的核心规律是各处电流大小相等，与灯泡规格无关。灯泡亮度由实际功率决定，规格不同的灯泡电阻不同，实际功率不同，所以亮度不同，但电路中电流始终保持一致。

## Slide 2
学习目标
1.知道串、并联电路中的电流规律， 学会用串、并联电路中的电流规律解决简单的问题。
2.通过实验数据归纳总结串、并联电路中电流的规律、 强化科学推理能力。
3.通过探究串、并联电路的电流规律， 经历科学探究的各个环节， 体验科学探究的方法， 进一步练习电路的连接、电流表的使用。

## Slide 3
问题
在实际电路中，不同的用电器工作时，通过它们的电流各不相同，若将它们接入串联电路或并联电路中，那么通过它们的电流有着怎样的关系呢？

## Slide 4
串联电路的电流规律
两个灯泡发光是一样的吗？
流过它们的电流不一样吗？
串联电路中电流有什么规律呢？

## Slide 5
串联电路的电流规律
探究串联电路中各处电流的关系
串联电路中各处的电流有什么关系？
提出问题：
猜想：
1.串联电路中各处电流可能相等。
2.串联电路中电流可能越来越小。
3.串联电路中电流可能越来越大。

## Slide 6
串联电路的电流规律
实验器材：
电池、开关、导线、若干个规格不同的灯泡、电流表
设计实验：
需要测量哪些数据？如何测量这些数据？
怎样设计实验电路？
A
B
C

## Slide 7
串联电路的电流规律
进行实验：
1.设计实验电路。
2.选好量程，连接电路。
3.测量A、B、C处的电流，并记录数据。
4.换上另外两个规格不同的灯泡，再次测量各点的电流。
A
B
C

## Slide 8
串联电路的电流规律
实验 串联电路中电流的规律

## Slide 9
串联电路的电流规律
 | A点电流 IA/A | B点电流 IB/A | C点电流 IC/A
L1、L2串联 |  |  | 
L1、L3串联 |  |  | 
L2、L3串联 |  |  | 
实验记录：
在串联电路中，电流处处相等。即：I=I1=I2=…=In。
实验结论：

## Slide 10
并联电路的电流规律
并联电路中干路电流与各支路电流有什么关系？
提出问题：
探究并联电路中干路电流与各支路电流的关系
猜想：
1.并联电路中各处电流可能相等。
2.并联电路中，干路电流较大，支路电流较小。
3.并联电路中，干路电流等于支路电流之和。

## Slide 11
并联电路的电流规律
实验器材：
电池、开关、导线、若干个规格不同的灯泡、电流表
设计实验：
需要测量哪些数据，如何测量这些数据？
怎样设计实验电路？
A
B
C

## Slide 12
并联电路的电流规律
进行实验：
A
B
C
1.设计实验电路。
2.选好量程，连接电路。
3.测量A、B、C处的电流，并记录数据。
4.换上另外两个规格不同的灯泡，再次测量各点的电流。

## Slide 13
并联电路的电流规律
实验 并联电路中电流的规律

## Slide 14
并联电路的电流规律
 | A点电流 IA/A | B点电流 IB/A | C点电流 IC/A
L1、L2并联 |  |  | 
L1、L3并联 |  |  | 
L2、L3并联 |  |  | 
实验记录：
在并联电路中，干路电流等于各支路中的电流之和。
即：I=I1+I2+…+In。
实验结论：

## Slide 15
1.图甲是“探究串联电路电流特点”的实验电路图。
（1）实验中选择两个小灯泡的规格最好是________
（填“相同”或“不相同”）的。
不相同

## Slide 16
（2）小荣同学刚连接完最后一根导线，就发现电流表的指
针发生了偏转，这是因为她在连接电路时开关忘记______，
小荣发现电流表的指针偏转如图乙所示，其原因可能是
_____________________________。
断开
电流表的正、负接线柱接反了

## Slide 17
（3）如表所示的是小荣实验中的一组数据：表格所记录的
数据中，明显错误的是___（填“”“”或“ ”）位置的数值，
更正后得出的结论为串联电路中各处的电流______。
电流表的位置 |  |  | 
电流 | 0.5 | 0.5 | 2.5
相等

## Slide 18
（4）当用电流表测出、、 三点的电流并记录数据后，
下一步应该做的是__________________________________。
换不同规格的小灯泡再测几组电流值

## Slide 19
2.小德同学做“探究并联电路中电流的规律”实验。

## Slide 20
（1）图甲是他设计的电路图，图乙是他测量电流时连接的
实验电路，电流表测量的是___（填“”“”或“ ”）处的电流。

## Slide 21
（2）若按照他连接的实物图，要让电流表测 处电流，至少
需要改动几根导线，答：______，改动以后电流表的示数将
______（填“变大”“变小”或“不确定”）。
一根
变小

## Slide 22
（3） 测出、、 各处的电流值如下表所
示，由此得出了以下结论：并联电路各支路电流相等，干路
中的电流等于各支路中的电流之和。请指出实验过程中的两
个不足之处：
①______________________________；
②______________。
实验中使用了相同规格的小灯泡
实验次数太少

## Slide 23
电流表的位置 |  |  | 
电流 | 0.3 | 0.3 | 0.6

## Slide 24
（4）小德利用原有的实验器材，添加了一个开关，又设计
了一个电路。利用这个电路，不用更换电流表的位置，就可
以直接测出、、 三处的电流，同样可得出三处电流的关
系。请在虚线框中画出电路图。
【解】如图所示。

## Slide 25
【点拨】在不更换电流表位置的情况下，在两支路上各接一
个开关，将电流表接在干路上。只闭合一个支路上的开关，
电流表测该支路中的电流，两开关同时闭合，电流表测干路
中的电流，电路图如图所示。

## Slide 26
3. 河水在狭窄的河流中奔流，到达宽阔的河滩后，看上去水
流平缓，电流是否也是这样呢？如图所示的导体，端粗，
端细，则电流流过它时，下列说法中正确的是( )
C
A. 从到 ，电流逐渐增大
B. 从到 ，电流逐渐减小
C. 从到 ，电流大小不变
D. 无法比较 两端电流的大小

## Slide 27
4. [2026·郑州期中] 如图所示的电路中，闭合开关，三只电
流表、、测量的电流值分别为、、 ，则下列表
达式正确的是( )
D
A.
B.
C.
D.

## Slide 28
5. 如图所示，某电子
线路板上有一个由三只灯、和 构
成的局部电路。已知通过灯和 的电
流分别为和，则通过 的电
流可能是( )
D
A. B. C. D.

## Slide 29
（第6题）
6. 两个相同的电流表，均有两个测量范围
和 。如图所示，闭合开
关 ,两灯泡均发光，两电流表均有正常的示
数且两电流表指针偏转的角度恰好相同，则
通过与 的电流之比为( )
C
A. B. C. D.

## Slide 30
（第7题）
7. 在探究串联电路的电流特
点时，媛媛设计了如图所示的电路图，发现电
流表和电流表的示数分别为和 ，
为什么两个电流表示数不同呢？媛媛认为电流
错误
将两个电流表的位置
对调，再观察示数，然后与第一次实验的示数比较
先到达电流表，经过灯 时电流被消耗了一部分，因此到
达电流表 时会小一些。你认为她的想法是______的，请你
设计一种操作方法来验证你的观点：____________________
_____________________________________________。

## Slide 31
8.[2026·广州
期中] 如图甲
所示的电路，
当开关 闭合
1.2
0.9
不变
后，电流表的指针偏转如图乙所示，则 电流表的示数应为
____A，通过的电流是____A；若小灯泡断路，则 电流
表的示数将______（填“变大” “变小”或“不变”）。

## Slide 32
课堂小结
串、并联电路中电流的规律
串联电路中的电流规律
串联电路中，电流处处相等
I=I1=I2=…=In
I=I1+I2+…+In
并联电路中的电流规律
在并联电路中，干路电流等于各支路中的电流之和。