## Slide 1
人教版物理九年级全册精做课件
授课教师： .
班 级： 9年级（ ）班 .
时 间： .
16.3 电阻
第十六章 电压 电阻
人教版九年级物理16.3电阻同步练习题
一、填空题（每空2分，共20分）
1. 电阻表示导体对电流________作用的大小，电阻越大，对电流的阻碍作用越________。
2. 电阻的符号是________，国际单位是________，符号为________。
3. 电阻常用单位换算：1MΩ=________kΩ，1kΩ=________Ω。
4. 导体的电阻是导体本身的一种________，它的大小与导体的材料、长度、________和温度有关，与电压、电流________。
5. 同种材料、横截面积相同的导体，长度越长，电阻越________。
二、选择题（每题4分，共20分）
6. 下列关于电阻的说法正确的是（）
A. 导体通电时有电阻，不通电时无电阻 B. 电压越大，导体电阻越大
C. 电阻是导体本身的性质 D. 电流越大，导体电阻越小
7. 一根铜导线被均匀拉长后，它的电阻将（）
A. 变小 B. 变大 C. 不变 D. 无法判断
8. 下列材料适合制作导线的是（）
A. 橡胶 B. 塑料 C. 铜丝 D. 玻璃
9. 关于半导体和超导体，说法正确的是（）
A. 半导体导电性能最好 B. 超导体在低温下电阻为零
C. 超导体电阻极大 D. 二极管是由超导体材料制成的
10. 同种材料制成的两根导线，长度相同，粗导线的电阻比细导线（）
A. 大 B. 小 C. 相等 D. 无法确定
三、实验填空题（18分）
11. 在探究影响导体电阻大小的因素实验中：
（1）实验采用________法，每次只改变一个变量，控制其他因素相同。
（2）实验中通过观察________来比较电阻大小，这是转换法的应用。
（3）导体电阻大小与长度的关系：材料、横截面积、温度相同时，长度越长，电阻________。
（4）导体电阻大小与横截面积的关系：材料、长度、温度相同时，横截面积越大，电阻________。
四、计算题（22分）
12. 完成下列电阻单位换算：（1）2.2MΩ=？Ω （2）500Ω=？kΩ
13. 一段导体两端不加电压时，电阻为20Ω，若两端加10V电压，导体电阻为多少？说明理由。
五、简答题（20分）
14. 简述影响导体电阻大小的四个因素，并说明为什么导体电阻与两端电压、通过的电流无关。
参考答案
1. 阻碍；大 2. R；欧姆；Ω 3. 1000；1000 4. 性质；横截面积；无关 5. 大
6.C 7.B 8.C 9.B 10.B
11.（1）控制变量 （2）灯泡亮度（或电流表示数） （3）越大 （4）越小
12. 解：（1）2.2MΩ=2.2×10⁶Ω （2）500Ω=0.5kΩ
13. 解：导体电阻仍为20Ω。因为电阻是导体本身的一种性质，只与材料、长度、横截面积、温度有关，与导体两端电压和通过的电流无关。
14. 答：影响因素：导体的材料、长度、横截面积、温度。电阻是导体自身的固有性质，由导体本身的结构和环境温度决定，电压只是使电荷定向移动形成电流的原因，电流是电荷移动的结果，二者都不会改变导体本身的结构，因此电阻与电压、电流大小无关。

## Slide 2
学习目标
1.解电阻概念，明白其是导体固有属性；能画出电阻在电路中的符号，熟悉电阻单位及换算；
2.依据实验数据和现象，推导电阻与导体材料、长度、横截面积及温度的关系。
3.通过制定实验方案，加深对控制变量法和转换法的理解；

## Slide 3
问题
导线多是用铜或铝做的，特别重要的电气设备的导线还要用昂贵的银来做。
铜
铝
银
铁
铁也是导体，既多又便宜，为什么很少用它来做导线？

## Slide 4
电阻
电流在电路中流动时也会遇见阻碍其流动的物质。

## Slide 5
电阻
将电池、电流表、小灯泡、开关和一小段细铁丝如图所示串联起来，观察电流表示数和小灯泡亮度。把细铁丝换成其他导体，例如铅笔芯，观察电流表示数和小灯泡亮度是否变化。
铜丝
灯泡亮
电流I=0.26A
镍铬合金丝
灯泡暗
电流I=0.2A
现象：
自由电荷在导体中定向移动形成电流时，不同导体对电流的阻碍作用大小不同。

## Slide 6
电阻
电阻：导体对电流阻碍作用的大小。
单位：欧姆，简称欧，符号Ω
符号：R
电阻的常用单位：
千欧(kΩ) 1 kΩ =103 Ω
兆欧(MΩ) 1 MΩ=106 Ω

## Slide 7
电阻
5~50Ω
20~200Ω
0.02Ω
4000~10000Ω
200~800Ω
同样规格的铁导线，电阻比我高六倍！
常见的电阻值

## Slide 8
电阻
思考：电阻对电流有阻碍作用，电阻都是有害的吗？
电阻器：又称定值电阻，简称电阻。在电路图中用符号“ ”表示。

## Slide 9
影响电阻大小的因素
探究影响导体电阻大小的因素
导体的电阻与哪些因素有关呢？
提出问题：
猜想：
1.导体的电阻可能与长度有关。
2.导体的电阻可能与粗细（横截面积）有关。
导体的电阻可能与多个因素有关，因此在探究过程中要使用：
控制变量法

## Slide 10
影响电阻大小的因素
实验器材：
电池、开关、导线、长度与粗细不同的导体、电流表
设计实验：
需要测量哪些数据，如何测量这些数据？
怎样设计实验电路？
A
A
B
这里使用了什么方法？
如何比较导体电阻的大小？

## Slide 11
影响电阻大小的因素
进行实验：
1.设计实验电路。
2.选好测量范围，连接电路。
3.选用两根粗细相同，长度不同的镍铬合金丝，分别接入电路，测量电流大小并比较。
4.按照上面的方法，探究其它因素的影响。
A
A
B

## Slide 12
影响电阻大小的因素
实验 探究影响电阻大小的因素

## Slide 13
影响电阻大小的因素
材料 | 长度 | 横截面积 | 电流大小I/A | 电阻大小
镍铬合 金丝 | L | S |  | 
 | 0.5L | S |  | 
 | L | 2S |  | 
实验记录：

## Slide 14
影响电阻大小的因素
1.导体的电阻是导体本身的一种性质，其大小与导体的材料、长度、横截面积有关。
2.同种材料、横截面积相同的导体，长度越长，电阻越大。
3.同种材料、长度相同的导体，横截面积越大，电阻越小。
实验结论：

## Slide 15
影响电阻大小的因素
讨论与交流：观察图片，你能得出什么信息？
1.金属的导电性能比较好，最好的是银。
2.导电性能越强，表明该材料的电阻越小。
3.导电性能越弱，表明该材料的电阻越大。
4.导电性能最弱的是陶瓷，可以用它做绝缘材料。

## Slide 16
影响电阻大小的因素
半导体：
导电性能介于导体和绝缘体之间的材料。如：硅、锗。
应用：
集成电路、二极管（LED）等。
超导现象：
某些物质在温度很低时电阻变为零的现象。
应用：
远程输电、电子设备微型化等。

## Slide 17
1. 物理观念的形成是学好物理的基础。下列关于电阻的说法
中，正确的是( )
A
A. 电阻表示导体对电流阻碍作用的大小
B. 导体通电时有电阻，不通电时没有电阻
C. 电阻的单位是以伏特的名字命名的
D. 导体的电阻越大，说明其导电性能越强

## Slide 18
2.人体的电阻比较大，双手干燥时双手间的电阻是
，潮湿时是 ，在最不利的
条件下，人双手间的电阻约 。那么当人手接触到家庭
电路中的线路时，有约 的电流流过人体，非常危险，人体
无法承受，极短时间内就会窒息而死。___
_________ 。
5

## Slide 19
3.在探究影响导体电阻大小的因素时，小荣作出了以下猜想：
导体的电阻可能与①导体的长度有关;②导体的横截面积有关;
③导体的材料有关。
实验室提供了4根电阻丝，其规格、材料如下表所示。

## Slide 20
编号 | 材料 | 长度/ | 横截面积/
 | 镍铬合金 | 0.5 | 0.5
 | 镍铬合金 | 1.0 | 0.5
 | 镍铬合金 | 0.5 | 1.0
 | 锰铜合金 | 0.5 | 0.5

## Slide 21
（1）按照如图所示“探究影响导体电阻
大小因素”的实验电路，在、 之间分
别接上不同的导体，则通过观察_______
_______来比较导体电阻的大小。
电流表
的示数
（2）为了验证上述猜想①，应该将编号为______的两根电
阻丝分别接入电路进行实验。
、

## Slide 22
（3）分别将和两根电阻丝接入图示电路中、 之间，
电流表示数不相同，由此初步得到的结论是：当长度和横截
面积相同时，导体电阻跟______有关。
材料
（4） 将电阻丝 对折后接入电路中，发
现电流表的示数与将电阻丝 直接全部接入电路时对比变大
了，由此得出结论：导体的横截面积越大，电阻越小。这种
做法是______（填“正确”或“错误”）的，理由是___________
_________________。
错误
没有控制
电阻丝的长度不变

## Slide 23
【点拨】实验中电阻丝的长度和横截面积均发生了改变，即
探究导体电阻与横截面积的关系时没有控制电阻丝的长度相
同，因此该结论是错误的。
（5）以上研究问题的科学方法是控制变量法和________。
转换法

## Slide 24
（6）近几年，我国多地进行了输电线路的改造，将原来细
的铝质输电线换成较粗的铝质输电线，目的是______
（填“增大”或“减小”）输电线的电阻。若能采用______
（填“半导体”或“超导”）材料，则可以大大降低输电线上的
电能损失。
减小
超导

## Slide 25
4.如图所示，电源电压不变，闭合开关，
灯泡正常发光。用酒精灯对电阻丝加热，
灯泡的亮度明显变暗，此时通过灯泡的
电流变____，这个实验说明了电阻丝的
小
温度
大
电阻跟______有关，加热后其阻值变____。

## Slide 26
5. 科技改变生活，创新引领未来！
如图所示的智能手表可以显示时间、体温、心率等
信息，方便监测身体状态。下列关于该智能手表的
说法正确的是( )
A
A. 手表屏幕使用的发光二极管主要是用半导体材料制成的
B. 橡胶表带是绝缘体，绝缘体和导体之间有绝对的界限
C. 在给手表的蓄电池充电时，蓄电池相当于电源
D. 手表里的芯片采用粉末冶金技术，超导材料制成的元件
电阻很大

## Slide 27
6. 在通常条件下部分金属导电性能的排序如
图所示，从下至上，金属的导电性能依次增强。若不考虑温
度对电阻的影响，下列判断正确的是( )
C
A. 银线电阻一定小于铜线电阻
B. 电阻相同时，铜线一定比铝线更细
C. 粗细相同时，铝线的长度越长，电阻越大
D. 长度和粗细均相同时，铝线比铁线的电阻更大

## Slide 28
7. 如图是两个定值电阻、 的内部结构
图，、 所用电阻丝（涂有绝缘漆）粗细
均匀、材料相同，分别缠绕在相同的圆柱形绝缘棒上，圈数都为10圈，
的电阻丝比 的电阻丝细。下列说法正确的是( )
D
A. 的电阻小于 的电阻
B. 当该电阻两端电压为零时，它的电阻也为零
C. 将、串联在电路中工作，通过 的电流小于通过 的电流
D. 将、 分别接在同一电路中工作，通过的电流小于通过 的电流

## Slide 29
课堂小结
电阻
电阻
影响电阻大小因素
导体对电流阻碍作用的大小（R）
单位：欧姆（Ω）
常见的电阻值
探究方法：探究变量法、转换法
影响因素：长度、材料、横截面积