## Slide 1
人教版物理九年级全册精做课件
授课教师： .
班 级： 9年级（ ）班 .
时 间： .
18.1电能 电功
第十八章 电功率
人教版九年级物理18.1电能 电功同步练习题
一、填空题（每空2分，共20分）
1. 电能的国际单位是________，符号为________；常用单位是________，俗称度。
2. 单位换算：1kW·h=________J，电能表是测量________的仪表。
3. 电流做功的过程，实质是将________能转化为________能的过程。
4. 电功的计算公式：________，变形公式$$U=\frac{W}{It}$$、$$I=\frac{W}{Ut}$$。
5. 电功的大小与电压、电流和________有关。
6. 纯电阻电路中，电能全部转化为________能。
二、选择题（每题4分，共20分）
7. 下列单位中，属于电能单位的是（）
A. 安培 B. 伏特 C. 千瓦时 D. 欧姆
8. 关于电功，下列说法正确的是（）
A. 电流做功越多，消耗电能越多 B. 电功只与电压有关
C. 电流越大，电功一定越多 D. 通电时间越短，电功越大
9. 电风扇工作时，主要的能量转化是（）
A. 电能转化为内能 B. 电能转化为机械能
C. 机械能转化为电能 D. 内能转化为电能
10. 电能表的作用是测量（）
A. 电压大小 B. 电流大小 C. 消耗的电能 D. 电阻大小
11. 两个用电器通电时间相同，电压、电流越大，电流做功（）
A. 越多 B. 越少 C. 不变 D. 无法确定
三、基础填空题（18分）
12. 根据电能与电功知识填空：
（1）电灯发光：电能转化为________能和内能；电热器工作：电能全部转化为________能。
（2）电功公式$$W=UIt$$中，U单位是________，I单位是________，t单位是秒，W单位是焦耳。
（3）电能表读数的最后一位是________位，前后两次读数________为消耗的电能。
（4）电流做了多少功，就消耗了多少________。
四、计算题（22分）
13. 某用电器接在220V电路中，工作电流为0.5A，连续工作10s，求电流做的功。
14. 一个小灯泡正常工作电压3V，电流0.2A，正常工作1min，求消耗的电能。
五、简答题（20分）
15. 简述电流做功的实质，并说明电能和电功的关系。
参考答案
1. 焦耳；J；千瓦时（kW·h） 2. $$3.6\times10^{6}$$；电能 3. 电；其他形式 4. $$W=UIt$$ 5. 通电时间 6. 内
7.C 8.A 9.B 10.C 11.A
12.（1）光；内 （2）伏特（V）；安培（A） （3）小数；差值 （4）电能
13. 解：$$W=UIt=220\text{V} \times 0.5\text{A} \times 10\text{s}=1100\text{J}$$，答：电流做功1100J。
14. 解：$$t=1\text{min}=60\text{s}$$，$$W=UIt=3\text{V} \times 0.2\text{A} \times 60\text{s}=36\text{J}$$，答：消耗电能36J。
15. 答：电流做功的实质是电能转化为其他形式能的过程。电能是电路具有的能量，电功是电流做功的多少；电路中电流做了多少电功，就消耗了多少电能，二者数值相等、单位相同。

## Slide 2
学习目标
1.结合实例，从能量转化的角度认识电能和电功；知道电流做功的实质，认识电功与电能的关系；
2.通过对电流做功实例的分析，归纳得出不同形式的能可以相互转化的结论；
3.通过电能表的学习，掌握计算电能的方法；经历实验探究，能总结出影响电流做功多少的因素。

## Slide 3
巨大的门式起重机通电后正常工作，就能够将集装箱吊起，再准确地放到列车上。集装箱被吊起后重力势能增加，增加的重力势能从何而来？
电动机将一部分电能转化为集装箱的重力势能
问题

## Slide 4
这些用电器发生了什么能量转换？
电能转化为其他形式的能
电能

## Slide 5
你知道电能的单位吗？
一____电
度
电能单位：度，学名千瓦时，符号kW·h
1度=1 kW·h = 1×103 W×3600 s= 3.6×106 J
能量单位：焦耳，简称焦，符号J
电能

## Slide 6
电子式电能表
IC卡电能表
转盘式电能表
电能表可以显示从表开始计数到读数时为止用户消耗的电能。
电能

## Slide 7
用电：W= ________ = _______kW·h
示数：W2=__________kW·h
如何用电能表测量出一段时间内的用电量？
1795.22
W2 -W1
21.6
电能表前、后两次示数之差就是这段时间内的用电量
上周一中午
本周一中午
示数：W1=__________kW·h
1773.62
电能

## Slide 8
电费：21.6kW·h×0.6元/kW·h=12.96元
如果该地区每度电的费用是0.6元，这一周的用电需要支付多少电费？
上周一中午
本周一中午
本周用电21.6kW·h
电能

## Slide 9
电能转化为其他形式能量的过程就是电流做功的过程。
电功：电流所做的功。
符号：W
单位：J
用电器就消耗了多少电能
电流做了多少功
就有多少电能转化成其他形式的能
电功

## Slide 10
电流做功的多少跟电流的大小和电压的高低有关，加在用电器两端的电压越高、通过的电流越大，电流做功越多。
用电器工作时，通电时间越长，电流做功越多。
讨论：电流做功的多少会和什么因素有关呢？生活中有什么例子支持你的观点？
电功

## Slide 11
研究表明，当电路两端的电压为U，电路中的电流为I，通电时间为t 时，电功W 为
W = UIt
1 J=1 V×1 A×1 s
U ：伏特（V） I ：安培（A）
t ：秒（s） W ：焦耳（J）
电功

## Slide 12
解：（1）电流做功： W=UIt=220 V×0.2 A×3600 s=158400 J，
消耗电能158400 J。
例
（1）一盏荧光灯接在220 V的家庭电路中，通过它的电流为0.2 A，计算这盏灯工作1 h，电流做了多少功，消耗的电能是多少？
（2）一盏亮度相同的LED灯，接在220 V的家庭电路中，通过它的电流为0.09 A，工作1 h，消耗的电能是多少？
（2）消耗电能： W=UIt=220 V×0.09 A×3600 s=71280 J。
电功

## Slide 13
W = UIt
I =
U
R
W = I2Rt
W =
U2
R
t
(2)电功变形公式的适用条件：只适用于纯电阻电路。
(1)利用电功公式及推导公式时，要注意各物理量的同一性和同时性；
电功的推导公式：
电功

## Slide 14
1. 某家庭用电器的能量流向图如图所示，据此推测该用电器
可能是( )
D
A. 灯泡 B. 电饭煲 C. 电热水器 D. 洗衣机

## Slide 15
2. 月初，安装在小荣家中的电能表如图所示，下列说法错误
的是( )
A
A. 电能表是测量电路中电流做功快慢的仪表
B. 此时电能表的读数为
C. 电能表上指示灯闪烁的次数越多，消耗的
电能越多
D. 月底时，小荣记录下家中电能表的示数为
,若电价为元/ ，
则小荣家本月需缴费110元

## Slide 16
3. 如图所示，城市各主干道的“十字”
路口上，安装着交通指示灯，指挥着来往的人们和行
驶的车辆，每组指示灯有“红、黄、绿”三盏，每盏灯
A
A. B.
C. D.
正常工作时它两端的电压为，通过它的电流为 ，
则每组灯正常工作时每小时耗电约( )

## Slide 17
4.用两种不同的充电桩对同一辆电动汽车充电，相关数据如
下表所示，不计充电过程中的能量损失。如果用普通充电桩
充满电，消耗的电能为____，合____________ ；如果
用快充充电桩充满电，需要____ 。
充电桩 | 电池初 始状态 | 充电电 压/ | 充电电流/A | 充满电的时间/
普通充电桩 | 相同 | 220 | 30 | 10
快充充电桩 |  | 300 | 200 | 
66
1.1

## Slide 18
【点拨】根据 可知，用普通充电桩充满电，消耗的
电能 。
同一辆电动汽车用快充充电桩充满电和用普通充电桩充满电
消耗的电能相同，如果用快充充电桩充满电，需要的时间
。

## Slide 19
5.[2026·长沙期末] 理发店一般都装有如图甲所示的快热式电
热水器，正常工作时，通过它的电流是 ，它的工作电路图
如图乙所示（图中 是加热电阻，其电阻不随温度而变化）。

## Slide 20
（1）若平均每个顾客洗头需电热水器正常工作 ，则这
段时间内电热水器消耗多少电能？
【解】由可得，电热水器正常工作 消耗的电能
。

## Slide 21
（2）某天理发师记得早上开门营业时电能表示数为
，晚上下班时电能表示数为 ，那
么当天他为多少个顾客理发了？

## Slide 22
当天消耗的电能
，
当天顾客的人数 （个）。

## Slide 23
6. 如图所示，、 是由同种材料制成的导体，二者长度相
等，但比 的横截面积大，当开关闭合后，在相同时间内，
下列说法正确的是( )
D
（第6题）
A. 导体、的电阻
B. 通过导体、的电流
C. 导体、两端的电压
D. 电流通过导体、所做的功

## Slide 24
（第7题）
7. 如图所示，电源电
压保持不变，开关闭合后，灯、 都
能正常工作，甲、乙两个电表的示数之比
是，在相同时间内，灯、 的电功
之比和电流之比分别是( )
A
A. ； B. ；
C. ； D. ；

## Slide 25
8.小灯泡和定值电阻 接在如图甲所
示的电路中，其两者的 关系图
像如图乙所示，___（填“”或“ ”）
图像是小灯泡的关系图像，
40
48
图像代表元件的阻值为____ ，当电压表示数为 时，小
灯泡和定值电阻在内消耗的总电能为____ 。

## Slide 26
电能
电功
电能
单位：kW·h、J、度
电能表
电能表铭牌含义
读数
电功
能量的转化
推导公式：W＝ t
W＝I 2Rt
计算：W=UIt
影响因素
课堂小结