## Slide 1
人教版物理九年级全册精做课件
授课教师： .
班 级： 9年级（ ）班 .
时 间： .
18.2电功率
第十八章 电功率
人教版九年级物理18.2电功率同步练习题
一、填空题（每空2分，共20分）
1. 电功率是表示电流做功________的物理量，符号为________。
2. 电功率的国际单位是________，符号为________，常用单位还有________。
3. 电功率定义公式：________，通用计算公式：________。
4. 单位换算：1kW=________W，1W=________mW。
5. 用电器正常工作时的电压叫________电压，此时的功率叫________功率。
二、选择题（每题4分，共20分）
6. 关于电功率，下列说法正确的是（）
A. 做功越多，功率越大 B. 做功时间越短，功率越大
C. 做功越快，功率越大 D. 功率小的用电器做功一定少
7. 下列电器中，额定功率最大的是（）
A. 手电筒 B. 家用空调 C. 台灯 D. 手机充电器
8. 用电器的额定功率是指（）
A. 任意电压下的功率 B. 正常工作时的功率
C. 实际电压偏大的功率 D. 实际电压偏小的功率
9. 一台用电器功率越大，说明（）
A. 消耗电能越快 B. 消耗电能越多 C. 工作时间越长 D. 电压一定越高
10. 纯电阻电路中，计算电功率的推导公式正确的是（）
A. $$P=IR$$ B. $$P=I^2R$$ C. $$P=UR$$ D. $$P=R/I$$
三、基础填空题（18分）
11. 根据电功率知识填空：
（1）电功率公式$$P=\frac{W}{t}$$中，W表示________，t表示________，P表示电功率。
（2）当$$U_{实}=U_{额}$$时，$$P_{实}$$________$$P_{额}$$，用电器正常工作。
（3）当$$U_{实}<U_{额}$$时，实际功率________额定功率，用电器发光偏暗。
（4）当$$U_{实}>U_{额}$$时，实际功率________额定功率，容易损坏用电器。
四、计算题（22分）
12. 某用电器工作20s，消耗电能400J，求该用电器的电功率。
13. 小灯泡正常工作电压为6V，正常工作电流为0.3A，求小灯泡的额定功率。
五、简答题（20分）
14. 简述电能和电功率的区别，说明“电功率大”和“消耗电能多”不是一回事的原因。
参考答案
1. 快慢；P 2. 瓦特；W；千瓦（kW） 3. $$P=\frac{W}{t}$$；$$P=UI$$ 4. 1000；1000 5. 额定；额定
6.C 7.B 8.B 9.A 10.B
11.（1）消耗的电能；通电时间 （2）= （3）小于 （4）大于
12. 解：$$P=\frac{W}{t}=\frac{400\text{J}}{20\text{s}}=20\text{W}$$，答：用电器电功率为20W。
13. 解：$$P=UI=6\text{V} \times 0.3\text{A}=1.8\text{W}$$，答：小灯泡额定功率为1.8W。
14. 答：电能（电功）表示电流做功的多少，单位是焦耳、千瓦时；电功率表示电流做功的快慢，单位是瓦特。电功率大的用电器，做功速度快；若工作时间极短，消耗的电能不一定多。因此电功率大小由做功多少和时间共同决定，和消耗电能多少没有绝对对应关系。

## Slide 2
学习目标
1.知道电功率的概念和物理意义；知道电功率和电压、电流的关系；
2.通过物理量之比定义新物理量的方法，建立电功率的概念，发展科学思维。
3.经历科学探究小灯泡电功率随电压变化的过程，掌握科学探究的方法，培养观察、分析、处理信息和得出结论的能力。

## Slide 3
电风扇利用扇叶的转动吹出了风，扇叶转动的机械能是通过电动机从电能转化而来的。把电风扇调到不同挡位，吹出的风有什么不同?电流通过电动机做功的快慢有什么不同?
问题

## Slide 4
物理意义：电功率表示电流做功的快慢。
电功率P：电功率等于电功与完成这些电功所用的时间之比。
定义式：
P =
t
W
电功（W）的单位：焦耳（J）
时间（t）的单位： 秒（s）
电功率（P）的单位：瓦特（W）
电功率

## Slide 5
国际单位：瓦特，简称瓦，符号W
常用单位：千瓦（kW）、毫瓦（mW）
1 kW =103 W 1 W =103 mW
计算式：
P =
t
W
W = UIt
P = UI
电功率

## Slide 6
P =
t
W
W = Pt
1kW·h=1kW×1h
“千瓦时”：电功率为 1 kW 的用电器工作 1 h 所消耗的电能就是 1 kW·h。
电功率

## Slide 7
常见用电器的电功率
神威·太湖之光超级计算机的电功率约为 1.5 万千瓦
复兴号CR400动车组的电功率约为 1万千瓦
发光二极管的电功率约为 50mW
电风扇挡位由低到高的电功率分别为 30 W、33 W、38 W
电冰箱、液晶电视机的电功率是 100~200 W
空调、电热水器的
电功率是 1 000~3 000 W
电功率

## Slide 8
用滑动变阻器控制小灯泡两端的电压分别为 1.5 V、2.5 V、3 V，观察小灯泡的亮度，比较不同电压下小灯泡的电功率。
演示实验：
小灯泡应在 2.5 V 电压下工作
额定电压 额定功率

## Slide 9
探究小灯泡的电功率随电压变化的特点
小灯泡两端的电压为 3 V
小灯泡两端的电压为 2.5 V
小灯泡两端的电压为 1.5 V
小灯泡亮度偏亮
电流表示数 0.33 A
小灯泡亮度正常
电流表示数 0.30 A
小灯泡亮度偏暗
电流表示数 0.24 A
额定电压 额定功率

## Slide 10
电压表示数U/V | 电流表示数I/A | 小灯泡的亮度 | 小灯泡的电功率P/W
1.5 |  |  | 
2.5 |  |  | 
3 |  |  | 
实验结论：
在不同的电压下，同一个小灯泡的亮度不同，电功率也不一样；小灯泡的电功率随着它两端的电压而改变。
偏暗
正常
偏亮
0.24
0.30
0.33
0.36
0.75
0.99
额定电压 额定功率

## Slide 11
额定电压：用电器正常工作时的电压。（U额）
额定功率：用电器在额定电压下工作时的电功率。（P额）
实际电压：用电器实际工作时的电压。（U实）
实际功率：用电器在实际电压下工作时的电功率。（P实）
在使用用电器时，应尽量保证用电器两端的电压等于或接近其额定电压。
小型稳压器
额定电压 额定功率

## Slide 12
某额定功率为 1 800 W 的电热水壶在 220 V 的额定电压下工作，加热一壶水至沸腾用了 4 min。
（1）加热这壶水消耗了多少电能？
例
解：（1）电热水壶的额定功率P=1800W，加热一壶水至沸腾的时间 t=4min，
P=
t
W
根据 可以得到消耗的电能
W=Pt=1 800 W×240 s=4.32×105 J
额定电压 额定功率

## Slide 13
某额定功率为 1 800 W 的电热水壶在 220 V 的额定电压下工作，加热一壶水至沸腾用了 4 min。
（2）加热时通过电热水壶的电流是多少？
（2）电热水壶的额定电压U=220V，根据 P＝UI 可得，通过它的电流
I=
U
P
220 V
1 800 W
=
=8.2 A
额定电压 额定功率
例

## Slide 14
如果要测出某个用电器的电功率，你能想到哪些方法？
方法2：使用电能表和秒表测出一段时间内消耗的电能，根据公式 算出电功率。
P =
W
t
方法3：使用电压表和电流表测出小灯泡对应的电压和电流，根据公式 P=UI 算出电功率。
方法1：使用电力监测仪直接测量。
电力监测仪
电功率的测量

## Slide 15
1. 商场中，卖微波炉的售货员和顾客发生了争执。售货员说：
微波炉很省电，用一次花不了多少电费；顾客说：我觉得微
波炉很费电，我家的微波炉一开就“烧保险”。从物理学的角
度看，售货员所说的“省电”和顾客所说的“费电”分别指的是
微波炉在使用时( )
D
A. 消耗较少的电能，消耗较多的电能
B. 电功率较小，电功率较大
C. 电功率较小，消耗较多的电能
D. 消耗较少的电能，电功率较大

## Slide 16
2. 小荣同学了解到某个家用电器连续工作 ,消耗的电能约
为 ,这个用电器可能是( )
A
A. 电热水壶 B. 台式计算机
C. 液晶电视机 D. 计算器

## Slide 17
3. “地球一小时”活动，号召人们在每年3
月最后一个星期六晚上 ，关上不必要的照明和耗电产
品一小时，以响应节能减排的环保要求，每节约一度电可以
减少的 排放，在日常生活中1度电可以使( )
C
A. 的电视机正常工作
B. 的日光灯正常工作
C. 的电风扇正常工作
D. 的电吹风机正常工作

## Slide 18
4. 如图所示，手机充电器在插座上未给手机充
电时，内部也有电流通过。若我国每天有
个充电器在插座上，每个充电器每天未
B
A. B.
C. D.
给手机充电的平均时间为，平均实际功率为 ，则全
国一天因此浪费的电能约为 ( )

## Slide 19
【点拨】全国一天因此浪费的电能约为
，
故 错误，B正确。

## Slide 20
5.在如图所示的电路中，电源两端电压为 并保持不变，电
阻的阻值为 。闭合开关后，电压表的示数为 。求：
（1）电阻 的阻值。

## Slide 21
【解】闭合开关，两个定值电阻串联，电压表测
量 两端的电压。根据串联电路的电压特点可
知， 两端的电压
，
根据欧姆定律可知，通过 的电流
，
根据串联电路电流特点可知，通过的电流 ，
根据欧姆定律可知，的阻值为 。

## Slide 22
（2）电阻 的电功率。
根据电功率计算公式，电阻 的电功率为
。

## Slide 23
6. 有一天，张老师在课堂
上用手机拍摄同学做实验的视频时，发现只
剩 的电量了。由于无法及时充电，张老师
B
A. 增大了手机的电功率 B. 减小了手机的电功率
C. 增加了手机消耗的电能 D. 减小了手机消耗的电能
就开启了“低电量模式”（如图所示）延长了手机的使用时间。
关于手机“低电量模式”开启后，下列说法中正确的是( )

## Slide 24
7. 有两个电路元件和 ，流过元件
的电流与其两端电压的关系如图甲所
示。把它们串联在电路中，如图乙所
示。闭合开关 ，这时电流表的示数
B
A. ； B. ；
C. ； D. ；
为，则电源电压和元件 的电功率分别是( )

## Slide 25
（第8题）
8. 如图所示电路中，电源
电压保持不变。闭合开关 后电路正常工作，两电
流表的指针都在同一位置，此时通过电流表 的
示数为，电路的总电功率为 。现用一
D
A. 替换的是 B.
C. D.
个未知阻值的定值电阻替换电阻或，替换后闭合开关 ，
发现只有一个电流表的示数发生改变，此时电流表 的示数为
，电路的总电功率为。已知 ，下列判断正确的
是( )

## Slide 26
电功率
物理意义：表示电流做功的快慢
单位：瓦(W)，千瓦(kW)，毫瓦(mW)
公式：
P =
W
t
定义：电功率等于电功与完成这些电功所用的时间之比
额定电压和额定功率
电功率的测量
电功率
课堂小结