## Slide 1
人教版物理九年级全册精做课件
授课教师： .
班 级： 9年级（ ）班 .
时 间： .
20.4电动机
第二十章 电与磁
人教版九年级物理20.4电动机同步练习题
一、填空题（每空2分，共20分）
1. 通电导体在磁场中会受到________的作用，受力方向与________方向和________方向有关。
2. 电动机的工作原理是：利用________在磁场中________转动制成的。
3. 电动机工作时将________能主要转化为________能。
4. 电动机中________的作用是：当线圈转过平衡位置时，自动改变线圈中的电流方向，使线圈持续转动。
5. 增大电动机转速的方法：增大________、增加线圈匝数、增强磁场。
6. 电动机的基本结构由________（定子）和转动线圈（转子）组成。
二、选择题（每题4分，共20分）
7. 通电导线在磁场中的受力实验，证明了（）
A. 磁能生电 B. 电能生磁 C. 通电导体在磁场中受力运动 D. 电流热效应
8. 改变通电线圈在磁场中转动方向的方法是（）
A. 增大电流 B. 调换电源正负极 C. 增加线圈匝数 D. 换用更强磁场
9. 电动机的能量转化正确的是（）
A. 电能→机械能 B. 机械能→电能 C. 内能→机械能 D. 电能→内能
10. 电动机中换向器的作用是（）
A. 增大电流 B. 改变磁场方向 C. 自动改变线圈电流方向 D. 固定线圈位置
11. 下列电器利用电动机原理工作的是（）
A. 电饭锅 B. 电风扇 C. 电烙铁 D. 电热水器
三、基础填空题（18分）
12. 根据电动机知识填空：
（1）同时改变电流方向和磁场方向，通电导体的受力方向________（改变/不变）。
（2）线圈平面与磁场垂直的位置叫做________位置，此时线圈不受力的转动效果。
（3）电动机转动速度与电流大小、磁场强弱有关，电流越大、磁场越强，转速越________。
（4）直流电动机由直流电源供电，依靠________持续转动。
四、判断题（每题4分，共22分）
13. 电动机是根据电磁感应原理工作的。（）
14. 通电导体在磁场中一定受到力的作用。（）
15. 只改变电流方向，电动机转动方向会改变。（）
16. 换向器能让电动机线圈持续转动。（）
17. 电动机工作时只消耗电能，不产生内能。（）
五、综合简答题（20分）
18. 简述电动机的工作原理、能量转化，并说明换向器的重要作用。
参考答案
1. 力；电流；磁场 2. 通电线圈；受力 3. 电；机械 4. 换向器 5. 电流 6. 固定磁体
7.C 8.B 9.A 10.C 11.B
12.（1）不变 （2）平衡 （3）快 （4）换向器
13.× 14.√ 15.√ 16.√ 17.×
18. 答：工作原理：通电线圈在磁场中受力转动。能量转化：将电能主要转化为机械能（同时少量转化为内能）。换向器作用：当线圈转过平衡位置时，自动改变线圈中的电流方向，从而改变线圈受力方向，使线圈能够沿同一方向持续转动，保证电动机正常工作。

## Slide 2
学习目标
1.知道通电导线在磁场中会受力，力的方向与电流方向、磁场方向有关；
2.经历通电导线受力方向的分析过程，培养分析、归纳、推理能力。
3.通过通电导线在磁场中的受力的实验探究过程，体会转换法和控制变量法的应用，培养科学探究、解决问题的能力。

## Slide 3
电力机车、电梯、电风扇、冰箱、洗衣机、机器人，以及各种电动玩具都离不开电动机。电动机已经应用在现代社会生产生活的各个方面。给电动机通电，它就能够转动。这是为什么?
问题

## Slide 4
实验：1.把导线ab放在磁场中，接通电源观察导线的运动；
2.接着把电源正、负极对调，闭合开关，观察实验现象；
3.再接着把蹄形磁体上下磁极调换，观察实验现象。
实验 磁场对通电导线力的作用
思考：通电导线是不是也会受到磁场的作用力呢？
磁场对通电导线的作用

## Slide 5
a
a
a
N
S
I
N
S
I
N
S
I
F
F
F
b
b
b
电流方向 | b→a | a→b | a→b
磁场方向 | 向下 | 向下 | 向上
运动方向 |  |  | 
向右
向左
向右
通电导体在磁场中受到力的作用，力的方向跟电流的方向、磁感线的方向都有关系。
控制变量法
磁场对通电导线的作用

## Slide 6
思考：通电导线只能在磁场中往一个方向移动，而电动机是可以转动的，那么应该怎么办呢？
通电线圈在磁场中会转动，转动方向跟电流的方向、磁感线的方向有关。
演示 通电线圈在磁场中的运动
磁场对通电导线的作用

## Slide 7
N
S
实验：闭合电路，观察线圈是否转动。若不转动则记录此时的位置；调整线圈的方向，使其转动。分析线圈中的电流方向，以及线圈受力情况。
磁场对通电导线的作用

## Slide 8
线圈受到的力使它顺时针转动
线圈由于惯性会越过平衡位置
线圈受到的力使它逆时针转动
磁场对通电导线的作用

## Slide 9
思考：如何使通电线圈在磁场中持续转动？
实验：在线圈越过平衡位置后断电，使其通过惯性转动半圈后再次供电，就可以让线圈持续转动了。怎么做呢？提示：线圈上面的绝缘层可以刮掉。
磁场对通电导线的作用

## Slide 10
讨论：这样的电动机不够完美，每次只获得半圈的动力，转得不够平稳，有什么更好的方法让它后半圈也转动吗？
在线圈转过平衡位置后自动改变电流方向如何？
能自动改变磁场方向也行。
磁场对通电导线的作用

## Slide 11
铜半环
电刷
换向器：由断开的两个铜半环组成，可以自动改变电流方向。
电刷：与铜半环接触，使电源和线圈组成闭合回路。
铜半环：自动改变线圈中电流方向（每半周改变一次）。
实际的电动机可以通过换向器来实现这一目的。
磁场对通电导线的作用

## Slide 12
实际的电动机：
演示 电动机的基本构造
电动机主要由线圈和磁体两部分组成，能够转动的部分叫作转子，固定不动的部分叫作定子。
电动机的基本构造

## Slide 13
扬声器是怎样发声的
演示 扬声器是怎样发声的
电动机的基本构造

## Slide 14
1. 如图所示，在“探究磁
场对通电导体的作用”的实验中：
（1）将一根导体 置于蹄形磁体的两极之间，闭合开关前，
导体______，闭合开关后，导体______（以上两空均填“静止”
或“运动”），说明磁场对______导体有力的作用。
静止
运动
通电

## Slide 15
（2）断开开关，将图中电源的正、负极
对调，再闭合开关，会发现导体 的运动
方向与对调前的运动方向相反，说明通电
电流
（3）断开开关，将图中磁体的极和 极对调，再闭合开关，
会发现导体 的运动方向与对调前的运动方向相反，说明通
电导体在磁场中的受力方向与______方向有关。
磁场
导体在磁场中的受力方向与______方向有关。

## Slide 16
（4）如果同时改变磁场方向和电流方向，______
（填“能”或“不能”）确定通电导体在磁场中的受力方向与磁
场方向或电流方向是否有关。
不能

## Slide 17
2. 如图所示，使线圈位于磁体两磁极间的磁
场中。#1

## Slide 18
（1）使线圈静止在图乙所示位置上，闭合开关，发现线圈
并没有转动，这是因为这个位置是线圈的平衡位置，此时线
圈上下两个边所受的力大小______（填“相等”或“不相等”）。
相等

## Slide 19
（2）使线圈静止在图
甲所示位置上，闭合开
关，线圈受力顺时针转
动，并由于______而越
惯性
过平衡位置，但不能继续转下去，最后要返回平衡位置。

## Slide 20
（3）使线圈静止在图丙所示位置
上，这是线圈冲过平衡位置以后所
到达的地方，闭合开关，线圈逆时
线圈越过平衡位置后，受到的力会阻碍它转动
（4）生活中的电动机都能连续转动且具有平稳的动力，它们
是通过________改变__________________来实现这一目的的。
换向器
线圈中的电流方向
针转动。由此我们可以分析出线圈不能连续转动的原因是
___________________________________________。

## Slide 21
（第3题）
3.[2025·镇江节选] 如图所示为某种扬声
器的原理图， 间连接一导线，导线
置于磁极之间，导线中间固定一薄膜片。
当 间通有方向不断变化的电流时，
导线所受的磁场作用力的方向________
___，薄膜片______发声，声音传入人
耳。
不断变化
振动

## Slide 22
4. 小德做了这样一个有趣的实验：如图所示，他将盛有适量
盐水的玻璃皿置于条形磁体的正上方，在干电池的两端分别
接上一根金属棒，并在其中一根金属棒上接上一个金属环。
将金属环平放于液面上，另一根金属棒竖直插入盐水中央
（不接触金属环），再向盐水中撒入碎纸屑。闭合开关 后，
碎纸屑绕中央的金属棒沿相同方向转动起来，拿走磁体后碎
纸屑停止转动。下列有关说法正确的是( )

## Slide 23
（第4题）
A. 纸屑转动说明通了电的盐水在磁场中受到了
力的作用
B. 纸屑转动说明电流在盐水中产生了热效应
C. 若将盐水换成纯净水做同样的实验，纸屑同
样能够转动
D. 将电源正、负极对调，闭合开关后碎纸屑仍
然绕原来方向转动
√

## Slide 24
（第6题）
6. 如图所示，一束电子自右向左从狭缝里
射出，穿过磁场时受到磁场力的作用，向纸
面内偏转。
（1）若将两个磁极对调后，电子束将______
_____偏转。
向纸
面外
【点拨】若将两个磁极对调后，电流方向不变，磁场方向与
原来相反，电子束受力方向与原来相反，故电子束偏转方向
与原来相反，电子束将向纸面外偏转。

## Slide 25
（第6题）
（2）若磁极不变，把电子束换成带正
电的粒子束，则此粒子束将_________
偏转。
向纸面外
【点拨】若磁极不变，把电子束换成
带正电的粒子束，电流的方向与原来
相反，粒子束受力方向与原来相反，故偏转方向与原来相反，
粒子束将向纸面外偏转。

## Slide 26
（第6题）
（3）若换成不带电的粒子束，则此粒
子束将________（填“发生”或“不发
生”）偏转。
不发生
【点拨】若换成不带电的粒子束，则
无电流通过磁场，故此粒子束不发生
偏转。

## Slide 27
电动机
磁场对通电导线的作用
磁场对通电导线有力的作用
电动机
基本构造：定子和转子
工作原理：通电线圈在磁场中受力而转动
与电流方向和磁场方向有关
课堂小结