## Slide 1
教科版物理九年级上册 第3章 简单电路

## Slide 2
水沿江河奔流，车顺道路前行，电荷在电路中流动。
从小小的台灯到高高架起的电网线路，从奔驰的汽车到飞向太空的火箭……，电路无处不在。电路是如何组成的？
新课引入

## Slide 3
紧盯目标
1.了解电路的组成以及各部分在电路中所起的作用，了解开关的两种状态；
2.了解并能判断电路的三种状态；
3.认识并熟记电路中常见的图形符号，能连接简单的实物电路，并能画出简单电路的电路图；
4.能判断简单电路中电流的方向。

## Slide 4
一 电路的组成：亲自动手试试
让灯泡亮起来现有电池、灯泡、开 关 和 导 线（图 3-2-2），试着把它们连接起来，使灯泡发光，并能控制 它的亮灭。

## Slide 5
电源
用电器
开关
如果灯泡亮起来了，我们就连成了一个简单的电路（electric circuit）。
一 电路的组成

## Slide 6
（1）电 源：
（2）用电器：
（3）导 线：
（4）开 关：
电池提供能量，是持续供电的装置
灯泡消耗电能，将电能转化成光能和内能
把电源、用电器、开关连接起来
控制着电流的通断
一 电路的组成

## Slide 7
干电池
氧化银电池
蓄电池
硅光电池
锂电池
学生电源
燃料电池
发电机
一 电路的组成：电源

## Slide 8
电视机
电冰箱
洗衣机
电风扇
台灯
微波炉
电脑
电烤箱
一 电路的组成：用电器

## Slide 9
按钮开关
拉线开关
单刀开关
空气开关
声控开关
光控开关
感应开关
温控开关
一 电路的组成：各种开关

## Slide 10
二 通路、开路和短路
通路（closed circuit）：闭合电路中的开关，就有电流通过用电器，接通的电路。

## Slide 11
二 通路、开路和短路
开路（open circuit）：断开开关，电路中就没有电流了，断开
的电路。

## Slide 12
二 通路、开路和短路
短路（short circuit）：由于错误的操作或故障，使导线不通过
用电器直接跟电源两极连接。
短路时，用电器不能正常工作，而且会烧坏电源，甚至造成火灾。因此，一定要避免短路。

## Slide 13
如图所示，把导线接在一个小灯泡的两端，你会看到这个小灯泡熄灭了，而另一个小灯泡还在发光，这是为什么？
二 通路、开路和短路

## Slide 14
如果电路是接通的，但用电器两端被导线直接连通，这种情况叫做该用电器被短接。
小灯泡被短接而熄灭，电流流经外加导线而绕过了小灯泡
二 通路、开路和短路

## Slide 15
三 电路图
在设计电路时，画出电路中的电源、开关、用电器等元件的实物图，不是一件容易的事情，且不规范。因此，国家制定了统一标准，规定了电路图形符号。使用这种符号画出的电路叫作电路图（circuit diagram）。

## Slide 16
（1）元件位置安排要适当，分布要均匀
这样画好吗
电路图
实物连线图
三 电路图

## Slide 17
这样画怎么样
（2）元件不要画在拐角处。
电路图
实物连线图
三 电路图

## Slide 18
（3）整个电路图最好呈长方形，有棱有角，导线要横平竖直。
这样呢
电路图
实物连线图
三 电路图

## Slide 19
元件位置安排要适当，分布要均匀，元件不要画在拐角处。整个电路图最好呈长方形，有棱有角，导线要横平竖直。
实物连线图
三 电路图

## Slide 20
三 电路图：实战演练

## Slide 21
三 电路图：实战演练