## Slide 1
教科版物理九年级上册 第3章 简单电路

## Slide 2
紧盯目标
1.能根据实际需求设计完善电路；
2.能根据电路工作情况对电路的连接情况进行推断；
3.能根据电路图推断电路的工作情况以及能够实现的功能；

## Slide 3
活动设计1：改进小彩灯的连接电路
…
为了开好班里的科学晚会，我们把许多小彩灯串联起来，装饰黑板（图 3-4-2）。我们发现，这个电路有一个缺点，如果一个灯泡烧毁了，整 串灯泡将会全部熄灭。

## Slide 4
活动设计1：改进小彩灯的连接电路
我手中的 LED灯泡里面有 3 条 灯丝，每条灯丝都是许多小灯珠串联而成的。
我看到的LED 灯带里面 2个灯珠并联后再串联，这样有什
么好处呢？

## Slide 5
将小灯泡两个两个地并联，再把它们串联起来。即使某个灯泡中的一个开路，也不会影响整串电路。
活动设计1：改进小彩灯的连接电路

## Slide 6
Show Time
中考试卷库大门控制电路的两把钥匙分别由两名工作人员保管，单把钥匙无法打开，所示电路中符合要求的是（ ）
钥匙1
钥匙1
钥匙1
钥匙1
钥匙2
钥匙2
钥匙2
钥匙2

## Slide 7
设计2：回答问题正确显示器
在一块长方形硬纸板上，别上两排曲别针。左排曲别针表示问题，一个曲别针旁写一个问题。右排曲别针表示相应的答案，一个曲别针旁写一个答案。

## Slide 8
设计2：回答问题正确显示器
吸气冲程
压缩冲程
做功冲程
排气冲程
内能增加
机械能增加
把电池和灯泡连接起来，并留出两个接线头A 和 B。提问者把接线头 A 与左排的一个曲别针接触，表示提出一个问题；要求回答者把接线头 B 与右排的一个曲别针接触，表示选出一个答案。
只有答案选择正确时，灯泡才会亮；选择错误时，灯泡不亮。

## Slide 9
Show Time
小轿车上都装有一个用来提醒司机是否关好车门的指示灯。四个车门中只要有一个门没关好(相当于一个开关断开)，该指示灯就会发光。下图所示的模似电路图符合要求的是（ ）
把四个门看成4个开关

## Slide 10
如果在值班室，当病人呼叫时，不仅有灯光显示，还需要声音呼叫，我们的设计应当怎样改进？
活动设计3：病房呼叫电路
病
床
1
护士站
病
床
2
病
床
3
病
床
4

## Slide 11
如果在值班室，当病人呼叫时，不仅有灯光显示，还需要声音呼叫，我们的设计应当怎样改进？
活动设计3：病房呼叫电路
方案一
方案二

## Slide 12
要想在楼梯的上下两端都能控制楼道灯，即一个人上楼前，能用下面的开关 S1 开灯，上楼梯后，能用上面的开关 S2 关灯；紧接着下一个人上楼前，也能用 S1 开灯，用 S2 关灯（图 3-4-5）。该如何设计电路？试用单刀 双掷开关设计并画出电路图。

## Slide 14
新知小练兵：电路设计
1、一个开关能控制2盏灯，试画出可能的电路图。
开关只控制一个用电器：与用电器串联
开关控制全部用电器：与用电器串联或开关在干路
笔记

## Slide 15
进步小阶梯
2、教室中有两个开关，4盏灯，每个开关能控制2盏灯，试画出电路图。

## Slide 16
3、电路中有一个电灯和一个电铃，当只闭合S1时，电灯亮，电铃响；当S1和S2一齐闭合时，只有电灯亮。试画出电路图。
新知小练兵：电路设计
开关断开用电器不工作：开关与用电器串联
开关闭合用电器不工作：开关与用电器并联
笔记

## Slide 17
本领展示秀
电脑正常工作时，中央处理器（即CPU）不断发热，必须用风扇给予降温。为了保证中央处理器不被烧坏，在工作之前，带动风扇的电动机要先启动，中央处理器断电后，电动机仍能工作很长一段时间来进行散热，图中的电路图设计符合要求的是