## Slide 1
第五章 欧姆定律
教科版物理九年级上册 第五章 欧姆定律

## Slide 2
第五章 欧姆定律
？ 为什么要研究电流与电压、电阻的关系
电压能使电路中产生电流，电阻表示导体对电流的阻碍作用，它们之间应该隐含一定的关系。
那么，电压、电阻怎样影响电流的大小呢？
让我们用电表来定量探究吧！

## Slide 3
第五章 欧姆定律
R
U
I
U
R
I
导体中的电流跟电压、电阻之间的关系
常用方法：先使其中的一个量（如电阻）保持不变，研究其余两个量（电流和电压）间的关系；再使另外一个量（如电压）保持不变，研究剩下的两个量（电流和电阻）间的变化关系，最后就可得到三个量之间的变化关系
这种方法叫控制变量法。
实验方法

## Slide 4
第五章 欧姆定律
1 探究电流与电压的关系：设计电路图
灯丝电阻随着温度升高会有较大变化

## Slide 5
第五章 欧姆定律
1 探究电流与电压的关系：设计电路图
便于测量电流和电压，加入电流表和电压表。

## Slide 6
第五章 欧姆定律
1 探究电流与电压的关系：设计电路图
R一定，I与U的关系，多次改变U，使结论具有普遍性。
改变干电池的节数就好啦！
1.每次只能增减1.5V，或者整数的电压大小，具有偶然性，不具备普遍性；
2.如果所选电阻较小或者电阻短路，会导致电路电流较大，会损坏电源。

## Slide 7
第五章 欧姆定律
1 探究电流与电压的关系：设计电路图
滑动变阻器和用电器串联时：
1能改变通过用电器的电流、电压；
2能保护电路。
1.改变导体两端的电压；
2.保护电路

## Slide 8
第五章 欧姆定律
1.连接电路时开关应＿＿＿＿
2.闭合开关前，滑动变阻器的滑片应移到_________ 位置。
注意事项
断开。
电阻最大
实验中，每次读取数据后应及时断开开关，因为：
防止电阻发热，引起阻值变化。
1 探究电流与电压的关系：注意事项

## Slide 9
第五章 欧姆定律
定值电阻R | 5Ω |  |  | 
电压U/V | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0
电流I/A |  |  |  | 
0.1
0.2
0.3
0.4
1 探究电流与电压的关系：实验数据
I/A
U/V
O
0.05
0.15
0.25
0.3
0.2
0.1
0.35
0.4
0.45
1.5
2.0
1.0
0.5
2.5
3.0
3.5
·
R=5Ω
根据记录的数据，可以用作图的方法来分析实验数据，以便寻找因变量和自变量之间的关系。
结论：当导体的电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成正比。

## Slide 10
第五章 欧姆定律
电源电压不变了，只需要更换定值电阻就可以多做几次实验了，为什么还要滑动变阻器呢？
2 探究电流与电阻的关系：设计电路图

## Slide 11
第五章 欧姆定律
2 探究电流与电阻的关系：设计电路图
因为干电池的电压只能取一些特定的值，要是串联接入滑动变阻器，可以分走我想分走的电压，让定值电阻上的电压可以定在任意电压值上，结论更具有普遍性。
1.一起组成一个可调电压的电源；保持电阻两端的电压不变了。
2.保护电路

## Slide 12
第五章 欧姆定律
2 探究电流与电阻的关系：实验操作
电压U/V | 2.4V |  |  | 
定值电阻R | 5 | 10 | 15 | 20
电流I/A |  |  |  | 
0.48
0.24
0.16
0.12

## Slide 13
第五章 欧姆定律
2 探究电流与电阻的关系：实验操作
电压U/V | 2.4V |  |  | 
定值电阻R | 5 | 10 | 15 | 20
电流I/A |  |  |  | 
0.48
0.24
0.16
0.12
分析比较上面的实验数据，你还能得到什么结论？
结论：导体两端的电压不变时，通过导体的电流和它的电阻成反比。
I/A
R/Ω
O
0.1
0.3
0.5
0.6
0.4
0.2
0.7
0.8
0.9
15
20
10
5
25
30
35
Ｕ=2.4V

## Slide 14
第五章 欧姆定律
结论1：在电阻一定的情况下，导体中的电流跟这段导体两端的电压成正比。
结论2：在电压不变的情况下，导体中的电流跟导体的电阻成反比。

## Slide 15
第五章 欧姆定律
如图13是探究电流与电压、电阻关系的实验电路图。
(1)由于电路中电流的大小受多种因素的影响，所以我们在探究某一因素变化对电流的影响时，必须保持其它因素不变，即采用了 法。
（2）实验探究分两步进行：a.保持电阻不变，探究电流与电压的关系；b.保持电压不变，探究电流与电阻的关系。图14是根据实验数据绘制的图像，其中正确表示电阻不变，电流随电压变化的图像是 图（选填“甲”或“乙”）。
控制变量
乙
3 天才不畏天才

## Slide 16
第五章 欧姆定律
（3）在探究过程中，使用滑动变阻器R的目的
是 。
（4）综合图14甲、乙图像可得到的结论是:
改变导体两端电压和保护电路
导体中的电流，跟导体两端的电压成正比，跟导体的电阻成反比。
3 天才不畏天才

## Slide 17
第五章 欧姆定律
如图 所示，电源电压不变，当滑动变阻器的滑片从左向右滑动过程中，电流表和电压表的示数变化情况应是( )
A. 电压表. 电流表示数都变大
B. 电压表示数变大，电流表示数变小
C．电压表示数变小，电流表示数变大
D．电压表. 电流表示数都变小
D
3 天才不畏天才