## Slide 1
第五章 欧姆定律
教科版物理九年级上册 第五章 欧姆定律
U
R
I
当导体的电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成正比。
导体两端的电压不变时，通过导体的电流和它的电阻成反比。

## Slide 2
U
R
I
当导体的电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成正比。
导体两端的电压不变时，通过导体的电流和它的电阻成反比。
知识回顾：

## Slide 3
早在 1826 年，欧姆对电流与电压、电阻的关系就进行了探究。经过近十年的不懈努力，欧姆巧妙地设计了电流扭秤—电流表的雏形，并用温差电池作电源，保证了电流的稳定性。他经过大量实验得出了下面的结论。
欧姆简介：

## Slide 4
第五章 欧姆定律
导体中的电流，跟导体两端的电压成正比，跟导体的电阻成反比。
公式：
I
R
U
＝
变换公式：
U=IR
R
=
I
U
R（Ω）
单位：
I（A）
U（V）
R
U
I
欧姆定律：

## Slide 5
第五章 欧姆定律
注意:
1:I.U.R必须是针对同一对象而言.
2:只能说电流与电压成正比,电流与电阻成反比,不能反过来说.
3:欧姆定律只适用电能只转换为内能电路。
（纯电阻电路：白炽灯、电饭煲、烤火炉、电阻）

## Slide 6
第五章 欧姆定律
开动脑筋想一想！
1.有人根据公式R=U/I跟公式I=U/R在形式上相似，说“电阻R跟电压成正比，跟电流成反比。”你认为这种说法对吗？为什么？
答：不对。因为电阻是导体本身的一种性质，它只跟导体的材料、长度、横截面积和温度有关，跟电流、电压无关。

## Slide 7
第五章 欧姆定律
2.试根据欧姆定律，完成下列表格。
次序 | 电压U/V | 电流I/A | 电阻R/Ω
（1） | 2 |  | 0.5
（2） | 10 | 2 | 
（3） |  | 3 | 5
4
15
5
I
R
U
＝
小试牛刀！

## Slide 8
第五章 欧姆定律
串联等流分压
并联等压分流

## Slide 9
第五章 欧姆定律
串联等流分压计算题
U1
U
＝
R1
R1+R2
U1
U2
＝
R1
R2
U1
R1
Ⅰ1
U2
R2
Ⅰ2

## Slide 10
第五章 欧姆定律
多个电阻串联，某个电阻的电压所占总电压的比例与这个电阻的阻值占总阻值的比例一样。
或者当电路中串入电阻时，会分去一部分电压，串入的电阻越大，分去的电压比例越多。
U1
U
U1
U1+U2
＝
IR1
IR1+IR2
＝
R1
R1+R2
＝
R1
R2
串联等流分压

## Slide 11
第五章 欧姆定律
分析滑动变阻器在本实验中的作用

## Slide 12
第五章 欧姆定律
实验数据1（电流与电压的关系）
Ｒ＝5Ω | U（V） | 1V | 2V | 3V
 | I（A） |  |  | 
0.2
0.4
0.6
RP如何变化，能增大R两端的电压？
实验数据1（电流与电压的关系探究中滑动变阻器的作用）
串联等流分压

## Slide 13
第五章 欧姆定律
实验数据2（电流与电阻的关系）
U=2V | R（） | 2 | 4 | 5
 | I（A） |  |  | 
1
0.5
0.4
当电阻阻值变大时，电阻两端的电压会______，而我们要保证电阻两端电压还是2V不变，如何移动滑动变阻器？
变大
串联等流分压

## Slide 14
在探究“通过导体的电流与导体电阻大小的关系”时，采用的电路如图所示．电源电压恒为3V，滑动变阻器上标有“15Ω 1A”字样．在a、b间先后接入5Ω、10Ω不同阻值的定值电阻R，移动滑片P，使电压表示数为1.5V，分别读出电流表的示数．当换上20Ω的电阻接入a、b间时，虽调节滑动变阻器，但电压表示数始终无法达到1.5V，为使电压表示数为1.5V，下列措施中可行的有（ ）
A．将原滑动变阻器改换为新的“30Ω 1A”后重新调节
B．将原滑动变阻器改换为新的“10Ω 1A”后重新调节
C．将电源更换为4.5V电压后重新调节
D．将换上的20Ω定值电阻更换为“30Ω”后重新调节
A
实验数据2（电流与电阻的关系）
串联等流分压

## Slide 15
实验数据2（电流与电阻的关系）
串联等流分压
小李用图甲所示的电路探究“电流与电阻的关系”。电源电压4.5V不变，实验时，他依次将5Ω、10Ω、20Ω、25Ω的四个电阻接入电路，记下电流表和电压表示数并绘制出I-R图象（图乙）。实验时（ ）
A．定值电阻两端电压保持3V不变
B．滑动变阻器的最大电阻至少是20Ω
C．定值电阻从5Ω换成10Ω，需向左移
动滑片P
D．电压表示数为零，一定是定值电阻短路
B

## Slide 16
第五章 欧姆定律
如图所示，研究“电流跟电压、电阻关系”时，记录数据如下：
1）分为两组实验用了___________法，上述数据可以总结为关系式________。依次进行表Ⅱ中第5、6次实验的过程中，滑片P应向_____滑动。
控制变量
I=U/R
右

## Slide 17
第五章 欧姆定律
(2)进行实验时，闭合开关后发现电压表的示数接近4.5V，然后她反复移动滑动变阻器的滑片P，电压表的示数基本不变。由此可见，发生故障的原因可能是滑动变阻器__________或者是电阻________。
(3)排除故障后，小玲先后让滑动变阻器的滑片P在不同位置上做了三次实验，得出三组数据，并根据每组数据正确计算出三个相应的电阻值，比较发现它们之间有较大差异，你认为产生这种差异的原因是 ___________________________________________。
灯泡的电阻随温度的变化而变化
开路
短路

## Slide 18
第五章 欧姆定律
并联等压分流计算题
I1
I
＝
R2
R1+R2
I1
I2
＝
R2
R1
Ⅰ1 U1 R1
Ⅰ2 U2 R2

## Slide 19
第五章 欧姆定律
如图 所示，电源电压不变，当滑动变阻器的滑片从左向右滑动过程中，电流表和电压表的示数变化情况应是( )
A. 电压表. 电流表示数都变大
B. 电压表示数变大，电流表示数变小
C．电压表示数变小，电流表示数变大
D．电压表. 电流表示数都变小
D
串联分压练习：

## Slide 20
第五章 欧姆定律
例题（并联）：在图示电路中，电阻R1的阻值为10Ω．闭合开关S，电流表Al的示数为0.3A，电流表A的示数为0.5A．求：
(1)通过电阻R2的电流．
(2)电源电压．
(3)电阻R2的阻值．
1

## Slide 21
第五章 欧姆定律
变式1:在图所示的电路中，电源电压保持不变，电阻R1 的阻值为20Ω。闭合开关S,电流表 A1 的示数为0.3安，电流表A2的示数为 0.2 安。求：
(1) 电源电压 U。
(2) 电阻R2的阻值。

## Slide 22
第五章 欧姆定律
变式2：如图所示，电灯电阻为30Ω，当S闭合、S1断开时，电流表的示数为0.2A；当S1、S2都闭合时，电流表的示数为0.3A。求R的阻值是多少？

## Slide 23
第五章 欧姆定律
变式3:如图所示电路中，R1＝20Ω，开关闭合前，电流表示数为0.3A， 开关闭合后电流表示数为0.5A请计算：
（1）电阻R2的阻值；
（2）电源电压；

## Slide 24
第五章 欧姆定律
（串联）如图所示的电路中，R1=5Ω，电阻R2两端的电压为3V，电源电压为4V，求：⑴电路中的电流；⑵电阻R2的阻值。

## Slide 25
第五章 欧姆定律
变式1:如左图所示的电路中，电源电压不变，闭合开关后，电流表A1的示数为0.5A，电流表A2的示数为0.3A，则R1∶R2＝ 。
1
2
变式2：如左图所示的电路中，电源电压不变，R2=10Ω。S1 闭合、s2断开时，电流表的示数为0.2A．两开关都闭合时，电流表的示数为0.5A，则电阻R1= Ω。

## Slide 26
如图所示的是握力计的原理图，其中弹簧上端和滑动变阻器滑片固定在一起，AB间有可收缩的导线，R0为保护电阻，电压表可显示压力的大小。则当握力F增加时电压表的示数将
A．变大
B．变小
C．不变
D．无法确定
第五章 欧姆定律
A
A
B
F

## Slide 27
第五章 欧姆定律
如图所示的电路中，电源两端的电压保持不变。闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P向右移，下列说法正确的是（ ）
A．电压表V1与电压表V2的示数之和保持不变
B．电压表V2与电流表A的示数之比保持不变
C．电流表A的示数变小，电压表V1的示数变大
D．电流表A的示数变小，电压表V2的示数变大
D